Grille de ventilation IB-R

Textes de soumission

Grille de ventilation de type IB-R-... pour air soufflé et ex-trait, à monter dans des tubes en tôle ou agrafés, avec des ailettes de déflexion frontales horizontales ou verticales orientables et réglables individuellement. Pour la descripti-on du cadre et des ailettes, voir « Matériau / peinture ». Composants en tôle d'acier galvanisée électrolytiquement.

En version individuelle. Avec montage à vis apparentes (-SM, standard), vis à fournir par le client. Sans cadre de mon-tage.

Modèle : SCHAKO type IB-R-...-N-...-SM-ER0

Ailettes (version) :

-	Ailettes de déflexion frontales horizontales orientables (-IB-R-01-…).

-	Comme IB-R-01-…, avec en plus registre à glissière (-IB-R-08-…).

-	Comme IB-R-01-…, avec en plus ailettes de déflexion verticales orientables et registre à glissière 		(-IB-R-	8c-…).

-	Ailettes de déflexion frontales verticales orientables  (-IB-R-10-…).

-	Comme IB-R-10-…, avec en plus registre à glissière (-IB-R-15-…).

-	Comme IB-R-10-…, avec en plus ailettes de déflexion horizontales orientables et registre à glissière 		(-IB-	R-16-…).

Longueur :

-	315 mm (-0315)

-	415 mm (-0415)

-	515 mm (-0515)

-	615 mm (-0615)

-	815 mm (-0815)

-	1015 mm (-1015)

-	1215 mm (-1215)

Hauteur :

-	65 mm (-065)

-	115 mm (-115)

-	215 mm (-215)

Orientation du jet d'air :

-	Position droite des ailettes (-L000, standard).

-	Position divergente des ailettes 44° (-L044).

-	Position divergente des ailettes 84° (-L084).

-	Position divergente des ailettes 110° (seulement pour IB-R-10 / IB-R-15 / IB-R-16) (-L110).

-	Position divergente des ailettes 140° (seulement pour IB-R-10 / IB-R-15 / IB-R-16) (-L140).

-	Position opposée des ailettes (-LGEG).

Matériau / peinture (cadre et ailettes) :

-	Tôle d’acier galvanisée (-SV) (standard).

-	Tôle d'acier (-SB) :

-	Peinte en couleur RAL 9010 (blanc) (-9010).

-	Peinture dans une couleur RAL au choix (-xxxx, moyennant supplément).