Luftdurchlass für große Luftmengen IGA

Ausschreibungstext

SCHAKO Luftdurchlass IGA für große Luftmengen zum Einsatz in Zu- und Abluftanlagen.

Der SCHAKO Luftdurchlass IGA für große Luftmengen ist geeignet zum Einsatz in Zu- und Abluftanlagen zur Klimatisierung von großen Räumen mit Höhen von bis zu 15 m. Der Luftdurchlass wird direkt an das Kanalnetz angeschlossen und eignet sich für VVS-Anlagen mit variablen Volumenströmen von 40-100 %.

Der Luftdurchlass ist standardmäßig motorisch verstellbar und kann sowohl zum Kühlen als auch zum Heizen eingesetzt werden. Im Kühlfall wird eine sehr hohe Induktion erzeugt und dadurch werden die Luftgeschwindigkeit und die Temperatur sehr gut abgebaut. Bei der motorischen Umstellung für den Heizbetrieb entsteht ein sehr kompakter, vertikaler Luftstrahl, der auch bei großen Einbauhöhen bei hoher Übertemperatur eine hohe Eindringtiefe ermöglicht.

Der Luftdurchlass IGA für große Luftmengen besteht aus mehreren Einlauftrichtern für das optimale Ausbringen der Zuluft im Kühl- und Heizfall.

Der Luftdurchlass IGA besteht aus einer lackierten Frontplatte aus Stahlblech. Mit äußerer und innerer Einlaufdüse aus Aluminium lackiert im Farbton der Frontplatte. Anschluss über Stutzen aus Stahlblech verzinkt.

Zuluftausführung mit innerer Luftmengeneinstellung aus Aluminium (lackiert im Farbton der Frontplatte) inklusive elektrischer Verstellung und höhenverstellbarer Prallplatte. Stellung Prallplatte: oben für Heizfall / unten für Kühlfall.

Fabrikat: SCHAKO Typ IGA-...-Z

Abluftausführung ohne Luftmengeneinstellung und Prallplatte

Fabrikat: SCHAKO Typ IGA-...-A

Lackierung (Frontplatte):

-	Farbton RAL 9010 (weiß) (-9010) (Standard).

-	RAL-Farbton frei wählbar (-xxxx) (immer 4-stellig).

Stellantrieb (Standard bei Zuluft):

-	ohne Stellantrieb (-E000) (Standard bei Abluft).

-	mit Stellantrieb 24 V AC/DC, 2/3-Pkt.

-	IGA-500 (-E085)

-	IGA-630 / IGA-800 (-E086)

-	mit Stellantrieb 230 V AC, 2/3-Pkt.

-	IGA-500 (-E083)

-	IGA-630 / IGA-800 (-E084)

Zubehör:

--	Drosseleinrichtung (-DV1 / -DV3):

-	ohne Drossel (-DV0) (Standard).

-	mit verstellbarer Drossel, zur Luftmengenregulierung, mit seitlichem Verstellhebel, aus Stahlblech verzinkt, außen lackiert im IGA-Farbton:

-	Anschluss ohne Gummilippendichtung (-DV1) (Standard bei Ausführung mit Drossel).

-	Anschluss mit Gummilippendichtung (-DV3), aus Spezialgummi.

--	Gummilippendichtung:

-	ohne Gummilippendichtung (-GD0) (Standard).

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), aus Spezialgummi, am Anschlussstutzen.