Ideal-Komfort-Auslass IKA

Ausschreibungstext

Ideal-Komfort-Auslass besonders geeignet zur optimalen Kühlung und Beheizung von großen und hohen Räumen und Hallen. Hochinduktive Zulufteinbringung im Kühlfall durch Aufsplittung des horizontal, radialen Zuluftstrahls in mehrere Einzelstrahlen, da Temperaturabbau. Kompakter vertikaler Rundstrahl im Heizfall mit großer Eindringtiefe für effektives Aufheizen. Flexible Zuluftführung durch stufenloses manuelles Einstellen von nur horizontal bis nur vertikal ausblasend ohne Veränderung von Druckverlust und Schalleistungspegel. Einbau ist freihängend oder unter der Decke möglich. Einfacher Anbau an das Kanalsystem über runden Anschlußstutzen. Ausführung rund, mit äußerem Auslassgehäuse und verstellbarem Innenkorb zur Änderung der Luftaustrittsrichtung. Nur kurze Anströmstrecke durch eingebautes Gleichrichterlochblech notwendig. Auslass komplett bestehend aus Stahlblech mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung in einem RAL- Farbton RAL 9010 (weiß,Standard), RAL 9006 (weißaluminium) oder in einem anderen RAL-Farbton (gegen Mehrpreis).

Fabrikat: SCHAKO Typ IKA-...

Zubehör:

-	Gummilippendichtung (-GD1), aus Spezialgummi für Anschluss an Winkelfalzrohr

-	mit rundem Anschlusskasten (AKR) aus Stahlblech verzinkt mit Aufhängeösen.

-	mit einer raumseitig verstellbaren Drosselklappe (-DK1) im Anschlusskasten zur einfachen Luftmengenregulierung.

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), aus Spezialgummi.

-	mit thermischer Isolierung

-	innen (-Ii)

-	außen (-Ia)

-	mit Ballschutz (-BS...), Stahl pulverbeschichtet im Farbton des Auslasses.

-	Befestigung am Auslass (Standard) (-BSA)

-	Befestigung an Decke (-BSD)

-	mit Drosseleinrichtung (-DV1/-DV2/-DV3), aus Stahlblech verzinkt, fest angebaut, raumseitig verstellbar zum einfachen Volumenstromabgleich.

-	Anschluss an Wickelfalzrohr (-DV1)

-	Anschluss an Formstücke (-DV2)

-	mit Gummilippendichtung (-DV3)

-	mit elektrischem Stellantrieb (-ME) zur Verstellung der Luftaustrittsrichtung. Bei NW 400-800 innen, bei NW 300 außen angebaut. NW 300 und 800 mit Belimo Stellantrieb. NW 400 bis 600 mit Siemens Stellantrieb

Ausführung:

-	230 V AC, 3-Pkt.-Ansteuerung (-E045, -E092, -E006)

-	24 V AC, 0 - 10 V DC (Standard) (-E046, -E091, -E014)

-	24 V AC, 3-Pkt.-Ansteuerung (-E044, -E090, -E005)