Difusor de proyección variable IKA

Texto de especificación

El difusor de proyección variable es ideal para la refrigeración y el calentamiento óptimos de salas grandes y altas y/o naves. Impulsión altamente inductiva en régimen de refrigeración gracias a la división de la vena de aire impulsado en horizontal y radialmente en varias venas individuales; esto causa la disminuición de la temperatura. Vena de aire vertical, redonda y compacta en régimen de calefacción con gran penetración para un calentamiento eficaz. Guiado flexible de la impulsión gracias al ajuste manual sin niveles de solo horizontal a solo vertical sin que cambien la pérdida de carga o la potencia sonora. Se monta suspendido o bajo techo. Fijación fácil a la tubería mediante boca de conexión redonda. Ejecución circular, con carcasa exterior y canasta interior regulable para la modificación del sentido de la impulsión. El tramo de aflujo es muy corto gracias a la chapa perforada ecualizadora integrada. Difusor en chapa de acero con recubrimiento de polvo de alta calidad en color RAL: RAL 9010 (blanco, estándar), RAL 9006 (aluminio blanco) u otro color RAL (con precio adicional).

Modelo: SCHAKO tipo IKA-...

Accesorios:

-	Junta labial de goma (-GD1), fabricada en goma especial, para conexión a tubo helicoidal

-	Con plénum redondo (AKR) de chapa de acero galvanizado con orejetas de sujeción.

-	Con compuerta reguladora (-DK1) en el plénum, regulable desde la sala, para regular fácilmente el 		caudal de aire.

-	Con junta labial de goma (-GD1) fabricada en goma especial.

-	Con aislamiento térmico

-	interior (-Ii)

-	exterior (-Ia)

-	Con protección contra golpes (-BS...), acero con recubrimiento de polvo en el color del difusor.		-	Fijación en el difusor (estándar) (-BSA)

-	Fijación en el techo (-BSD)

-	Con dispositivo de regulación (-DV1/-DV2/-DV3), de chapa de acero galvanizado, fijo, regulable desde la 	sala para ajustar fácilmente el caudal.

-	Conexión a tubo helicoidal (-DV1)

-	Conexión a racores (-DV2)

-	Conexión a tubo helicoidal con junta labial de goma (-DV3)

-	Con servomotor eléctrico (-ME) para la modificación de la dirección de impulsión. Montaje interior en NW 	400-800, para NW 300 con montaje exterior. NW 300 y 800 con servomotor Belimo NW 400 a 600 con 	servomotor Siemens.

Ejecución

-	230 V AC, regulación de 3 puntos (-E045, -E092, -E006)

-	24 V AC, 0 - 10 V DC (-E046, -E091, -E014)

-	24 V AC, regulación de 3 puntos (-E044, -E090, -E005)

-	Termopar (-TE01, únicamente disponible para NW 600),

posibilidad de ajuste del difusor sin energía eléctrica en función de la temperatura del aire impulsado 		(no disponible en combinación con dispositivo de regulación)