Diffuseur confort-idéal type IKA

Texte de soumission

Diffuseur confort-idéal permet surtout de chauffer ou de refroidir des locaux et halls grands et hauts.

L'insufflation d'air pulsé à haute induction obtenue en scindant le volume d'air radial soufflé de manière

horizontale en plusieurs jets permet de réduire la température. Jet circulaire compact vertical en cas de

chauffage avec une grande profondeur de pénétration pour un chauffage effectif. Déflexion souple grâce à

un réglage manuel en continu de la position horizontale à la position verticale sans modification de la perte

de charge et de la puissance acoustique. Montage à suspension libre ou sous le plafond possible. Montage

simple sur un système de conduits par l'intermédiaire de manchons de raccordement ronds. Version ronde

avec partie extérieur ´du boîtier du diffuseur et partie intérieure réglable permettant de modifier le sens du jet

d’air. La tôle perforée déflectrice montée permet d'avoir de courtes portées du jet d'air. Diffuseur complet en

tôle d'acier avec un revêtement par poudre de haute qualité de couleur RAL 9010 (blanc standard), RAL

9006 (gris méallisé) ou d'autres couleurs RAL (moyennant supplément).

Modèle : SCHAKO type IKA-...

Accessoires :

-	Joint à lèvres (-GD1) en caoutchouc spécial pour le raccordement à un tube agrafé

-	avec un plénum de raccordement rond (-AKR) en tôle d'acier galvanisée, avec oeillets de suspension.

-	avec un clapet d'étranglement (-DK1) réglable côté pièce dans le plénum de raccordement pour faciliter la régulation du débit d'air.

-	Avec joint à lèvres (-GD1) en caoutchouc spécial.

-	Avec isolation thermique

-	Intérieure (-li)

-	Extérieure (-la)

-	avec protection pare-ballon (-BS...), en acier , avec un revêtement par poudre, couleur du diffuseur

-	fixation sur le diffuseur (standard) (-BSA)

-	fixation au plafond (-BSD)

-	avec un dispositif d'étranglement (-DV1/-DV2/DV3), en tôle d’acier galvanisée, fixe, réglable côté pièce

pour équilibrer le débit.

-	Raccordement à un tube agrafé (-DV1)

-	Connexion à des raccords (-DV2)

-	Raccordement à un tube agrafé avec joint à lèvres en caoutchouc (-DV3)

-	avec servomoteur électrique (-ME) permettant de régler le sens de sortie de l'air. Monté à l'intérieur pour

NW 400-800, pour NW 300 à l’extérieur NW 300 et 800 avec servomoteur Belimo NW 400 à 600 avec

servomoteur Siemens

Version

-	230V CA, commande à 3 points (-E045, -E092, -E006)

-	24 V CA, 0 - 10 V CC (-E046, -E091, -E014)

-	24V CA, commande à 3 points (-E044, -E090, -E005)

-	Thermocouple (-TE01, uniquement possible pour NW 600), possibilité de réglage du diffuseur sans énergie électrique possible en fonction de la température d'air soufflé (impossible avec dispositif d'étranglement)