Ideál Komfort Befúvó IKA

Kiírási szöveg

Az Ideál Komfort Befúvó különösen alkalmas nagy csarnokok és magas terek ideális hűtésére és fűtésére. Hűtés esetén a nagy induktivitású befúvás a vízszíntes, radiális légsugár felosztása által több légsugarat hoz létre, ezáltal a sebesség és a hőmérsékletkülönbség gyorsan leépül. Fűtési esetben a kompakt függőleges légsugár nagy behatolási mélységet hoz létre a hatásos felfűtés érdekében.  A flexibilis légsugár vezetés kézzel fokozatmentesen állítható vízszintestől függőlegesig a nyomásveszteség és a hangteljesítményszint megváltozása nélkül. Szabadon függesztett vagy a mennyezet alá történő építés. A kör alakú csatlakozó csonkkal egyszerűen csatlakoztatható a légcsatorna rendszerhez. Kör alakú kivitel külső házzal és állítható belső kosárral a levegő kilépési irányának megváltoztatására. A beépített egyenirányító perforált lemez által csak kis rááramlási szakasz szükséges. Befúvó teljes egészében horganyzott acéllemezből porszórt RAL színben, RAL 9010 (fehér, standard), RAL 9006 (fehér aluminium), vagy bármely egyéb RAL színben (felár ellenében).

Gyártmány: SCHAKO IKA típus

Tartozékok:

-	Ajakos gumitömítés (-GD) speciális gumiból, spirálkorcolt csőcsatlakozáshoz.

-	kerek csatlakozó dobozzal (-AK) horganyzott acéllemezből, felfüggesztő fülekkel.

-	Fojtótárcsával (-DK) a csatlakozódobozban, helyiség oldalról állítható az egyszerű légmennyiségszabályozás érdekében.

-	Térfogatáram mérő egységgel (-VME) a térfogatáramok gyors meghatározásához, mérőcsonkok a doboz belsejéből érhetőek el.

-	ajakos gumitömítéssel (-GD), speciális gumiból.

-	Hőszigeteléssel

-	belső (-Ii)

-	külsõ (-Ia)

-	labda elleni védelemmel porszórt festett acéllemezből a befúvóval megegyező színben.

-	a befúvóhoz rögzítve (Standard)

-	a mennyezethez rögzítve (-D)

-	Fojtótárcsával (-DV1/-DV2), horganyzott acéllemezből, fixen beépített, helyiség oldalról állítható kivitelben a könnyű térfogatáram szabályozásra.

-	Spirálkorcolt csőcsatlakozáshoz (-DV1)

-	gumitömítéssel a csatlakozó csonkon (-GD).

-	Idom csatlakozáshoz (-DV2)

-	elektromos állítóművel (-ME) levegő kilépési irány állítására. NW 400-800 esetén belül, NW 300 esetén kívül elhelyezve. NW 300 és 800 Belimo állítóművel. NW 400-tól 600-ig Siemens állítóművel.

Kivitel:

-	E1, 230 V AC, 3-pont vezérléssel

-	E2, 24 V AC, 0 - 10 V DC (standard)

-	E3, 24 V AC, 3-pont vezérléssel