Jalousieklappe JK-LP / JK-LU

Ausschreibungstext

Jalousieklappe, bestehend aus formstabilem, profiliertem Rahmen aus 1,5 mm    verzinktem Stahlblech, Rahmentiefe 180 mm mit Profilanschlussrahmen (4-Schrauben-Kanal-Verbindung), mit gemeinsam, gegenläufig verstellbaren, strömungsgünstigen Hohlkörperlamellen aus verwindungssteifem Aluminiumprofil. Luftdicht schließend nach DIN EN 1751 bis Klasse 4. Gehäuseleckage nach DIN EN 1751, Klasse B, bei einem Kanaldruck bis 1000 Pa.

Die Verstellung der Lamellen erfolgt über außenliegende, einseitig angeordnete Kunststoff-Zahnräder.

-	mit Kunststofflager, temperaturbeständig bis zu +80°C.

Manuell verstellbar. Feststellvorrichtung (Handhebel und Konsole) lose geliefert.

Fabrikat: SCHAKO Typ JK-LP

-	mit Sinterlager, temperaturbeständig bis zu +80°C.

Manuell verstellbar. Feststellvorrichtung (Handhebel und Konsole) lose geliefert.

TÜV geprüft nach VDI 6022 Blatt 1+2, sowie DIN 1946 Blatt 2

Fabrikat: SCHAKO Typ JK-LU

-	mit Rahmenbohrung:

-	einseitig (-RB1)

-	zweiseitig (-RB2)

Zubehör:

-	Anbauteile

-	Einbaurahmen (-ER2), 35/35/4 mit angenieteten Mauer- fahnen

-	Flachstahlgegenrahmen (-FG1), 33/5

-	Winkelstahlgegenrahmen (-WG1), 30/30/3

-	Feststellvorrichtung (-M001), Konsole und Handhebel ab Werk an Jalousieklappe montiert.

-	Wellenausführung (W01= 50 mm, W02= 100 mm,

W03= 150 mm)

-	mit Stellantrieb elektrisch

-	5 Nm, 24 V AC/DC (-E001) / 230 V AC (-E002)

-	10 Nm, 24 V AC/DC (-E003) / 230 V AC (-E004)

-	20 Nm, 24 V AC/DC (-E005) / 230 V AC (-E006)

-	40 Nm, 24 V AC/DC (-E007) / 230 V AC (-E008)

-	5 Nm, 0 - 10 V DC 24 V AC/DC (-E012) / 230 V AC (-E016)

-	10 Nm, 0 - 10 V DC 24 V AC/DC (-E013) / 230 V AC (-E017)

-	20 Nm, 0 - 10 V DC 24 V AC/DC (-E014) / 230 V AC (-E018)

-	40 Nm, 0 - 10 V DC 24 V AC/DC (-E015)

-	Federrücklaufantrieb 4 Nm, 24 V AC/DC (-E021, -E023)

-	Federrücklaufantrieb 10 Nm, 24 V AC/DC (-E027, -E028)

-	Federrücklaufantrieb 20 Nm, 24 V AC/DC (-E025, -E026)

-	Federrücklaufantrieb 4 Nm, 230 V AC (-E020)

-	Federrücklaufantrieb 10 Nm, 230 V AC (-E029)

-	Federrücklaufantrieb 20 Nm, 230 V AC (-E024)

-	Endschalter

-	”ZU” (-ESZ)

-	”AUF” (-ESA)

-	mit 2 Endschalter, ”ZU” und ”AUF" (-ES2)

-	mit Stellzylinder pneumatisch

-	Kolbenkraft 295 N (Vorlauf) / 247 N (Rücklauf), 6 bar, doppelwirkend (-P001)

-	Kolbenkraft 753 N (Vorlauf) / 633 N (Rücklauf), 6 bar, doppelwirkend (-P002)

-	incl. Lagerbock