Kompaktgitter KG

Ausschreibungstexte

Kompaktgitter Typ KG-Q-08-... (Zu- und Abluft), für Kanal- und Kasteneinbau. Durch die kompakte Bauweise, Gehäuse und Schlitzschieber bestehen aus einem Bauteil, haben die Gitter eine sehr hohe Stabilität und Verwindungssteifheit sowie eine geringe Einbautiefe (50 mm). Dadurch werden geringe Strömungsgeräusche und eine gleichmäßige Beaufschlagung der Zuluft über die gesamte Gitterfläche erreicht. Im Vergleich zu Gittern mit Luftdrosselklappen ist bei gleichbleibender Schallleistung die Luftleistung um mehr als 20% höher. Die schweißpunktfreie Clinchfertigung bietet einen erhöhten Korrosionsschutz.

Bestehend Frontrahmen mit integriertem Schlitzschieber raumseitig verstellbar, zur einfachen Luftmengen- und Kanalnetzregulierung. Mit frontseitig waagrechten, drehbar gelagerten Luftlenklamellen.

Fabrikat: SCHAKO Typ KG-Q-08--...

-	mit frontseitig senkrechten, drehbar gelagerten Luftlenklamellen.

Fabrikat: SCHAKO Typ KG-Q-15-...

Kompaktgitter Typ KG-R-08-... (Zu- und Abluft), für Rohreinbau. Durch die kompakte Bauweise, Gehäuse und Schlitzschieber bestehen aus einem Bauteil, haben die Gitter eine sehr hohe Stabilität und Verwindungssteifheit sowie eine geringe Einbautiefe (56 mm). Dadurch werden geringe Strömungsgeräusche und eine gleichmäßige Beaufschlagung der Zuluft über die gesamte Gitterfläche erreicht. Im Vergleich zu Gittern mit Luftdrosselklappen ist bei gleichbleibender Schallleistung die Luftleistung um mehr als 20% höher. Die schweißpunktfreie Clinchfertigung bietet einen erhöhten Korrosionsschutz.

Bestehend Frontrahmen mit integriertem Schlitzschieber raumseitig verstellbar, zur einfachen Luftmengen- und Kanalnetzregulierung. Mit frontseitig waagrechten, drehbar gelagerten Luftlenklamellen.

Fabrikat: SCHAKO Typ KG-R-08--...

-	mit frontseitig senkrechten, drehbar gelagerten Luftlenklamellen.

Fabrikat: SCHAKO Typ KG-R-15-...

Länge:

-	315 mm (-00315)

-	415 mm (-00415)

-	515 mm (-00515)

-	615 mm (-00615)

-	815 mm (-00815)

-	1015 mm (-01015)

-	1215 mm (-01215)

Höhe:

-	65 mm (-065)

-	115 mm (-115)

-	165 mm (-165)

-	215 mm (-215)

-	315 mm (-315)

Material / Lackierung (Frontrahmen und Lamellen):

-	Stahlblech verzinkt, ohne Lackierung (-SV-0000, Standard)

-	Stahlblech (-SB-…)

-	lackiert im Farbton RAL 9010 (-9010, Standard bei -SB)

-	lackiert in einem anderen RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx, gegen Mehrpreis)

-	Aluminium, naturfarben eloxiert E6/EV1 (-AL-ELOX)

-	Edelstahl 1.4301 (V2A) (-V2-0000)

Einzel- / Bandausführung:

-	Einzelausführung (-N)

Luftstrahlführung:

-	Lamellenstellung gerade (-L000) (Standard)

-	Lamellenstellung divergierend 44° (-L044)

-	Lamellenstelllug divergierend 84° (-L084)

-	Lamellenstellung divergierend 110° (-L110) (nur für KG-…-15-…)

-	Lamellenstellung divergierend 140° (-L140) (nur für KG-…-15-…)

-	Lamellenstellung gegeneinander (-LGEG) (nur für KG-…-15-…)

Montage:

-	Schraubmontage (-SM, Standard)

-	Schrauben sind bauseits zu stellen.

Zubehör:

-	Anschlusskasten (AK-32), in rechteckiger Bauform, Gehäuse mit rundem Anschlussstutzen und Aufhänge-laschen.

-	Länge:

-	315 mm (-00315)

-	415 mm (-00415)

-	515 mm (-00515)

-	615 mm (-00615)

-	815 mm (-00815)

-	1015 mm (-01015)

-	1215 mm (-01215)

-	Höhe:

-	65 mm (-065)

-	115 mm (-115)

-	165 mm (-165)

-	215 mm (-215)

-	315 mm (-315)

-	Einzel- / Bandausführung:

-	Einzelausführung (Standard).

-	Montage:

-	Schraubmontage (-SM) (Standard, Schrauben sind bauseits zu stellen).

-	Material:

-	Stahlblech verzinkt (-SV) (Standard).

-	Edelstahl (V2A) (-V2).

-	Drosselklappe:

-	ohne Drosselklappe (-DK0) (Standard).

-	Gummilippendichtung:

-	ohne Gummilippendichtung (-GD0) (Standard).

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), aus Spezialgummi, am Anschlussstutzen.

-	Isolierung:

-	ohne Isolierung (-I0) (Standard).

-	mit Isolierung innen (-Ii), thermische Isolierung im Anschlusskasten innen.

-	mit Isolierung außen (-Ia), thermische Isolierung an der Anschlusskasten Außenseite.

-	Kastenhöhe:

-	Kastenhöhe Standard (-KHS).

-	Kastenhöhe in mm, frei wählbar (-xxx, immer 3-stellig) (Mindesthöhe [KHS] bei Stutzenlage -S1 und -S4 = Stutzendruchmesser +87 mm, jedoch mind. 200 mm).

-	Stutzendurchmesser:

-	Stutzendurchmesser Standard (-SDS).

-	Stutzendurchmesser in mm, frei wählbar (-xxx, immer 3-stellig) (Bei Vergrößerung des Stutzen-durchmesser bei Stutzenlage -S0 und -S4 ist nur die Kastenform abgesetzt erhältlich).

-	Stutzenlage:

-	Stutzen von oben (-S0).

-	Stutzen seitlich am Kasten (-S1) (Standard).

-	Stutzen stirnseitig (-S4).

-	Einbaurahmen (-ER0 / -ER1 / -ER2)

-	ohne Einbaurahmen (-ER0).

-	mit Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech (nur für KG-Q-...) (nur in Verbindung ohne Anschlusskasten möglich):

-	ohne Mauerfahne (-ER1).

-	mit Mauerfahne (-ER2).

-	Blendrahmen (-BN / -BR)

-	ohne Blendrahmen (-BN).

-	mit Blendrahmen (-BR) (nur für KG-Q-…) (für verdeckte Montage).

-	Aluminium naturfarben eloxiert (E6/EV1) (Standard bei -SV und -V2).

-	Aluminium lackiert, im RAL-Farbton des Gitters.