Rejila Compacta KG

Textos de especificaión

Rejilla compacta tipo KG-Q-08-... (impulsión y retorno), para montaje en conducto rectangular y plénum. Gracias a la construcción compacta de carcasa y compuerta corredera en una sola pieza las rejillas tienen una alta estabilidad y elevada resistencia a la torsión así como una reducida profundidad de montaje (50 mm). Esto garantiza una reducción de los ruidos de flujo de aire y una impulsión homogénea en toda la superficie de salida de la rejilla. En comparación con rejillas con compuertas reguladoras el rendimiento de impulsión se incrementa aproximadamente en un 20 % manteniendo la potencia acústica constante. El clinchado sin puntos de soldadura asegura una mayor protección frente a la corrosión.

Consiste en un marco frontal con compuerta corredera de regulación integrada ajustable desde la sala, para regular fácilmente el caudal y la red de conductos. Con lamas deflectoras horizontales y orientables en la parte frontal.

Modelo: SCHAKO tipo KG-Q-08-...

-	Con lamas deflectoras verticales y orientables en la parte frontal.

Modelo: SCHAKO tipo KG-Q-15-...

Rejilla compacta tipo KG-R-08-... (impulsión y retorno), para montaje en conducto circular. Gracias a la construcción compacta de la carcasa y de la compuerta corredera en una sola pieza las rejillas tienen una alta estabilidad y elevada resistencia a la torsión, así como una reducida profundidad de montaje (56 mm). Esto garantiza una reducción de los ruidos de flujo de aire y una impulsión homogénea en toda la superficie de salida de la rejilla. En comparación con rejillas con compuertas reguladoras el rendimiento de impulsión se incrementa aproximadamente en un 20 % manteniendo la potencia acústica constante. El clinchado sin puntos de soldadura asegura una mayor protección frente a la corrosión.

Consiste en un marco frontal con compuerta corredera de regulación integrada ajustable desde la sala, para regular fácilmente el caudal y la red de conductos. Con lamas deflectoras horizontales y orientables en la parte frontal.

Modelo: SCHAKO tipo KG-R-08-...

-	Con lamas deflectoras verticales y orientables en la parte frontal.

Modelo: SCHAKO tipo KG-R-15-...

Longitud:

-	315 mm (-00315)

-	415 mm (-00415)

-	515 mm (-00515)

-	615 mm (-00615)

-	815 mm (-00815)

-	1015 mm (-01015)

-	1215 mm (-01215)

Altura:

-	65 mm (-065)

-	115 mm (-115)

-	165 mm (-165)

-	215 mm (-215)

-	315 mm (-315)

Material / barniz (marco frontal y lamas):

-	Chapa de acero galvanizado, sin barniz (-SV-0000, estándar)

-	Chapa de acero (-SB-…)

-	Lacado en color RAL 9010 (-9010, estándar para -SB)

-	Lacado en otro color RAL, de libre elección (-xxxx, con precio adicional)

-	Aluminio, anodizado en color natural E6/EV1 (-AL-ELOX)

-	Acero inoxidable 1.4301 (V2A) (-V2-0000)

Ejecución individual / en línea continua:

-	Ejecución individual (-N)

Guiado de la vena de aire:

-	Posición recta de las lamas (-L000) (estándar)

-	Posición de lamas divergente en 44° (-L044)

-	Posición de lamas divergente en 84° (-L084)

-	Posición de lamas divergente en 110° (-L110) (solo para KG-…-15-…)

-	Posición de lamas divergente en 140° (-L140) (solo para KG-…-15-…)

-	Posición contrapuesta de las lamas (-LGEG) (solo para KG-…-15-…)

Montaje:

-	Montaje roscado (-SM, estándar)

-	Los tornillos corren a cargo del cliente.

Accesorios:

-	Plénum (AK-32), diseño rectangular, carcasa con boca de conexión redonda y orejetas de suspensión.

-	Longitud:

-	315 mm (-00315)

-	415 mm (-00415)

-	515 mm (-00515)

-	615 mm (-00615)

-	815 mm (-00815)

-	1015 mm (-01015)

-	1215 mm (-01215)

-	Altura:

-	65 mm (-065)

-	115 mm (-115)

-	165 mm (-165)

-	215 mm (-215)

-	315 mm (-315)

-	Ejecución individual / en línea continua:

-	Ejecución individual (estándar).

-	Montaje:

-	Montaje roscado (-SM) (estándar, los tornillos corren a cargo del cliente).

-	Material:

-	Chapa de acero galvanizado (-SV) (estándar).

-	Acero inoxidable (V2A) (-V2).

-	Compuerta reguladora:

-	Sin compuerta reguladora (-DK0) (estándar).

-	Junta labial de goma:

-	Sin junta labial de goma (-GD0) (estándar).

-	Con junta labial de goma (-GD1), de goma especial, en la boca de conexión.

-	Aislamiento:

-	Sin aislamiento (-I0) (estándar).

-	Con aislamiento interior (-Ii), aislamiento térmico en el interior del plénum.

-	Con aislamiento exterior (-Ia), aislamiento térmico en el exterior del plénum.

-	Altura del plénum:

-	Altura del plénum estándar (-KHS).

-	Altura del plénum en mm, de libre elección (-xxx, siempre de 3 caracteres) (altura mínima [KHS] con una posición de la boca -S1 y -S4 = diámetro de la boca +87 mm, aunque mín. 200 mm).

-	Diámetro de la boca:

-	Diámetro de la boca estándar (-SDS).

-	Diámetro de la boca en mm, de libre elección (-xxx, siempre de 3 caracteres). (El aumento del diámetro de la boca para posiciones -S0 y -S4, solo disponible con plénum escalonado.)

-	Posición de la boca:

-	Boca desde arriba (-S0).

-	Boca lateral en el plénum (-S1) (estándar).

-	Boca frontal (-S4).

- Marco de montaje (-ER0 / -ER1 / -ER2)

-	Sin marco de montaje (-ER0).

-	Con marco de montaje de chapa de acero galvanizado (solo para KG-Q-...) (solo posible sin plénum):

-	Sin garra de anclaje (-ER1).

-	Con garra de anclaje (-ER2).

-	Marco decorativo (-BN / -BR)

-	Sin marco decorativo (-BN).

-	Con marco decorativo (-BR) (solo para KG-Q-…) (para montaje oculto).

-	Aluminio anodizado en color natural (E6/EV1) (estándar para -SV y -V2).

-	Aluminio lacado, en el color RAL de la rejilla.