Compact rooster KG

Aanbestedingsteksten

Compact rooster type KG-Q-08-... (luchttoevoer en luchtafvoer), voor kanaal- en kastinbouw. Door de compacte bouwwijze, behuizing en schuifregister bestaan uit een bouwdeel, hebben de roosters een zeer hoge stabiliteit en torsiebestendigheid, maar ook een lage inbouwdiepte (50 mm). Dit zorgt voor minder stromingsgeluiden en een gelijkmatige verdeling van de luchttoevoer over de totale roosteroppervlakte. In vergelijking met roosters die luchtregelkleppen hebben is bij een gelijkblijvend geluidsvermogen het luchtvermogen meer dan 20 % hoger. De fabricage zonder laspunten biedt een verhoogde bescherming tegen corrosie.

Bestaande uit een frontframe met geïntegreerd schuifregister, vanaf de ruimtezijde verstelbaar, voor de eenvoudige regeling van de luchthoeveelheid en het kanaalnet. Met horizontale, draaibaar gemonteerde luchtrichtlamellen aan de voorzijde.

Product: SCHAKO type KG-Q-08-...

-	met verticale, draaibaar gemonteerde luchtrichtlamellen aan de voorzijde.

Product: SCHAKO type KG-Q-15-...

Compact rooster type KG-R-08-... (luchttoevoer en luchtafvoer) voor buisinbouw. Door de compacte bouwwijze, behuizing en schuifregister bestaan uit een bouwdeel, hebben de roosters een zeer hoge stabiliteit en torsiebestendigheid, maar ook een lage inbouwdiepte (56 mm). Dit zorgt voor minder stromingsgeluiden en een gelijkmatige verdeling van de luchttoevoer over de totale roosteroppervlakte. In vergelijking met roosters die luchtregelkleppen hebben is bij een gelijkblijvend geluidsvermogen het luchtvermogen meer dan 20 % hoger. De fabricage zonder laspunten biedt een verhoogde bescherming tegen corrosie.

Bestaande uit een frontframe met geïntegreerd schuifregister, vanaf de ruimtezijde verstelbaar, voor de eenvoudige regeling van de luchthoeveelheid en het kanaalnet. Met horizontale, draaibaar gemonteerde luchtrichtlamellen aan de voorzijde.

Product: SCHAKO type KG-R-08-...

-	met verticale, draaibaar gemonteerde luchtrichtlamellen aan de voorzijde.

Product: SCHAKO type KG-R-15-...

Lengte:

-	315 mm (-00315)

-	415 mm (-00415)

-	515 mm (-00515)

-	615 mm (-00615)

-	815 mm (-00815)

-	1015 mm (-01015)

-	1215 mm (-01215)

Hoogte:

-	65 mm (-065)

-	115 mm (-115)

-	165 mm (-165)

-	215 mm (-215)

-	315 mm (-315)

Materiaal/lak (frontframe en lamellen):

-	verzinkt plaatstaal, zonder lak (-SV-0000, standaard).

-	plaatstaal (-SB-…):

-	gelakt in de kleur RAL 9010 (-9010, standaard bij -SB).

-	gelakt in een andere RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx, tegen meerprijs).

-	aluminium, natuurlijke tint E6/EV1 (-AL-ELOX).

-	roestvrij staal 1.4301 (V2A) (-V2-0000).

Enkele/banduitvoering:

-	Enkele uitvoering (-N).

Luchtstroomgeleiding:

-	lamellenstand recht (-L000) (standaard).

-	Lamellenstand divergerend 44° (-L044).

-	lamellenstand divergerend 84° (-L084).

-	Lamellenstand divergerend 110° (-L110) (alleen voor KG-…-15-…).

-	Lamellenstand divergerend 140° (-L140) (alleen voor KG-…-15-…).

-	Lamellenstand tegen elkaar (-LGEG) (alleen voor KG-…-15-…).

Montage:

-	schroefbevestiging (-SM, standaard)

-	schroeven moeten door de installateur worden voorzien.

Toebehoren:

-	aansluitkast (AK-32), in rechthoekige bouwvorm, behuizing met ronde aansluitaftakking en ophangogen.

-	Lengte:

-	315 mm (-00315)

-	415 mm (-00415)

-	515 mm (-00515)

-	615 mm (-00615)

-	815 mm (-00815)

-	1015 mm (-01015)

-	1215 mm (-01215)

-	Hoogte:

-	65 mm (-065)

-	115 mm (-115)

-	165 mm (-165)

-	215 mm (-215)

-	315 mm (-315)

-	Enkele / banduitvoering:

-	enkele uitvoering (standaard).

-	Montage:

-	schroefbevestiging (-SM) (standaard, schroeven door de installateur te voorzien).

-	Materiaal:

-	verzinkt plaatstaal (-SV) (standaard).

-	roestvrij staal (V2A) (-V2).

-	Regelklep:

-	zonder regelklep (-DK0) (standaard).

-	Rubberen lippendichting:

-	zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard).

-	met rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal rubber, aan de aansluitaftakking.

-	Isolatie:

-	zonder isolatie (-I0) (standaard).

-	met isolatie binnen (-Ii), thermische isolatie aan de binnenkant van de aansluitkast.

-	met isolatie buiten (-Ia), thermische isolatie aan de buitenkant van de aansluitkast.

-	Kasthoogte:

-	kasthoogte standaard (-KHS).

-	kasthoogte in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 cijfers) (minimale hoogte [KHS] bij aftakkingspositie 
-S1 en -S4 = aftakkingsdiameter +87 mm, echter min. 200 mm).

-	Aftakkingsdiameter:

-	Diameter aftakkingen standaard (-SDS).

-	aftakkingsdiameter in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 cijfers) (bij vergroting van de aftakkingsdiameter bij aftakkingspositie -S0 en -S4 is alleen de kastvorm inspringend verkrijgbaar).

-	Aftakkingspositie:

-	aftakking aan de bovenkant (-S0).

-	aftakkingen zijdelings aan de kast (-S1, standaard).

-	aftakkingen aan de voorkant (-S4).

-	Inbouwframe (-ER0 / -ER1 / -ER2)

-	zonder inbouwframe (-ER0).

-	met inbouwframe van verzinkt plaatstaal (alleen voor KG-Q-...) (alleen mogelijk in combinatie zonder aansluitkast):

-	zonder ophangplaatje (-ER1).

-	met ophangplaatje (-ER2).

-	Kozijn (-BN / -BR)

-	zonder kozijn (-BN).

-	met kozijn (-BR) (alleen voor KG-Q-…) (voor verdekte montage).

-	aluminium natuurlijke tint (E6/EV1) (standaard bij -SV en -V2).

-	aluminium gelakt, in de RAL-kleur van het rooster.