Grille compacte type KG / KG-R

Textes d'appels d'offre

Grille compacte type KG-Q-08-... (air soufflé et air extrait), pour montage dans conduit et plénum. En raison de sa conception compacte, le boîtier et le registre à glissière étant composés d’un seul élément, la grille compacte présente une très haute stabilité et résistance au gauchissement de même qu'une profondeur de montage réduite (50 mm). Cela permet de réduire les bruits du flux d'air et de répartir de manière régulière l'air soufflé sur toute la surface de la grille. La puissance de l'air augmente de plus de 20 % par rapport à des grilles équipées de clapet d'étranglement du débit d’air si la puissance acoustique reste identique. La fabrication sans point de soudure permet d'augmenter la protection contre la corrosion.

Constitutée d'un cadre frontal avec registre à glissière intégré réglable côté pièce, pour faciliter la régulation du débit d'air et du réseau de conduits. Avec des ailettes de déflexion frontales horizontales orientables.

Modèle: SCHAKO type KG-Q-08-...

-	Avec des ailettes de déflexion frontales verticales orientables.

Modèle: SCHAKO type KG-Q-15-...

Grille compacte type KG-R-08-..., (air soufflé et air extrait), pour montage dans un tube. En raison de sa conception compacte, le boîtier et le registre à glissière étant composés d’un seul élément, la grille compacte présente une très haute stabilité et résistance au gauchissement de même qu'une profondeur de montage réduite (56 mm). Cela permet de réduire les bruits du flux d'air et de répartir de manière régulière l'air soufflé sur toute la surface de la grille. La puissance de l'air augmente de plus de 20 % par rapport à des grilles équipées de clapet d'étranglement du débit d’air si la puissance acoustique reste identique. La fabrication sans point de soudure permet d'augmenter la protection contre la corrosion.

Constitutée d'un cadre frontal avec registre à glissière intégré réglable côté pièce, pour faciliter la régulation du débit d'air et du réseau de conduits. Avec des ailettes de déflexion frontales horizontales orientables.

Modèle: SCHAKO type KG-R-08-...

-	Avec des ailettes de déflexion frontales verticales orientables.

Modèle: SCHAKO type KG-R-15-...

Longueur:

-	315 mm (-00315)

-	415 mm (-00415)

-	515 mm (-00515)

-	615 mm (-00615)

-	815 mm (-00815)

-	1015 mm (-01015)

-	1215 mm (-01215)

Hauteur:

-	65 mm (-065)

-	115 mm (-115)

-	165 mm (-165)

-	215 mm (-215)

-	315 mm (-315)

Matériau / peinture (cadre frontal et ailettes):

-	Tôle d’acier galvanisée, sans peinture (-SV-0000, standard)

-	Tôle d'acier (-SB-…)

-	Peinture en couleur RAL 9010 (-9010, standard pour -SB)

-	Peinture dans une autre couleur RAL, au choix (-xxxx, moyennant supplément)

-	Aluminium, anodisé couleur naturelle E6/EV1 (-AL-ELOX)

-	Acier inoxydable 1.4301 (V2A) (-V2-0000)

Version individuelle / en bande:

-	Version individuelle (-N)

Orientation du jet d'air:

-	Position droite des ailettes (-L000) (standard).

-	Position divergente des ailettes 44° (-L044)

-	Position divergente des ailettes 84° (-L084)

-	Position divergente des ailettes 110° (-L110) (seulement pour KG-…-15-…)

-	Position divergente des ailettes 140° (-L140) (seulement pour KG-…-15-…)

-	Position opposée des ailettes (-LGEG) (seulement pour KG-…-15-…)

Montage:

-	Montage à vis apparentes (-SM, standard)

-	Vis à fournir par le client.

Accessoires:

-	Plénum de raccordement (AK-32), en version rectangulaire, boîtier avec manchon de raccordement rond

et pattes de suspension.

-	Longueur :

-	315 mm (-00315)

-	415 mm (-00415)

-	515 mm (-00515)

-	615 mm (-00615)

-	815 mm (-00815)

-	1015 mm (-01015)

-	1215 mm (-01215)

-	Hauteur:

-	65 mm (-065)

-	115 mm (-115)

-	165 mm (-165)

-	215 mm (-215)

-	315 mm (-315)

-	Version individuelle / en bande:

-	Version individuelle (standard).

-	Montage:

-	Montage à vis apparentes (-SM) (standard, vis à fournir par le client).

-	Matériau:

-	Tôle d'acier galvanisée (-SV) (standard).

-	Acier inoxydable (V2A) (-V2).

-	Clapet d'étranglement:

-	Sans clapet d'étranglement (-DK0) (standard).

-	Joint à lèvres en caoutchouc:

-	Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard).

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) en caoutchouc spécial, sur le manchon de raccordement.

-	Isolation:

-	Sans isolation (-I0) (standard).

-	Avec isolation à l'intérieur (-Ii), isolation thermique à l'intérieur du plénum de raccordement.

-	Avec isolation à l'extérieur (-Ia), isolation thermique à l'extérieur du plénum de raccordement.

-	Hauteur du plénum:

-	Hauteur standard du plénum (-KHS).

-	Hauteur du plénum en mm, au choix (-xxx, toujours à 3 chiffres) (hauteur minimale [KHS] pour les positions de manchon -S1 et -S4 = diamètre du manchon +87 mm, mais au minimum 200 mm).

-	Diamètre du manchon:

-	Diamètre standard du manchon (-SDS).

-	Diamètre du manchon en mm, au choix (-xxx, toujours à 3 chiffes) (Si le diamètre du manchon pour les positions de manchon-S0 et -S4 est plus grand, seul un plénum de raccordement étagé est disponible).

-	Position de manchon:

-	Manchon sur le dessus (-S0).

-	Manchon sur la face latérale du plénum (-S1) (standard).

-	Manchon sur la face avant (-S4)

-	Cadre de montage (-ER0 / -ER1 / -ER2)

-	Sans cadre de montage (-ER0).

-	Avec cadre de montage en tôle d'acier galvanisée (seulement pour KG-Q-...) (seulement possible sans plénum de raccordement) :

-	Sans patte de scellement (-ER1).

-	Avec patte de scellement (-ER2).

-	Cadre amovible (-BN / -BR)

-	Sans cadre amovible (-BN).

-	Avec cadre amovible (-BR) (seulement pour KG-Q-…) (pour montage à vis cachées).

-	Aluminium anodisé couleur naturelle (E6/EV1) (standard pour -SV et -V2).

-	Aluminium peint, dans la couleur RAL de la grille.