Kompaktfiltergitter KG-F

Ausschreibungstext

Kompaktfiltergitter Typ KGF-Q-08-... für Zu- und Abluft, zum Einbau in Rechteckkanäle. Bestehend aus einem Frontrahmen mit sichtbarer Schraubmontage (SM), mit drehbar gelagerten waagerechten Luftlenklamellen und integriertem Schlitzschieber zur Luftmengenregulierung. Mit integriertem Filtereinsatz G 4 (Trockenschichtfiltermatte). Lamelleneinsatz von vorne entfernbar.

Fabrikat: SCHAKO Typ KGF-Q-08-...

-	Kompaktfiltergitter bestehend aus

-	Stahlblech verzinkt.

-	Stahlblech verzinkt, frontseitig lackiert, Farbton RAL 9010 (weiß).

Zubehör:

-	mit Anschlusskasten (-AK) aus Stahlblech verzinkt.

-	mit Gummilippendichtung (-GD1) am Anschlussstutzen

-	mit thermischer Isolierung

- 	innen (-li)

- 	außen (-la)

-	mit Blendrahmen (-BR) für verdeckte Montage (VM), aus

-	Aluminium naturfarben eloxiert E6/EV1.

-	Aluminium lackiert, Farbton RAL 9010 (weiß).

Kompaktfiltergitter Typ KGF-R-08-... für Zu- und Abluft, zum Einbau in Blech-/ Wickelfalzrohre. Bestehend aus einem Frontrahmen mit sichtbarer Schraubmontage (SM), mit drehbar gelagerten waagerechten Luftlenklamellen und integriertem Schlitzschieber zur Luftmengenregulierung. Mit integriertem Filtereinsatz G 4 (Trockenschichtfiltermatte). Lamellensatz von vorne entfernbar.

Fabrikat: SCHAKO Typ KGF-R-08-...

-	Kompaktfiltergitter bestehend aus

-	Stahlblech verzinkt.

-	Stahlblech verzinkt, frontseitig lackiert, Farbton RAL 9010 (weiß).