Grille compacte avec filtre KG-F

Textes de soumission

Grille compacte avec filtre de type KGF-Q-08-... pour air soufflé et extrait, à monter dans des conduits rectangulaires. Composée d’un cadre frontal avec montage à vis apparentes (SM), avec des ailettes de déflexion rotatives horizontales et un registre à glissière intégré pour la régulation du débit d’air. Avec élément filtrant ISO Coarse > 45% intégré (natte filtrante sèche à couches superposées). Les ailettes peuvent être enlevées par l'avant.

Modèle : SCHAKO type KGF-Q-08-...

-	Grille compacte avec filtre

-	Tôle d'acier galvanisée

-	Tôle d'acier galvanisée, face avant thermolaquée, couleur RAL 9010 (blanc)

Accessoires :

-	Avec plénum de raccordement (-AK) en tôle d'acier galvanisée.

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) sur le manchon de raccordement.

-	Isolation thermique

- intérieure (-li)

- extérieure (-la)

-	Cadre amovible pour montage à vis cachées (VM)

-	Aluminium anodisé, couleur naturelle E6/EV1

-	Aluminium thermolaqué, couleur RAL 9010 (blanc)

Grille compacte avec filtre de type KGF-R-08-... pour air soufflé et extrait, à monter dans des tubes en tôle ou agrafés. Composée d’un cadre frontal avec montage à vis apparentes (SM), avec des ailettes de déflexion rotatives horizontales et un registre à glissière intégré pour la régulation du débit d’air. Avec élément filtrant ISO Coarse > 45% intégré (natte filtrante sèche à couches superposées). Les ailettes peuvent être enlevées par l'avant.

Modèle : SCHAKO type KGF-R-08-...

-	Grille compacte avec filtre

-	Tôle d'acier galvanisée

-	Tôle d'acier galvanisée, face avant thermolaquée, couleur RAL 9010 (blanc)