Tronco di canale circolare con bocchetta integrata tipo KGRR

Testi per capitolato

Tronco di canale circolare con bocchetta integrata tipo KGRR per mandata e ripresa aria adatto al collegamento con tubi DIN. Con serranda a scorrimento integrata regolabile manualmente, in lamiera d'acciaio zincato, per regolare facilmente la portata aria e la rete aeraulica.

-	Con deflettori orizzontali orientabili frontalmente.

Prodotto: SCHAKO Tipo KGRR-08-...

-	Con deflettori verticali orientabili frontalmente.

Prodotto: SCHAKO Tipo KGRR-15-...

-	Grandezza nominale

200 mm (-200)

224 mm (-224)

250 mm (-250)

280 mm (-280)

315 mm (-315)

355 mm (-355)

400 mm (-400)

450 mm (-450)

500 mm (-500)

560 mm (-560)

630 mm (-630)

-	Lunghezza

-	Unico pezzo: 500 / 750 / 1000 (-0500/-0750/-1000)

-	Diviso in 2 pezzi: 1500 / 1750 / 2000 (-1500/-1750/-2000)

-	Altezza della bocchetta

-	65 (-065)

-	115 (-115)

-	215 (-215)

-	315 (-315)

-	Direzione del lancio

-	Posizione dei deflettori diritta (-L000) (standard).

-	Posizione dei deflettori orizzontale, unilaterale a destra (L00R) (solo KGRR-08-...).

-	Posizione dei deflettori orizzontale, unilaterale a sinistra (-L00L) (solo KGRR-08-...).

-	Posizione dei deflettori divergente 44° (-L044).

-	Posizione dei deflettori divergente 84° (-L084).

-	Posizione dei deflettori contrapposta (-LGEG).

-	Materiale e verniciatura (canale circolare):

-	lamiera d'acciaio zincato (-SV-0000) (con sovrapprezzo).

-	Lamiera d'acciaio, verniciata RAL 9010 (bianco) (standard, -SB-9010).

-	lamiera d'acciaio verniciata in colorazione RAL a scelta (-SB-xxxx) (-codice colore a 			4 posizioni).

-	Posizione di montaggio

-	ore 3 (-3U)

-	ore 6 (-6U, standard)

-	ore 9 (-9U)

-	ore 12 (-0U)

-	Possibilità di fissaggio:

-	Foro di fissaggio

-	senza foro di fissaggio (-B0)

-	con foro di fissaggio ø11,5 mm (-BB, standard). (Predisposto per la 					sospensione mediante asta filettata e dado M8, da installare a cura del cliente.

Accessori (con sovrapprezzo)

-	Guarnizione di tenuta in gomma (-GD0/ -GD1)

-	senza guarnizione di tenuta in gomma (-GD0, standard).

-	con guarnizione di tenuta (-GD1), bilaterale, in EPDM.

per altri accessori, vedere la documentazione separata "Accessori sistema a canale circolare".