Kombiauslass KWB

Ausschreibungstexte

Kombinationsauslass für Zu- und Abluft geeignet zum Wandeinbau. Bestehend aus Frontplatte aus Stahlblech lackiert RAL 9010 (weiß), mit integrierten feststehenden Düsen aus Kunststoff, ähnlich Farbton RAL 9010 (-DW, weiß) oder RAL 9005 (-DS, schwarz) für Zuluft, mit Stanzgitter für Abluft. Mit Anschlusskasten aus Stahlblech verzinkt, mit Anschlussstutzen für Zu- und Abluft und thermisch isoliertem Trennblech. Befestigung mittels verdeckte Montage (VM).

Fabrikat: SCHAKO Typ KWB-D

Düsenanordnung

-	einreihig (-1)

-	zweireihig (-2)

-	Befestigung mit Schraubmontage (SM)

Zubehör:

-	mit Drosselklappe (-DK) im Anschlusskasten, verstellbar nach Demontage der Frontplatte, aus verzinktem Stahlblech zur Luftmengenregulierung

-	mit Seilzugverstellung (-SZV)

-	mit Gummilippendichtung (-GD)

Kombinationsauslass für Zu- und Abluft geeignet zum Wandeinbau. Bestehend aus Frontplatte mit feststehenden Luftleitblechen aus Stahlblech lackiert RAL 9010 (weiß) für Zuluft, Schlitzgitter für Abluft. Mit Anschlusskasten aus Stahlblech verzinkt, mit Anschlussstutzen für Zu- und Abluft und thermisch isoliertem Trennblech. Befestigung mittels Schraubmontage.

Fabrikat: SCHAKO Typ KWB-KL

Zubehör:

-	mit Drosselklappe (-DK) im Anschlusskasten, verstellbar nach Demontage der Frontplatte, aus verzinktem Stahlblech zur Luftmengenregulierung

-	mit Seilzugverstellung (-SZV)

-	mit Gummilippendichtung (-GD)

Kombinationsauslass für Zu- und Abluft geeignet zum Wandeinbau. Bestehend aus Schlitzschiene aus Aluminium-Strang- pressprofil mit Lamellen aus Kunststoff, ähnlich Farbton RAL 9010 (-LW, weiß, Standard) oder RAL 9005 (-LS, schwarz) für Zuluft, mit Stanzgitter im Frontblech aus Stahlblech lackiert RAL 9010 (weiß) für Abluft. Mit Anschlusskasten aus Stahlblech verzinkt, mit Anschlussstutzen für Zu- und Abluft und thermisch isoliertem Trennblech. Befestigung mittels Nietverbindung.

Fabrikat: SCHAKO Typ KWB-DSX

Schlitzschiene

-	1-schlitzig (-1)

-	2-schlitzig (-2)

-	3-schlitzig (-3)

Zubehör:

-	mit Drosselklappe (-DK) im Anschlusskasten, verstellbar nach Demontage der Frontplatte, aus verzinktem Stahlblech zur Luftmengenregulierung

-	mit Seilzugverstellung (-SZV)

-	mit Gummilippendichtung (-GD)

Kombinationsauslass für Zu- und Abluft geeignet zum Wandeinbau. Bestehend aus Schlitzschiene aus Aluminium naturfarben eloxiert (E6/EV1, Standard) oder aus Aluminium lackiert RAL 9010 (weiß). Mit Lamellen für Zuluft aus Kunststoff, ähnlich Farbton RAL 9010 (-LW, weiß, Standard), RAL 9005 (-LS, schwarz) oder aus Aluminium lackiert im RAL-Farbton des Rahmenprofils. Ohne Lamellen für Abluft. Mit Anschlusskasten aus Stahlblech verzinkt, mit Anschlussstutzen für Zu- und Abluft und thermisch isoliertem Trennblech. Befestigung mittels verdeckter Montage (VM).

Fabrikat: SCHAKO Typ KWB-S

Lamellen-Ausblasrichtung:

-	horizontal

-	vertikal

-	Befestigung mit Schraubmontage (SM)

Zubehör:

-	mit Drosselklappe (-DK) im Anschlusskasten, verstellbar nach Demontage der Frontplatte, aus verzinktem Stahlblech zur Luftmengenregulierung

-	mit Seilzugverstellung (-SZV)

-	mit Gummilippendichtung (-GD)