Deckenabluftauslass LAQ

Ausschreibungstext

Perforierter Abluftdurchlass zum Einsatz in Abluftanlagen. Der Durchlass ist geeignet für das Absaugen der Raumabluft. Der Deckenabluftdurchlass eignet sich für VVS-Anlagen mit variablen Volumenströmen.

-	Fest montierter Durchlass, mit perforierter Frontplatte aus Stahlblech (-SB) lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß, -9010) oder in einem anderen RAL-Farbton frei wählbar (-xxxx). Mit Klammermontage (-KM, nicht lösbar).

Nicht mit Filtermatte lieferbar bzw. einsetzbar.

Fabrikat: SCHAKO Typ LAQ-F-...

-	Entnehmbarer Durchlass, mit perforierter Frontplatte aus Stahlblech (-SB) lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß, -9010) oder in einem anderen RAL-Farbton frei wählbar (-xxxx). Mit verdeckter Montage (-VM) über Zentralschraube.

Optional mit Filtermatte (ISO Coarse 25% - ISO Coarse > 45%) lieferbar.

Fabrikat: SCHAKO Typ LAQ-E-…

-	Klappbarer Durchlass, mit perforierter Frontplatte einseitig klappbar (Click-System), aus Stahlblech (-SB) lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß, -9010) oder in einem anderen RAL-Farbton frei wählbar (-xxxx). Frontrahmen aus Aluminium-Strangpressprofil naturfarben eloxiert (E6/EV1), lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß, -9010) oder in einem anderen RAL-Farbton frei wählbar (-xxxx). Frontrahmen befestigt über Zentralschraube (verdeckte Montage -VM).

Optional mit Filtermatte (ISO Coarse 25% - ISO Coarse >45%) lieferbar.

Fabrikat: SCHAKO Typ LAQ-K-...

Nenngröße NW310 bis NW625

Funktionsbedingt ist der Deckenabluftdurchlass LAQ nur mit Anschlusskasten lieferbar.

Zubehör:

Filtermatte:

-	ohne Filtermatte (-G0, Standard) (LAQ-F nur ohne Filtermatte lieferbar)

-	mit Filtermatte, aus Synthetikfaser (Faservlies aus bruchsicheren Fasern):

-	Filterklasse ISO Coarse 25% - 35% (-G2)

-	Filterklasse ISO Coarse 35% - 45% (-G3)

-	Filterklasse ISO Coarse > 45% (-G4)

Anschlusskasten (-SK-Q-…), quadratische Bauform, aus Stahlblech verzinkt (-SV, Standard), innen lackiert im Farbton RAL 9005 (schwarz), mit Aufhängeösen, in den Nenngrößen NW310 bis 625.

--	Luftdurchlass:

-	passend für LAQ-F (-20).

-	passend für LAQ-E (-04).

-	passend für LAQ-K (-59).

--	Luftart: Abluft (-A).

--	Befestigung:

-	Verdeckte Montage (-VM) (nur LAQ-E und LAQ-K lieferbar).

-	Klammermontage (-KM) (nur LAQ-F lieferbar). Der Deckenabluftdurchlass wird mit Stahl-Klammern fest am Anschlusskasten befestigt.

--	Drosselklappe:

-	ohne Drosselklappe (-DK0) (Standard).

-	mit Drosselklappe (-DK1), aus Stahlblech verzinkt, im Anschlusskastengehäuse, verstellbar, zur einfachen Luftmengenregulierung.

-	mit Drosselklappe (-DK2), wie DK1 jedoch mit Seilzugverstellung, nur bei Stutzenlage von oben (-S0) (nicht möglich bei LAQ-F).

--	Gummilippendichtung:

-	ohne Gummilippendichtung (-GD0) (Standard).

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), aus Spezialgummi, am Anschlussstutzen.

--	Volumenstrommesseinrichtung:

-	ohne Volumenstrommesseinrichtung (-VME0) (Standard).

-	mit Volumenstrommesseinrichtung (-VME1), Halterung aus Stahlblech verzinkt, Messaufnehmer aus Kunststoff, Anschlüsse aus Aluminium.

--	ROB-Ausführung:

-	ohne ROB-Ausführung (-ROB0) (Standard).

-	mit ROB-Ausführung (-ROB1). Verteilblech, Drosselklappe und Volumenstrommesseinrichtung entnehmbar (bei LAQ-F nicht möglich).

--	Isolierung:

-	ohne Isolierung (-I0)

-	mit Isolierung innen (-Ii), thermische Isolierung im Anschlusskasten innen.

-	mit Isolierung außen (-Ia), thermische Isolierung an der Anschlusskasten Außenseite.

--	Kastenhöhe:

-	Kastenhöhe Standard (-KHS).

-	Kastenhöhe in mm, frei wählbar (-xxx) (Mindesthöhe [KHS] bei Stutzenlage S1 / S2 / S3 / S5 = Stutzendurchmesser + 102 mm, jedoch mind. 200 mm, Mindesthöhe [KHS] bei Stutzenlage S0 mind. 200 mm) (immer 3-stellig).

--	Stutzendurchmesser:

-	Stutzendurchmesser Standard (-SDS).

-	Stutzendurchmesser in mm, frei wählbar (-xxx) (immer 3-stellig).

--	Stutzenlage:

-	Stutzen von oben (-S0).

-	1 Stutzen seitlich am Kasten (-S1) (Standard).

-	2 Stutzen seitlich, 90° versetzt (-S2).

-	2 Stutzen seitlich, 180° versetzt (-S3).

-	2 Stutzen seitlich nebeneinander (-S5).