Descrittivo di capitolato

Diffusore elicoidale a soffitto per ripresa aria tipo LAQ

Diffusore di ripresa perforato per impianti di ripresa. Adatto per l´aspirazione dell´aria ambiente. Questo diffusore di ripresa a soffitto è adatto a impianti a portata variabile.

-	Diffusore montato in modo fisso, con piastra frontale perforata in lamiera d´acciaio (-SB) verniciata in colore RAL 9010 (bianco, -9010) o in altro colore RAL a scelta (-xxxx). Montaggio con morsetti (-KM, fisso).

Non fornibile e non utilizzabile con materassino filtrante.

Marca: SCHAKO tipo LAQ-F-...

-	Diffusore smontabile con piastra frontale perforata in lamiera d´acciaio (-SB) verniciata in tonalità RAL 9010 (bianco, -9010) o in altro colore RAL a scelta (-xxxx). Con montaggio nascosto (-VM) con vite centrale.

In opzione, disponibile con materassino filtrante (ISO Coarse 25% - ISO Coarse >45%).

Marca: SCHAKO tipo LAQ-E-...

-	Diffusore ribaltabile con piastra frontale perforata ribaltabile su un lato (sistema click), in lamiera ´d´acciaio (-SB) verniciata in colore RAL 9010 (bianco -9010) o in altro colore RAL a scelta (-xxxx). Telaio frontale in alluminio profilato naturale anodizzato (E6/EV1), verniciato in colore RAL 9010 (bianco, -9010) o in altro colore RAL a scelta (-xxxx). Telaio frontale fissato con vite centrale (montaggio nascosto -VM).

In opzione, disponibile con materassino filtrante (ISO Coarse 25% - ISO Coarse >45%).

Marca: SCHAKO tipo LAQ-K-...

Grandezza nominale da 310 fino a 625

Data la funzione cui è preposto, il diffusore per ripresa a soffitto LAQ è disponibile solo con camera di raccordo.

Accessori:

Materassino filtrante:

-	senza materassino filtrante (-G0, standard) (LAQ-F non disponibile con materassino fitlrante)

-	con materassino filtrante in fibra sintetica (feltro in fibra anti-rottura):

-	classe di filtrazione ISO Coarse 25% - 35% (-G2)

-	classe di filtrazione ISO Coarse 35% - 45% (-G3)

-	classe di filtrazione ISO Coarse > 45% (-G4)

Camera di raccordo (-SK-Q-…) di forma quadrata in lamiera d´acciaio zincato (-SV, standard), verniciata internamente in colore RAL 9005 (nero), con asole di sospensione, nelle dimensioni da 310 a 625.

--	Diffusore

-	adatto a LAQ-F (-20)

-	adatto a LAQ-E (-04)

-	adatto a LAQ-Q (-59)

--	Tipo di aria: ripresa (-A)

--	Fissaggio:

-	montaggio viti nascoste (-VM), (disponibili solo LAQ-E e LAQ-K)

-	montaggio con morsetti (-KM) (disponibile solo LAQ-F). Il diffusore per ripresa a soffitto viene fissato alla camera di raccordo con morsetti in acciaio.

--	Serranda di taratura:

-	senza serranda di taratura (-DK0) (standard).

-	con serranda di taratura (-DK1) in lamiera d´acciaio zincato, nel corpo della camera di raccordo, regolabile, per la facile regolazione della portata dell´aria.

-	con serranda di taratura (-DK2), come DK1 ma con cavetto per la regolazione, solo per posizione manicotti -dall´alto (-S0) (non possibile per LAQ-F).

--	Guarnizione di tenuta in gomma:

-	senza guarnizione di tenuta in gomma (-GD0) (standard).

-	con guarnizione di tenuta in gomma (-GD1) in gomma speciale sul manicotto di raccordo.

--	Misuratore di portata aria:

-	senza misuratore di portata (-VME0) (standard)

-	con misuratore di portata aria (-VME1), supporto in lamiera d´acciaio zincato, trasduttore in plastica, raccordi in alluminio.

--	Esecuzione ROB:

-	senza esecuzione ROB (-ROB0) (standard)

-	con esecuzione ROB (-ROB1) Lamiera equalizzatrice, serranda e misuratore della portata d'aria sono smontabili (non possibile per LAQ-F).

--	Isolamento:

-	senza isolamento (-I0)

-	con isolamento interno (-li), isolamento termico all'interno della camera di raccordo

-	con isolamento esterno (-la), isolamento termico sulla parte esterna della camera di raccordo.

--	Altezza della camera di raccordo:

-	altezza della camera di raccordo standard (-KHS).

-	altezza camera di raccordo liberamente selezionabile in mm (-xxx) (altezza minima [KHS]con posizione manicotto S1 / S2 / S3 / S5 = diametro manicotto + 102 mm, ma almeno 200 mm, altezza minima [KHS] per posizione S0 almeno 200 mm) (codice sempre a 3 posizioni).

--	Diametro manicotto:

-	diametro manicotto standard (-SDS)

-	diametro manicotto in mm, liberamente selezionabile (-xxx codice sempre a 3 posizioni).

--	Posizione manicotto:

-	manicotti dall´alto (-S0).

-	1 manicotto laterale sulla camera di raccordo (-S1, standard)

-	2 manicotti laterali opposti a 90° (-S2)

-	2 manicotti laterali opposti a 180° (-S3)

-	2 manicotti laterali affiancati (-S5)