Absorbedor de membrana MAK / MAS

Textos de especificación

Absorbedor de membrana en ejecución de celdillas, con superficie completamente lisa para exigencias higiénicas elevadas según VDI 6022 y VDI 2052 o en conductos de ventilación en los que hay gran cantidad de polvo/suciedad o que están sometidos a grandes cargas químicas. Cámaras internas en forma de panal con placas portantes de aluminio. Paredes exteriores de lama de membrana de chapa de aluminio perforada con recubrimiento. Grosor de celdilla 100 mm (-100)

Modelo: SCHAKO tipo MAK-...

-	Material

-	Aluminio (-AL) (estándar)

Absorbedor de membrana en ejecución de silenciador, compuesto por celdillas de absorbedor de membrana, con superficie completamente lisa para exigencias higiénicas elevadas según VDI 6022 y VDI 2052 o en conductos de ventilación en los que hay gran cantidad de polvo/suciedad o que están sometidos a grandes cargas químicas. Cámaras internas de las celdillas en forma de panal con placas portantes de aluminio. Paredes exteriores de lama de membrana de chapa de aluminio perforada con recubrimiento. Grosor de celdilla 100 mm (-100)

Conductos de aluminio unidos por pliegue y bridas de unión  con perfil Metu M3.

Modelo: SCHAKO tipo MAS-...

-	Material

-	Aluminio (-AL) (estándar)