Membraanabsorber MAK / MAS

Aanbestedingsteksten

Membraanabsorber in coulissenuitvoering met volledig glad oppervlak voor gebruik bij hoge hygiënische vereisten overeenkomstig VDI 6022, VDI 2052 of in ventilatieleidingen waar veel stof en vuil in komt of met chemische belasting. Binnenkamers in honingraatvorm uit aluminium draagplaten. Buitenwanden uit geperforeerde aluminium membraanfolie met afdekmembraanfolie. Coulissedikte 100 mm (-100).

Product: SCHAKO type MAK-...

-	Materiaal

-	Aluminium (-AL) (standaard)

Membraanabsorber in geluiddemperuitvoering, bestaande uit membraanabsorbercoulissen met volledig glad oppervlak voor gebruik bij hoge hygiënische vereisten overeenkomstig VDI 6022, VDI 2052 of in ventilatieleidingen waar veel stof en vuil in komt of met chemische belasting. Binnenkamers van de coulissen in raatvorm uit aluminium dragerplaten. Buitenwanden uit geperforeerde aluminium membraanfolie met afdekmembraanfolie. Coulissedikte 100 mm (-100).

Kanalen uit aluminium met felsverbinding en aansluitflens Metu-profiel M3.

Product: SCHAKO type MAS-...

-	Materiaal

-	Aluminium (-AL) (standaard)