Silenziatori a membrana MAK / MAS

Testi per capitolato

Silenziatore a membrana con coulisse con superficie liscia, concepito per ambienti con elevati requisiti

igienici ai sensi della norma VDI 6022, VDI 2052, o per linee di ventilazione con alta concentrazione di

polveri/sporco o soggetti a inquinamento chimico. Camere interne in struttura alveolare autoportante.

Pareti esterne in lamiera d'acciaio forata o alluminio con membrana di copertura. Spessore coulisse 100

mm (-100).

Prodotto: SCHAKO Tipo MAK-...

-	Materiale

-	alluminio (-AL) standard

Silenziatore con assorbitore a membrana con superficie liscia, concepito per ambienti con elevati requisiti

igienici ai sensi delle norme VDI 6022 e VDI 2052, o per linee di ventilazione con alta concentrazione di

polveri/sporco o soggetti a inquinamento chimico. Camere interne in struttura alveolare autoportante.

Pareti esterne in lamiera d'acciaio forata o alluminio con membrana di copertura. Spessore coulisse 100

mm (-100).

Canali in alluminio con collegamento ermetico a incastro e profilo Metu M3.

Prodotto: SCHAKO tipo MAS-...

-	Materiale

-	alluminio (-AL) standard