Mengbox mechanisch MBM

Aanbestedingstekst

Mengbox voor het gebruik in tweewegairco-installaties, met twee in een hoek van 120° ten opzichte van elkaar geplaatste ronde buizen met stelkleppen met klepbladafdichting uit PUR, geschikt voor buizen overeenkomstig DIN EN 1506, luchtdicht sluitend overeenkomstig DIN EN 1751 klasse 3. Met geïntegreerde mechanische constante luchtvolumeregelaar van het type VRM-PRO in ronde uitvoering. De mechaniek en demping bevinden zich in een gesloten regeleenheid buiten de luchtstroom en bestendig tegen verontreinigingen. Drukverschilbereik 250 tot 1.000 Pa, afwijking van het luchtvolume ± 5 % met betrekking tot het volume Vmax. Behuizing uit verzinkt plaatstaal met geïntegreerde geluiddemper met thermische en akoestische bekleding uit steenwol, slijtvast tot een luchtsnelheid van 20 m/s. Regelklep en klepas bij de nominale doorlaat 100 en 125 mm uit verzinkt plaatstaal. Regeling van de koude-/warmeluchtklep constant of via 3-puntssignaal, voedingsspanning 24 V AC, 50/60 Hz, omgevingstemperatuur 0-55 °C.

Product: SCHAKO type MBM

Toebehoren (tegen meerprijs)

-	Isolatiemantel (-DS), uit geluiddempende steenwol, dikte 40 mm, met plaatommanteling uit verzinkt plaatstaal.

-	buisgeluiddemper (-RS), buitenmantel en geperforeerde plaat uit verzinkt plaatstaal, met vulling van isolerend minerale wol

-	Rubberen lippendichting (-GD), uit siliconevrij speciaal rubber.