Plafondspleetrooster voor kleine luchthoeveelheden MINODSX

Aanbestedingstekst

De spleetdoorlaat MINODSX is geschikt voor de inbouw in gesloten plafondsystemen, in ruimten met een hoogte van 2,6 tot 4,0 meter. Door het overeenkomstige gebruik van luchtgeleidingselementen wordt het gebruik in koelingen of verwarmingen mogelijk gemaakt. De hoge inductie garande-ert bij koeling een snelle vermindering van de luchtafvoers-nelheid en het temperatuursverschil. Bij verwarming bereikt de verticale luchtgeleiding een grote indringdiepte. Daarbij blijft de vrije doorsnede altijd even groot. Drukverlies en gelu-idsniveau wijzigen niet. Het is niet mogelijk om de luchtstro-omgeleiding achteraf aan te passen.

De spleetdoorlaat bestaat uit een frontpaneel met luchtge-leidingselementen en een aansluitkast in rechthoekige vorm. Het frontpaneel bestaat uit plaatstaal. Aansluitkast met aan de zijkant een ronde aansluitaftakking en ophanglussen uit verzinkt plaatstaal. De bevestiging van het frontpaneel aan de aansluitkast gebeurt via een magneetbevestiging.

Product:	SCHAKO type MINODSX

Uitvoering:

-	grootte 1 (-1)

-	grootte 2 (-2)

Lak (frontpaneel):

-	plaatstaal:

-	gelakt in kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-F9010).

-	gelakt in een andere RAL-kleur, vrij te kiezen (-Fxxxx) (altijd 5 cijfers).

Lamellenkleur (luchtgeleidingselement)

-	luchtgeleidingselement uit kunststof:

-	kleur gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart) (-L9005).

-	kleur gelijkaardig aan RAL 9010 (wit, standaard) (-L9010).

Lamellenstand voor luchtstroom:

-	verticaal uitblazend (-V)

-	eenzijdig horizontaal rechts uitblazend (-R)

-	eenzijdig horizontaal links uitblazend (-L) (standaard)

Toebehoren:

-	Regelklep:

-	zonder regelklep (-DK0) (standaard).

-	met regelklep (-DK1), uit verzinkt plaatstaal, in de aansluitkastbehuizing, verstelbaar, voor de 			eenvoudi-ge regeling van de luchthoeveelheid.

-	Rubberen lippendichting:

-	zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard).

-	met rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal rub-ber, aan de aansluitaftakking.

-	universele bevestiging:

-	zonder bevestiging (-B0)

-	met universele bevestiging (-BU)