Diffuseur plafonnier à fentes pour des volumes d'air faibles MINODSX

Texte d'appel d'offre

Le diffuseur à fentes MINODSX convient au montage dans des systèmes de plafond fermés, dans des locaux d'une hau-teur de 2,6 à 4,0 mètres. En fonction de l'utilisation des éléments de déflexion d'air, le diffuseur peut être utilisé pour le chauffage ou le refroidissement. L'induction importante garantit une réduction rapide de la vitesse de sortie d'air et de la différence de température lors du refroidissement. En cas de chauffage, une profondeur de pénétration importante est obtenue par l'orientation verticale du jet d'air. La section de passage reste inchangée. La perte de charge et la puissance acoustique ne changent pas. Une adaptation ultérieure de la direction du jet d'air n'est pas possible.

Le diffuseur à fentes est composé d'une plaque frontale avec des éléments de déflexion d'air et plénum de raccordement en version rectangulaire. Plaque frontale en tôle d'acier. Plénum de raccordement avec manchon de raccordement rond sur la face latérale et pattes de suspension en tôle d’acier galvanisée. La plaque frontale est fixée au plénum de raccordement au moyen d'une fixation magnétique.

Modèle : SCHAKO type MINODSX

Version :

-     Taille 1 (-1)

-     Taille 2 (-2)

Peinture (plaque frontale) :

-     Tôle d'acier :

-     Peinture en couleur RAL 9010 (blanc, standard) (-F9010).

-     Peinture dans une autre couleur RAL, au choix

(-Fxxxx) (toujours à 5 chiffres).

Couleur des ailettes (élément de déflexion d'air)

-     Élément de déflexion d'air en matière plastique :

-     Couleur similaire à RAL 9005 (noir) (-L9005).

-     Couleur similaire à RAL 9010 (blanc, standard) (-L9010).

Position des ailettes pour jet d'air :

-     Soufflage vertical (-V)

-     Soufflage horizontal d'un côté vers la droite (-R)

-     Soufflage horizontal d'un côté vers la gauche (-L) (stan-dard)

Accessoires :

-     Clapet d'étranglement :

-     Sans clapet d'étranglement (-DK0) (standard).

-     Avec clapet d'étranglement (-DK1), en tôle d'acier galvanisée, dans le boîtier du plénum de 		raccorde-ment, ajustable, pour une régulation facile du débit d'air.

-     Joint à lèvres en caoutchouc :

-     Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard).

-     Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1), en caoutchouc spécial, sur le manchon de raccordement.

-     Fixation universelle :

-     Sans fixation (-B0)

-     Avec fixation universelle (-BU)