Vloerwervelrooster voor kleine luchthoeveelheden MINOPAB

Aanbestedingstekst

Het SCHAKO-vloerwervelrooster MINOPAB is een rechthoekig vloerwervelrooster en is bijzonder geschikt voor de inbouw in dubbele vloeren. De lucht stroomt in horizontale richting uit het vloerwervelrooster. Deze stroming bewerkstelligt een snelle temperatuurs- en snelheidsdaling in de nabijheid van het rooster. Het rechthoekige vloerwervelrooster bestaat uit een frontpaneel en montageframe met aansluitkast uit ver-zinkt plaatstaal met zijdelingse aftakking en poten. Bovendi-en kan de aansluitkast van een regelklep worden voorzien. Die dient voor de regeling van de luchthoeveelheid en is heel eenvoudig instelbaar.

Merk:	SCHAKO Type MINOPAB-1

SCHAKO Type MINOPAB-2

Toebehoren:

-	Met rubberen lippendichting (-GD1) aan de aanslu-itaftakking

-	Met regelklep (-DK1)