Diffuseur de sol à déplacement d'air pour des volumes d'air faibles MINOPAB

Texte d'appel d'offre

Le diffuseur de sol MINOPAB de SCHAKO est un diffuseur de sol carré conçu pour le montage dans des faux planchers. L'air s'échappe horizontalement du diffuseur de sol à dé-placement d'air. Ce flux d'air permet une diminution très rapide de la différence de température et de la vitesse à proximité du diffuseur. Le diffuseur de sol de forme rectan-gulaire se compose d'une plaque frontale et d'une base d'ap-pui et est équipé d'un plénum de raccordement en tôle d'aci-er galvanisé avec un manchon sur le côté et des pieds de support. En plus, le plénum de raccordement peut être muni d'un clapet d'étranglement facilement réglable pour la régu-lation des volumes d'air.

Modèle : SCHAKO type MINOPAB-1

Modèle : SCHAKO type MINOPAB-2

Accessoires :

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) sur le man-chon de raccordement

-	Avec clapet d'étranglement (-DK1)