Luchtvolumeregelaar-meetkruis MKA

Aanbestedingsteksten

Luchtvolumemeetkruis in ronde vorm om te worden gebruikt in luchttoevoer- en luchtafvoersystemen voor constante of variabele luchtvolumes. Toegestaan drukverschilbereik: 50-1000 Pa. Toegestane omgevingstemperaturen: 0-55°C Behuizing bestaat uit verzinkt plaatstaal, meetkruis uit geëxtrudeerd aluminiumprofiel en meetkruisopnemer uit kunststof PA6. Speciaal meetkruis maakt positieonafhankelijke inbouw mogelijk.

Product: SCHAKO type MKAR

-	Behuizing uit:

-	Verzinkt plaatstaal (-SV)

-	verzinkt plaatstaal met DD-lak (-DD)

-	Roestvrij staal 1.4571 (-V2)

-	Kunststof PPs, meetkruis uit aluminium strengpersprofiel en meetkruisopnemer uit kunststof PP 		(-KU)

Toebehoren:

-	elektrische regelaar (-MExx)

stuurspanning 24 V AC 50/60 Hz in de fabriek bedraad Het 0-10 V DC uitgangssignaal kan worden gebruikt voor de weergave van de werkelijke waarde (overeenkomstig 0-100 % van het ingestelde luchtvolume Vmax) in DDC-/ZLT-systemen.

-	Metu-flens (-MF1), aan beide kanten, type AF (alleen -SV / -V2)

-	Platte flens (-FF1), aan beide kanten, volgens DIN 24154/5, voor uitvoering (-SV)

-	Platte flens (-FF2), aan beide kanten, volgens DIN 24154/5, voor uitvoering (-V2)

-	Platte flens (-FF1), aan beide kanten, volgens DIN 24154/5, voor uitvoering (-KU)

-	Rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal rubber (alleen -SV / -V2)

Luchtvolumemeetkruis in hoekige vorm om te worden gebruikt in luchttoevoer- en luchtafvoersystemen voor

constante of variabele luchtvolumes. Toegestaan drukverschilbereik: 50-1000 Pa. Toegestane

omgevingstemperaturen: 0-55°C Behuizing bestaat uit verzinkt plaatstaal, meetkruis uit geëxtrudeerd

aluminiumprofiel en meetkruisopnemer uit kunststof PA6. Speciaal meetkruis maakt positieonafhankelijke

inbouw mogelijk.

Product: SCHAKO type MKAQ

-	Behuizing uit:

-	Verzinkt plaatstaal (-SV)

-	verzinkt plaatstaal met DD-lak (-DD)

-	edelstaal overeenkomstig DIN 1.4571 (-V4A)

Toebehoren:

-	met elektrische regelaar (-MExx),

stuurspanning 24 V AC 50/60 Hz in de fabriek bedraad Het 0-10 V DC uitgangssignaal kan 		worden gebruikt voor de weergave van de werkelijke waarde (overeenkomstig 0-100 % van het 		ingestelde luchtvolume Vmax) in DDC-/ZLT-systemen.