Mineralwolle-Schalldämpfer MWS / MWK

Ausschreibungstexte

Schalldämmkulissen mit düsenförmig ausgebildetem Rahmenprofil zur wesentlichen Reduzierung des Druckverlustes. Die Mineralfaserplatten, Raumgewicht > 30 kg/m³, sind mit nicht verstoffwechselbarer Glasseide abgedeckt und gemäß DIN EN 13501-1-Klasse 1 nicht brennbar. Der Kulissenrahmen ist aus verzinktem Stahlblech.

Kulissen gemessen nach DIN EN ISO 7235. Hergestellt nach den Hygiene-Vorgaben der VDI 6022-1.

Fabrikat: SCHAKO Typ MWK-OB-100/-200

Schalldämmkulissen mit düsenförmig ausgebildetem Rahmenprofil zur wesentlichen Reduzierung des Druckverlustes. Die Mineralfaserplatten, Raumgewicht > 30 kg/m³, sind mit nicht verstoffwechselbarer Glasseide abgedeckt und gemäß DIV EN 13501-Klasse 1 nicht brennbar. Halbseitig versetzt mit Resonanzblech abgedeckt. Der Kulissenrahmen und das Halbblech sind aus verzinktem Stahlblech.

Kulissen gemessen nach DIN EN ISO 7235. Hergestellt nach den Hygiene-Vorgaben der VDI 6022-1.

Fabrikat: SCHAKO Typ MWK-MB-100/-200

Schalldämmkulissen mit düsenförmig ausgebildetem Rahmenprofil zur wesentlichen Reduzierung des Druckverlustes. Die Mineralfaserplatten, Raumgewicht > 30 kg/m³, sind mit nicht verstoffwechselbarer Glasseide abgedeckt und gemäß DIN EN 13501-1-Klasse 1 nicht brennbar. Beidseitig mit Lochblech abgedeckt. Der Kulissenrahmen und das Lochblech sind aus verzinktem Stahlblech.

Kulissen gemessen nach DIN EN ISO 7235. Hergestellt nach den Hygiene-Vorgaben der VDI 6022-1.

Fabrikat: SCHAKO Typ MWK-LL-100/-200

Schalldämmkulissen mit düsenförmig ausgebildetem Rahmenprofil zur wesentlichen Reduzierung des Druckverlustes. Die Mineralfaserplatten, Raumgewicht > 30 kg/m³, sind mit nicht verstoffwechselbarer Glasseide abgedeckt und gemäß DIN-EN-13501-1-Klasse 1 nicht brennbar. Halbseitig versetzt mit Resonanzblech und mit Lochblechabdeckung. Der Kulissenrahmen, das Halb- und das Lochblech sind aus verzinktem Stahlblech.

Kulissen gemessen nach DIN EN ISO 7235. Hergestellt nach den Hygiene-Vorgaben der VDI 6022-1.

Fabrikat: SCHAKO Typ MWK-LB-100/-200

Material:

-	Stahlblech verzinkt (Standard) (-SV)

Kulissenschalldämpfer, mit eingebauten Kulissen Typ MWS-OB-... mit düsenförmig ausgebildetem Rahmenprofil und mit nicht verstoffwechselbarer Glasseide abgedeckten Mineralfaserplatte - Raumgewicht > 30 kg/m³, gemäß DIN EN 13501-1 Klasse 1 nicht brennbar.

Kanalgehäuse aus, verzinktem Stahlblech mit luftdichter Falzverbindung. Luftdichtheitsklasse C gemäß DIN EN 15727 Innendruck bis max. 1000 Pa.

Beidseitig mit Metuprofil M 30. Hergestellt nach den Hygiene-Vorgaben der VDI 6022-1. Der Kulissenrahmen ist aus verzinktem Stahlblech.

Fabrikat: SCHAKO Typ MWS-OB-100/-200

Kulissenschalldämpfer, mit eingebauten Kulissen Typ MWS-MB-...  mit düsenförmig ausgebildetem Rahmenprofil und mit nicht verstoffwechselbarer Glasseide abgedeckten Mineralfaserplatte - Raumgewicht > 30 kg/m³, DIN EN 13501-1 Klasse 1 nicht brennbar. Kanalgehäuse aus, verzinktem Stahlblech mit luftdichter Falzverbindung. Luftdichtheitsklasse C gemäß DIN EN 15727 Innendruck bis max. 1000 Pa.

Beidseitig mit Metuprofil M 30. Hergestellt nach den Hygiene-Vorgaben der VDI 6022-1. Der Kulissenrahmen und das Halbblech sind aus verzinktem Stahlblech.

Fabrikat: SCHAKO Typ MWS-MB-100/-200

Kulissenschalldämpfer, mit eingebauten Kulissen Typ MWS-LL-...  mit düsenförmig ausgebildetem Rahmenprofil und mit nicht verstoffwechselbarer Glasseide abgedeckten Mineralfaserplatte - Raumgewicht > 30 kg/m³, nicht brennbar.

Kanalgehäuse aus, verzinktem Stahlblech mit luftdichter Falzverbindung. Luftdichtheitsklasse C gemäß DIN EN 15727 Innendruck bis max. 1000 Pa.

Beidseitig mit Metuprofil M 30. Hergestellt nach den Hygiene-Vorgaben der VDI 6022-1. Der Kulissenrahmen und das Lochblech sind aus verzinktem Stahlblech.

Fabrikat: SCHAKO Typ MWS-LL-100/-200

Kulissenschalldämpfer, mit eingebauten Kulissen Typ MWS-LB-... mit düsenförmig ausgebildetem Rahmenprofil und mit nicht verstoffwechselbarer Glasseide abgedeckten Mineralfaserplatte - Raumgewicht > 30 kg/m³, gemäß DIN EN 13501-1 Klasse 1 nicht brennbar.

Kanalgehäuse aus, verzinktem Stahlblech mit luftdichter Falzverbindung. Luftdichtheitsklasse C gemäß DIN EN 15727 Innendruck bis max. 1000 Pa.

Beidseitig mit Metuprofil M 30. Hergestellt nach den Hygiene-Vorgaben der VDI 6022-1. Der Kulissenrahmen, das Halb- und das Lochblech sind aus verzinktem Stahlblech.

Fabrikat: SCHAKO Typ MWS-LB-100/-200

Material:

-	Stahlblech verzinkt (Standard) (-SV)

Zubehör:

-	Metu-Profil M2/ M4 (-M2/-M4)