Silencieux avec laine minérale MWS / MWK

Textes de soumission

Silencieux avec profilé de cadre en forme de buses pour réduire sensiblement la perte de charge. Les plaques de fibres minérales, d'un poids spécifique > 30 kg/m³, sont recouvertes de soie de verre non dégradable et ne sont pas inflammables selon DIN EN 13501-1-Classe 1. Le cadre du baffle est en tôle d'acier galvanisée.

Baffles mesurés selon DIN EN ISO 7235. Fabriqués selon les consignes d'hygiène VDI 6022-1.

Modèle : SCHAKO types MWK-OB-100/-200

Silencieux avec profilé de cadre en forme de buses pour réduire sensiblement la perte de charge. Les plaques de fibres minérales, d'un poids spécifique > 30 kg/m³, sont recouvertes de soie de verre non dégradable et ne sont pas inflammables selon DIN EN 13501 Classe 1. En décalé d'un côté et recouvert d'une tôle de résonance. Le cadre du baffle et la tôle séparée sont en tôle d'acier galvanisée.

Baffles mesurés selon DIN EN ISO 7235. Fabriqués selon les consignes d'hygiène VDI 6022-1.

Modèle : SCHAKO, types MWK-MB-100/-200

Silencieux avec profilé de cadre en forme de buses pour réduire sensiblement la perte de charge. Les plaques de fibres minérales, d'un poids spécifique > 30 kg/m³, sont recouvertes de soie de verre non dégradable et ne sont pas inflammables selon DIN EN 13501-1-Classe 1. Recouvertes des deux côtés d'une tôle perforée. Le cadre du baffle et la tôle perforée sont en tôle d'acier galvanisée.

Baffles mesurés selon DIN EN ISO 7235. Fabriqués selon les consignes d'hygiène VDI 6022-1.

Modèle : SCHAKO types MWK-LL-100/-200

Silencieux avec profilé de cadre en forme de buses pour réduire sensiblement la perte de charge. Les plaques de fibres minérales, d'un poids spécifique > 30 kg/m³, sont recouvertes de soie de verre non dégradable et ne sont pas inflammables selon DIN EN 13501-1 Classe 1. En décalé, recouvertes d'une tôle de résonance et d'une tôle perforée. Le cadre du baffle, la tôle séparée et la tôle perforée sont en tôle d'acier galvanisée.

Baffles mesurés selon DIN EN ISO 7235. Fabriqués selon les consignes d'hygiène VDI 6022-1.

Modèle : SCHAKO, types MWK-LB-100/-200

Matériau :

-	Tôle d'acier galvanisée (standard) (-SV)

Silencieux à baffles, avec baffles intégrés type MWS-OB-... avec profilé de cadre en forme de buses et avec plaque de fibres minérales recouverte de soie de verre non dégradable - poids spécifique > 30 kg/m³, non inflammable selon DIN EN 13501-1 Classe 1.

Boîtier de conduit en tôle d'acier galvanisée avec joint serti étanche à l'air. Classe d'étanchéité à l'air C selon DIN EN 15727 Pression intérieure maximale jusqu'à 1000 Pa.

Avec profilé de bride M3 des deux côtés. Fabriqué selon les consignes d'hygiène VDI 6022-1. Le cadre des baffles est en tôle d'acier galvanisée.

Modèle : SCHAKO types MWS-OB-100/-200

Silencieux à baffles, avec des baffles montés type MWS-MB-...  avec profilé de cadre en forme de buses et avec plaque de fibres minérales recouverte de soie de verre non dégradable - poids spécifique > 30 kg/m³, non inflammable selon DIN EN 13501-1 Classe 1. Boîtier de conduit en tôle d'acier galvanisée avec joint serti étanche à l'air. Classe d'étanchéité à l'air C selon DIN EN 15727 Pression intérieure maximale jusqu'à 1000 Pa.

Avec profilé de bride M3 des deux côtés. Fabriqué selon les consignes d'hygiène VDI 6022-1. Le cadre des baffles et la tôle séparée sont en tôle d'acier galvanisée.

Modèle : SCHAKO. types MWS-MB-100/-200

Silencieux à baffles, avec des baffles montés type MWS-LL-...  avec profilé de cadre en forme de buses et avec plaque de fibres minérales recouverte de soie de verre non dégradable - poids spécifique > 30 kg/m³, non inflammable.

Boîtier de conduit en tôle d'acier galvanisée avec joint serti étanche à l'air. Classe d'étanchéité à l'air C selon DIN EN 15727 Pression intérieure maximale jusqu'à 1000 Pa.

Avec profilé de bride M3 des deux côtés. Fabriqué selon les consignes d'hygiène VDI 6022-1. Le cadre des baffles et la tôle perforée sont en tôle d'acier galvanisée.

Modèle : SCHAKO types MWS-LL-100/-200

Silencieux à baffles, avec baffles intégrés type MWS-LB-... avec profilé de cadre en forme de buses et avec plaque de fibres minérales recouverte de soie de verre non dégradable - poids spécifique > 30 kg/m³, non inflammable selon DIN EN 13501-1 Classe 1.

Boîtier de conduit en tôle d'acier galvanisée avec joint serti étanche à l'air. Classe d'étanchéité à l'air C selon DIN EN 15727 Pression intérieure maximale jusqu'à 1000 Pa.

Avec profilé de bride M3 des deux côtés. Fabriqué selon les consignes d'hygiène VDI 6022-1. Le cadre des baffles, la tôle séparée et la tôle perforée sont en tôle d'acier galvanisée.

Modèle : SCHAKO types MWS-LB-100/-200

Matériau :

-	Tôle d'acier galvanisée (standard) (-SV)

Accessoires :

-	Profilé de bride M2/ M4 (-M2/-M4)