NBS

Textos de especificación

Ventiloconvector de baja silueta NBS para montaje horizontal en falsos techos. Carcasa NBS-100 formada por perfiles y paneles de chapa de acero galvanizado y aislante térmico y acústico. Carcasa NBS-150 formada por perfiles de aluminio, paneles tipo sándwich de chapa de acero galvanizado, aislante térmico y acústico, esquinas de material sintético y junta de estanqueidad perimetral. Grupo motoventilador formado por ventiladores centrífugos de doble oído con motor directo. Baterías de intercambio térmico con bastidor de acero galvanizado, aletas de aluminio y tubos de cobre. Filtro formado por tela filtrante sintética con marco de chapa de acero galvanizado.

Posibilidad de ejecución con recirculación de aire o mezcla de aire tratado y recirculado.

Fabricante:	SCHAKO

Familia: 		Ventiloconvector de baja silueta NBS

Modelos NBS

Gama

Ventiloconvector de baja silueta NBS	-NBS

Modelo

modelo 100						-100

modelo 150						-150

Tamaño

tamaño 1							-1

tamaño 2							-2

tamaño 3							-3

Instalación (ejecución de la batería)

instalación a 2 tubos con batería de 2 filas (calefacción o refrigeración)	-R2

instalación a 2 tubos con batería de 4 filas (refrigeración o calefacción)	-R4

instalación a 4 tubos con baterías de 4 y 2 filas (calefacción y refrigeración)	-L4

Filtro de aire secundario

filtro de aire secundario ISO Coarse 50%	-C5

filtro de aire secundario ISO Coarse 60%	-C6

Extracción del filtro

extracción del filtro a la izquierda según el sentido del aire	-1

extracción del filtro a la derecha según el sentido del aire	-2

extracción del filtro por arriba	-3

extracción del filtro por abajo	-4

Marco de boca

sin marco de boca				-F0

con marco de boca en impulsión	-FZ

con marco de boca en aspiración	-FA

con marco de boca en impulsión y aspiración	-FB

Posición de la conexión hidráulica

conexión hidráulica a izquierdas según el sentido del aire	-W1

conexión hidráulica a derechas según el sentido del aire	-W2

Separador de gotas

sin separador de gotas	-T0

con separador de gotas con lamas de propileno y bastidor de acero galvanizado	-T1

con se parador de gotas con lamas de propileno y bastidor de acero inoxidable	-T2

Sección de mezcla

sin sección de mezcla	-M0

con sección de mezcla y compuerta lateral izquierda según el sentido del aire	-M1

con sección de mezcla y compuerta lateral derecha según el sentido del aire	-M2

Modelos FA-NBS (Conexión flexible para NBS)

Gama

Conexión flexible					-FA

Familia

para ventiloconvector de baja silueta NBS		-NBS

Modelo

modelo 100							-100

modelo 150							-150

Tamaño

tamaño 1								-1

tamaño 2								-2

tamaño 3								-3

Ejecución

de 150 mm para impulsión		-Z1

de 290 mm para impulsión		-Z2

de 150 mm para aspiración		-A1

de 290 mm para aspiración		-A2

Modelos PL-NBS (Plénum para NBS)

Plénum de chapa de acero galvanizado.

Gama

Plénum								-PL

Familia

para ventiloconvector de baja silueta NBS		-NBS

Modelo

modelo 100							-100

modelo 150							-150

Tamaño

tamaño 1								-1

tamaño 2								-2

tamaño 3								-3

Ejecución

plénum de impulsión				-Z

plénum de aspiración				-A

Longitud

longitud xxxx mm					-xxxx

longitud 500 mm					-0500,

Aislamiento

sin aislamiento					-I0

con aislamiento térmico de 10 mm	-I1

con aislamiento termoacústico de 20 mm	-I2

con aislamiento termoacústico de 40 mm	-I4

Conexión en la dirección del aire

conexión cerrada en la dirección del aire	-M00

conexión abierta en la dirección del aire	-MAB

conexión rectangular en la dirección del aire	-MRE

con x bocas DN123 en la dirección del aire	-M1x

con x bocas DN158 en la dirección del aire	-M2x

con x bocas DN198 en la dirección del aire	-M3x

con x bocas DN248 en la dirección del aire	-M4x

Conexión izquierda según el sentido del aire

conexión cerrada a izquierdas según el sentido del aire	-L00

conexión con x bocas DN123 a izquierdas según el sentido del aire	-L1x

conexión con x bocas DN158 a izquierdas según el sentido del aire	-L2x

conexión con x bocas DN198 a izquierdas según el sentido del aire	-L3x

conexión con x bocas DN248 a izquierdas según el sentido del aire	-L4x

Conexión derecha según el sentido del aire

conexión cerrada a derechas según el sentido del aire				-R00

conexión con x bocas DN123 a derechas según el sentido del aire		-R1x

conexión con x bocas DN158 a derechas según el sentido del aire		-R2x

conexión con x bocas DN198 a derechas según el sentido del aire		-R3x

conexión con x bocas DN248 a derechas según el sentido del aire		-R4x

Modelos ZMWS-NBS (Silenciador para NBS)

Silenciador de celdillas optimizadas aerodinámicamente en disposición vertical.

Gama

Accesorio silenciador de celdillas de lana MWS	-ZMWS

Familia

para ventiloconvector de baja silueta NBS	-NBS

Modelo

modelo 100						-100

modelo 150						-150

Tamaño

tamaño 1							-1

tamaño 2							-2

tamaño 3							-3

Ejecución

con celdillas MWK-MB para frecuencias de interés entre 63 Hz y 500 Hz	-MB

con celdillas MWK-OB para frecuencias de interés entre 500 Hz y 8000 Hz	-OB

Longitud

longitud total 1000 mm con celdillas de 500 mm	-1000

longitud total 1250 mm con celdillas de 750 mm	-1250

longitud total 1500 mm con celdillas de 1000 mm	-1500

longitud total 1750 mm con celdillas de 1250 mm	-1750

longitud total 2000 mm con celdillas de 1500 mm	-2000

longitud total 2250 mm con celdillas de 1750 mm	-2250

longitud total 2500 mm con celdillas de 2000 mm	-2500

longitud total 3000 mm con celdillas de 2500 mm	-3000

Espesor celdilla

espesor de celdilla 100 mm	-100

espesor de celdilla 200 mm	-200

Número de celdillas

con xx celdillas					-xx

Accesorios

Válvula de control independiente de la presión

VPP46.10L0.2					-VC01

VPP46.10L0.4					-VC02

VPP46.15L0.2					-VC03

VPP46.15L0.6					-VC04

VPP46.20F1.4					-VC05

VPP46.25F1.8					-VC06

VPP46.32F4.0					-VC07

VPP46.10L0.2Q				-VC08

VPP46.10L0.4Q				-VC09

VPP46.15L0.2Q				-VC10

VPP46.15L0.6Q				-VC11

VPP46.20F1.4Q				-VC12

VPP46.25F1.8Q				-VC13

VPP46.32F4.0Q				-VC14

VPI46.15L0.2					-VC15

VPI46.15L0.6					-VC16

VPI46.20F1.4					-VC17

VPI46.25F1.8					-VC18

VPI46.32F4.0					-VC19

VPI46.15L0.2Q					-VC20

VPI46.15L0.6Q					-VC21

VPI46.20F1.4Q					-VC22

VPI46.25F1.8Q					-VC23

VPI46.32F4.0Q					-VC24

Actuador

SAST127474					-AT01

SAST127475					-AT02

SAPV127957					-AT03

SAPV128561					-AT04

SMPV132351					-AM01

SMPO132353					-AM02

Actuador rotativo para válvula de 6 vías

GDB341.9E						-AR01

GDB161.9E						-AR02

GDB111.9E						-AR03

Termostato

RDG110							-TR01

RDG100							-TR02

RDG100T						-TR03

RDG100KN						-TK01

RDG160T						-TR05

RDG160KN						-TK02

Válvula de 6 vías

VWG41.10-0.25-0.40			-V601

VWG41.10-0.25-0.65			-V602

VWG41.10-0.25-1.00			-V603

VWG41.10-0.40-0.65			-V604

VWG41.10-0.40-1.00			-V605

VWG41.10-0.40-1.30			-V606

VWG41.10-0.40-1.60			-V607

VWG41.10-0.65-1.00			-V608

VWG41.10-0.65-1.30			-V609

VWG41.10-0.65-1.60			-V610

VWG41.10-1.00-1.30			-V611

VWG41.10-1.00-1.60			-V612

VWG41.10-1.00-1.90			-V613

VWG41.10-1.30-1.60			-V614

VWG41.10-1.30-1.90			-V615

VWG41.10-1.60-1.90			-V616

VWG41.10-1.90-1.90			-V617

VWG41.10-0.25-1.30			-V618

VWG41.10-0.25-1.60			-V619

VWG41.10-0.25-1.90			-V620

VWG41.10-0.40-0.40			-V621

VWG41.10-0.40-1.90			-V622

VWG41.10-0.65-0.65			-V623

VWG41.10-0.65-1.90			-V624

VWG41.10-1.00-1.00			-V625

VWG41.10-1.30-1.30			-V626

VWG41.10-1.60-1.60			-V627

VWG41.20-0.65-2.50			-V628

VWG41.20-1.00-2.50			-V629

VWG41.20-1.60-2.50			-V630

VWG41.20-1.60-3.45			-V631

VWG41.20-2.50-3.45			-V632

VWG41.20-2.50-4.25			-V633

VWG41.20-4.25-4.25			-V634

VWG41.20-0.25-2.50			-V635

VWG41.20-0.25-3.45			-V636

VWG41.20-0.25-4.25			-V637

VWG41.20-0.40-2.50			-V638

VWG41.20-0.40-3.45			-V639

VWG41.20-0.40-4.25			-V640

VWG41.20-0.65-3.45			-V641

VWG41.20-0.65-4.25			-V642

VWG41.20-1.00-3.45			-V643

VWG41.20-1.00-4.25			-V644

VWG41.20-1.30-2.50			-V645

VWG41.20-1.30-3.45			-V646

VWG41.20-1.30-4.25			-V647

VWG41.20-1.60-4.25			-V648

VWG41.20-2.50-2.50			-V649

VWG41.20-3.45-3.45			-V650