Fan-Coil NBS 100 / 150

Kiírási szöveg

Kiírási szöveg

NBS klímakészülék alacsony építési magassággal, vízszintesen álmennyezetekbe történõ beépítésre. Az NBS 100 háza horganyzott acéllemez profilokból áll hõ- és hangszigeteléssel. Az NBS 150 alumínium profilokból, horganyzott acéllemez szendvics panelekbõl áll belsõ hõ- ill. hangszigeteléssel és körbefutó tömítéssel. A motor-ventilátor kétoldalt szívó ventilátorral, horganyzott acél keretben elhelyezett alumínium lamellázatú rézcsõbõl készült hõcserélõ regiszterrel. A szûrõ elem horganyzott acél kertbõl és szintetikus szûrõközegbõl áll.

Lehetõség a recirkulációs kivitelre

vagy frisslevegõ ill. környezeti levegõ bekeverésére.

Gyártmány: SCHAKO típus NBS 100 / NBS 150

Méret:

-	1 (egy spirál házzal)

-	2 (két spirál házzal)

-	3 (három spirál házzal)

Szûrõ hatásfok:

-	G3 osztály

-	G4 osztály

Hõcserélõ:

-	jobb oldali csatlakozás

-	bal oldali csatlakozás

-	2-csöves regiszter

-	4-csöves regiszter

Tartozékok:

-	Csillapítással ellátott befúvó doboz

-	Csillapítással ellátott elszívó doboz

-	Hangcsillapító (csak NBS 150-hez)

-	keverõ egység

-	elektromos fûtõregiszter

-	Karima

-	Flexibilis csatlakozások

-	frekvenciaváltó (csak NBS 150-hez)