Jalousieklappe NK

Ausschreibungstext

Jalousieklappe, bestehend aus formstabilem, profiliertem Rahmen aus 1,0 mm verzinktem Stahlblech, Rahmentiefe 120 mm, mit gemeinsam, gegenläufig verstellbaren, strömungs-günstigen Hohlkörperlamellen aus verwindungssteifem Aluminiumprofil.  Luftdicht schließend nach DIN EN 1751 bis Klasse 4. Gehäuseleckage nach DIN EN 1751 Klasse C, bei einem Kanaldruck bis 1000 Pa, mit Feststellvorrichtung.

Die Verstellung der Lamellen erfolgt über außenliegende, ein-seitig angeordnete Kunststoff-Zahnräder.

-	mit Kunststofflager, temperaturbeständig bis zu +70 °C.

Fabrikat: SCHAKO Typ NK-SN-...-SV-M001-...

-	mit Sinterlager, temperaturbeständig bis zu +70 °C.

Geprüft nach VDI 6022 Blatt 1+2, sowie DIN 1946 Blatt 2

Fabrikat: SCHAKO Typ NK-SL-...-SV-M001-...

-	Klappenstellung:

-	kein Federrücklaufantrieb (-NA) (Standard)

-	Klappenstellung:

-	stromlos AUF - normally open (-NO)

- 	stromlos ZU - normally closed (-NC)

- 	nur bei Antrieben mit Federrücklauf

-	Rahmenbohrung:

-	ohne Rahmenbohrung (-RB0)

-	mit Rahmenbohrung zweiseitig (-RB2)

Zubehör:

-	Elektrischer Stellantrieb

-	5 Nm, 24V AC/DC (-E044) / 230 V AC (-E045)

-	10 Nm, 24V AC/DC (-E047) / 230 V AC (-E048)

-	5 Nm, 0- 10 V DC 24 V AC/DC (-E046) / 230 V AC (-E016)

-	Mit 2 verstellbaren Endschaltern (-IS2)

-	10 Nm, 0- 10 V DC 24 V AC/DC (-E049) / 230 V AC (-E017)

-	Mit 2 verstellbaren Endschaltern (-IS2)

-	Federrücklaufantrieb 4 Nm, 24 V AC/DC (-E021)

-	Federrücklaufantrieb 10 Nm, 24 V AC/DC (-E027)

-	Mit 2 verstellbaren Endschaltern „ZU/AUF“ (-IS2)

-	Federrücklaufantrieb 4 Nm, 230 V AC (-E020)

-	Federrücklaufantrieb 10 Nm, 230 V AC (-E029)

-	Mit 2 verstellbaren Endschaltern „ZU/AUF“ (-IS2)

-	Federrücklaufantrieb 0-10 V, 4 Nm, 24 V AC/DC (-E023)

-	Federrücklaufantrieb 0-10 V, 10 Nm, 24 V AC/DC (-E028)