Compuerta multilamas NK

Texte de especificación

Compuerta multilamas, compuesta por un marco perfilado con estabilidad de forma de chapa de acero de 1,0 mm, profundidad del marco 120 mm, con lamas huecas aérodinamicas ajustables conjuntamente en posiciones opuestas de perfil de aluminio a prueba de torsión. Cierre hermético según DIN EN 1751 hasta clase 4. Fuga de la carcasa según DIN EN 1751, clase C, con una presión en el conducto de hasta 1000 Pa, con dispositivo de inmovilización.

Las lamas se ajustan mediante un engranaje de plástico colocado unilateralmente en el exterior.

-	Con cojinete de plástico, resistente a temperaturas de hasta +70 °C.

Modelo: SCHAKO tipo NK-SN-...-SV-M001-...

-	Con cojinete sinterizado, resistente a temperaturas de hasta +70 °C.

Comprobado según VDI 6022 hojas 1+2 y DIN 1946 hoja 2

Modelo: SCHAKO tipo NK-SL-...-SV-M001-...

-	Posición de la compuerta:

-	Sin actuador de retorno por resorte (-NA) (estándar)

-	Posición de la compuerta:

-	Sin corriente ABIERTA - normally open (-NO)

- 	Sin corriente CERRADA - normally closed (-NC)

- 	solo en caso de actuadores de retorno por resorte

-	Agujero en el marco:

-	Sin agujero en el marco (-RB0)

-	Con agujeros en el marco en ambos lados(-RB2)

Accesorios:

-	Servomotor eléctrico

-	5 Nm, 24V AC/DC (-E044) / 230 V AC (-E045)

-	10 Nm, 24V AC/DC (-E047) / 230 V AC (-E048)

-	5 Nm, 0- 10 V DC 24 V AC/DC (-E046) / 230 V AC (-E016)

-	Con 2 interruptores de fin de carrera ajustables (-IS2)

-	10 Nm, 0- 10 V DC 24 V AC/DC (-E049) / 230 V AC (-E017)

-	Con 2 interruptores de fin de carrera ajustables (-IS2)

-	Actuador de retorno por resorte 4 Nm, 24 V AC/DC (-E021)

-	Actuador de retorno por resorte 10 Nm, 24 V AC/DC (-E027)

-	Con 2 interruptores de fin de carrera "CERRADO/ABIERTO" (-IS2)

-	Actuador de retorno por resorte 4 Nm, 230 V AC (-E020)

-	Actuador de retorno por resorte 10 Nm, 230 V AC (-E029)

-	Con 2 interruptores de fin de carrera "CERRADO/ABIERTO" (-IS2)

-	Actuador de retorno por resorte 0-10 V, 4 Nm, 24 V AC/DC (-E023)

-	Actuador de retorno por resorte 0-10 V, 10 Nm, 24 V AC/DC (-E028)