Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät NRWG

Ausschreibungstext

NRWG-180

NRWG-Jalousieklappe, Gehäuseleckage Klasse C und Leckage bei geschlossenem Klappenblatt Klasse 3 nach DIN EN 1751, bestehend aus formstabilem, profiliertem Rahmen aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech, Rahmentiefe 180 mm, mit gemeinsam, gegenläufig verstellbaren, strömungsgünstigen Hohlkörperlamellen aus verwindungssteifem Aluminiumprofil.

Die Verstellung der Lamellen erfolgt über außenliegende, einseitig angeordnete Kunststoff-Zahnräder.

-	mit Sinterlager

-	TÜV geprüft nach VDI 6022 Blatt 1+2 sowie DIN EN 1751

-	mit Montageblech für den flächenbündigen Einbau in Wand und Decke2)

Elektrischer Stellantrieb mit Federrücklauf (stromlos AUF)

-	20 Nm, 230 V AC, 2/3 Punkt (-E024)

-	20 Nm, 24 V AC/DC, 2/3 Punkt (-E025)

-	20 Nm, 24 V AC/DC, 0-10 V DC mit RJ45-Stecker(-E072)

-	20 Nm, 24 V AC/DC, 0-10 V DC (-E073)

Elektrischer Stellantrieb mit integrierten Endschaltern

-	2 Endschalter, ZU und AUF (-IS2)

Gleichstromantrieb

-	10 Nm, 24 V DC (-E070)

-	10 Nm, 24 V DC mit RJ45-Stecker (-E071)

Zubehör:

-	Mauerankerpaket 1 (-M1)

-	Wetterschutzhaube (-WSH)

-	Flachdachsockel (-FLDS)

-	Dachhaube (-D) / Lamellenhaube (-L)

Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 12101-2 mindestens in folgender Ausführung:

-	Re1000

-	SL0

-	T(00)

-	WL1500

-	B300

-	Typ B mit Doppelfunktion

Fabrikat:	SCHAKO Typ NRWG-180

Nenngröße:	…………. x ……….. mm,

Aa =……………….… m²

Rohbaueinsparung:	…………. x ……….. mm

Einbaulage:	Wand / Decke2)

2) Wetterschutz beachten

NRWG-190

NRWG-Jalousieklappe, Gehäuseleckage Klasse C und Leckage bei geschlossenem Klappenblatt Klasse 3 nach DIN EN 1751, bestehend aus formstabilem, profiliertem Rahmen aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech, Rahmentiefe 190 mm, mit gemeinsam, gegenläufig verstellbaren, strömungsgünstigen Hohlkörperlamellen aus verwindungssteifem Aluminiumprofil.

Die Verstellung der Lamellen erfolgt über außenliegende, einseitig angeordnete Kunststoff-Zahnräder.

-	mit Sinterlager

-	TÜV geprüft nach VDI 6022 Blatt 1+2 sowie DIN EN 1751

-	für die Montage auf der Wand und Decke³ (Aufputz)

Elektrischer Stellantrieb mit Federrücklauf (stromlos AUF)

-	20 Nm, 230 V AC, 2/3 Punkt (-E024)

-	20 Nm, 24 V AC/DC, 2/3 Punkt (-E025)

-	20 Nm, 24 V AC/DC, 0-10 V DC mit RJ45-Stecker(-E072)

-	20 Nm, 24 V AC/DC, 0-10 V DC (-E073)

Elektrischer Stellantrieb mit integrierten Endschaltern

-	2 Endschalter, ZU und AUF (-IS2)

Gleichstromantrieb

-	10 Nm, 24 V DC (-E070)

 10 Nm, 24 V DC mit RJ45-Stecker (-E071)

Zubehör:

-	Mauerankerpaket 2 (-M2)

-	Mauerankerpaket 3 (-M3)

-	Auflageblech (-AB1)

-	Einbaurahmen Randmontage (-ER1/-ER2)

-	Einbaurahmen Eckmontage (-ER3/-ER4)

-	Wetterschutzhaube (-WSH)

-	Flachdachsockel (-FLDS)

-	Dachhaube (-D) / Lamellenhaube (-L)

Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 12101-2 mindestens in folgender Ausführung:

-	Re1000

-	SL0

-	T(00)

-	WL1500

-	B300

-	Typ B mit Doppelfunktion

Fabrikat:	SCHAKO Typ NRWG-190

Nenngröße:	…………. x ……….. mm,

Aa = ……………….… m²

Rohbaueinsparung:	…………. x ………... mm

Einbaulage:	Wand / Decke2)

2) Wetterschutz beachten