Lüftungsgitter PA

Ausschreibungstext

Lüftungsgitter PA, für Zu- und Abluft, zum Einbau in Wände / Decken / Lüftungsleitungen und Fußboden, bestehend aus Frontrahmen und Lamellen aus Aluminium-Strangpressprofilen. Zur Luftlenkung sind Profillamellen angebracht.

Lamellen (Ausführung):

-	Einbau in Wände, Decken und Lüftungsleitungen. Mit breitem Rahmenprofil (24 mm).

Mit frontseitig waagrechten, feststehenden Profillamellen.

SCHAKO Typ PA-…-01-…

-	wie PA-...-01, zusätzlich mit senkrechten, einzeln einstellbaren Tropfenformlamellen.

SCHAKO Typ PA-…-2a-…

-	wie PA-...-01, zusätzlich mit Schlitzschieber.

SCHAKO Typ PA-…-2b-…

-	wie PA-...-01, zusätzlich mit senkrechten, einzeln einstellbaren Tropfenformlamellen und Schlitzschieber.

SCHAKO Typ PA-…-2c-…

-	Einbau in Wände, Decken und Lüftungsleitungen. Mit schmalem Rahmenprofil (10 mm).

Mit frontseitig waagrechten, feststehenden Profillamellen, mit schmalem Rahmenprofil.

SCHAKO Typ PA-…-10-…

-	Einbau in Wände und Fußböden. Mit breitem Rahmenprofil (25 mm).

Mit herausschraubbarem Lamelleneinsatz aus waagrechten feststehenden Profillamellen.

SCHAKO Typ PA-…-03-…

-	wie PA-...-03, zusätzlich mit senkrechten, einzeln einstellbaren Tropfenformlamellen.

SCHAKO Typ PA-…-05-…

-	wie PA-...-03, zusätzlich mit senkrechten, einzeln einstellbaren Tropfenformlamellen und Schlitzschieber.

SCHAKO Typ PA-…-06-…

-	wie PA-...-03, zusätzlich mit Schlitzschieber.

SCHAKO Typ PA-…-07-…

Lamellenprofil:

-	Lamellenprofil Z (-Z), leichte Ausführung, schräg ausblasend (Standard).

-	Lamellenprofil G (-G), kompakte Ausführung, gerade ausblasend.

-	Lamellenprofil S (-S), kompakte Ausführung, schräg ausblasend.

Lamellenabstand:

-	8 mm (-08)

-	13 mm (-13) (Standard)

Länge:

-	Gitterlänge L= 225 mm (-00225) (nur für PA-…-10-…)

-	Gitterlänge L= 325 mm (-00325)

-	Gitterlänge L= 425 mm (-00425)

-	Gitterlänge L= 525 mm (-00525)

-	Gitterlänge L= 625 mm (-00625)

-	Gitterlänge L= 825 mm (-00825)

-	Gitterlänge L= 1025 mm (-01025)

-	Gitterlänge L= 1225 mm (-01225)

-	Länge (BL) in mm, frei wählbar, bei Bandausführung (-xxxxx, immer 5-stellig) (Längenaufteilung 2-teilig bzw. mehrteilig nach SCHAKO-Standard).

Höhe:

-	Gitterhöhe H= 75 mm (-075)

-	Gitterhöhe H= 125 mm (-125)

-	Gitterhöhe H= 225 mm (-225)

-	Gitterhöhe H= 325 mm (-325)

Einzel- / Bandausführung:

-	Einzelausführung (-N) (Standard)

-	Bandausführung (-B) (Längenaufteilung SCHAKO-Standard bei Bandausführung)

Material:

-	Aluminium (-AL).

Lackierung (Frontrahmen und Lamellen):

-	naturfarben eloxiert (-ELOX, E6/EV1) (Standard)

-	lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß) (-9010)

-	lackiert in einem RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx) (immer 4-stellig).

Montage:

--	für PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c:

-	Schraubmontage (-SM)

-	Standard bei Bandausführung.

-	Bandausführung nur mit -SM lieferbar.

-	Schrauben sind bauseits zu stellen.

-	Verdeckte Montage (-VM)

-	nur mit Anschlusskasten oder Einbaurahmen möglich, gegen Mehrpreis.

-	Klemmmontage (-KB)

-	Standard bei Einzelausführung.

-	nur ohne Anschlusskasten oder Einbaurahmen möglich.

--	für PA-...-10:

-	Verdeckte Schraubmontage (-VS)

-	für Einzel- und Bandausführung.

-	nur mit Anschlusskasten oder Gegentraverse (bauseits) möglich.

--	für PA-...-03 / PA-...-05 / PA-...-06 / PA-...-07:

-	Verdeckte Montage (-VM)

-	für Einzel- und Bandausführung.

-	nur mit Anschlusskasten oder Einbaurahmen möglich, gegen Mehrpreis.

Zubehör:

-	Anschlusskasten (-AK-…), in rechteckiger Bauform, aus Stahlblech verzinkt (-SV, Standard), Gehäuse mit rundem Anschlussstutzen und Aufhängelaschen.

-	Luftdurchlass:

-	für Lüftungsgitter PA-…-1 / PA-…-2a / PA-…-2b / PA-…-2c (-AK-34)

-	für Lüftungsgitter PA-…-10 (-AK-35)

-	für Lüftungsgitter PA-…-03 / PA-…-05 / PA-…-06 / PA-…-07 (-AK-54) (innen lackiert RAL 9005)

-	Länge:

-	Gitterlänge L = 225 mm (-00225) (nur PA-…-10-…)

-	Gitterlänge L = 325 mm (-00325)

-	Gitterlänge L = 425 mm (-00425)

-	Gitterlänge L = 525 mm (-00525)

-	Gitterlänge L = 625 mm (-00625)

-	Gitterlänge L = 825 mm (-00825)

-	Gitterlänge L = 1025 mm (-01025)

-	Gitterlänge L = 1225 mm (-01225)

-	Länge (BL) in mm, frei wählbar, bei Bandausführung (-xxxxx, immer 5-stellig) (Längenaufteilung 2-teilig bzw. mehrteilig nach SCHAKO-Standard).

-	Höhe:

-	Gitterhöhe H= 75 mm (-075)

-	Gitterhöhe H= 125 mm (-125)

-	Gitterhöhe H= 225 mm (-225)

-	Gitterhöhe H= 325 mm (-325)

-	Einzel- / Bandausführung:

-	Einzelausführung (-N) (Standard)

-	Bandausführung (-B) (bei Gitterlänge BL > 1225 mm, Längenaufteilung SCHAKO-Standard bei Bandausführung)

-	Montage:

-	Schraubmontage (-SM, Schrauben sind bauseits zu stellen, nur lieferbar für AK-34)

-	Verdeckte Schraubmontage (-VS, Standard für AK-35, nicht lieferbar für AK-34 und AK-54)

-	Verdeckte Montage (-VM, Standard für AK-34 und-AK-54, nicht lieferbar für AK-35)

-	Drosselklappe:

-	ohne Drosselklappe (-DK0) (Standard)

-	mit Drosselklappe (-DK1), aus Stahlblech verzinkt, im Anschlusskastengehäuse, verstellbar, zur einfachen Luftmengenregulierung (Standard bei Stutzenlage -S1).

-	mit Drosselklappe (-DK2), wie DK1 jedoch mit Seilzugverstellung (Standard bei Stutzenlage -S0 / -S4).

-	Gummilippendichtung:

-	ohne Gummilippendichtung (-GD0) (Standard)

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), aus Spezialgummi, am Anschlussstutzen.

-	Isolierung:

-	ohne Isolierung (-I0) (Standard)

-	mit Isolierung innen (-Ii), thermische Isolierung im Anschlusskasten innen.

-	mit Isolierung außen (-Ia), thermische Isolierung an der Anschlusskasten Außenseite.

-	Kastenhöhe:

-	Kastenhöhe Standard (-KHS)

-	Kastenhöhe in mm, frei wählbar (-xxx) (Mindesthöhe [KHS] bei Stutzenlage -S1 + -S4 = Stutzen-durchmesser øD + 87 mm, jedoch mind. 200 mm) (immer 3-stellig).

-	Stutzendurchmesser:

-	Stutzendurchmesser Standard (-SDS)

-	Stutzendurchmesser (øD) in mm, frei wählbar (-xxx, immer 3-stellig) (Bei Vergrößerung des Stutzendurchmesser bei Stutzenlage -S0 und -S4 ist nur die Kastenform abgesetzt erhältlich).

-	Stutzenlage:

-	Stutzen von oben (-S0)

-	Stutzen seitlich am Kasten (-S1) (Standard)

-	Stutzen stirnseitig (-S4, keine Bandausführung möglich)

-	Eckwinkel 90° (-EWPA) mit Frontrahmen und Lamellen aus Aluminium-Strangpressprofil (-AL), mit Winkel 90° zwischen den Schenkeln. Mit Blindblech schwarz lackiert RAL 9005 bestehend aus verzinktem Stahlblech (nur für PA-...-03 / PA-...-05 / PA-...-06 / PA-...-07) bzw. Zincor (nur für PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c / PA-...-10).

-	Lamellenprofil:

-	Lamellenprofil Z (-Z), leichte Ausführung, schräg ausblasend.

-	Lamellenprofil G (-G), kompakte Ausführung, gerade ausblasend.

-	Lamellenprofil S (-S), kompakte Ausführung, schräg ausblasend.

-	Lamellen (Ausführung):

-	passend für Lüftungsgitterband PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c (-01)

-	passend für Lüftungsgitterband PA-...-10 (-10)

-	passend für Lüftungsgitterband PA-...-03 / PA-…-05 / PA-…-06 / PA-…-07 (-03)

-	Lamellenabstand:

-	8 mm (-08)

-	13 mm (-13) (Standard)

-	Höhe:

-	Gitterhöhe 75 mm (-075)

-	Gitterhöhe 125 mm (-125)

-	Gitterhöhe 225 mm (-225)

-	Gitterhöhe 325 mm (-325)

-	Schenkellänge links (a):

-	Standardlänge (-000) (a= 436 bei PA-...-10, a= 450 mm bei PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / 
PA-...-2c / PA-...-03 / PA-...-05 / PA-...-06 / PA-...-07)

-	Länge frei wählbar (-xxx) (Mindestlänge = Standardlänge) (immer 3-stellig).

-	Schenkellänge rechts (b):

-	Standardlänge (-000) (b= 436 bei PA-...-10, b= 450 mm bei PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / 
PA-...-2c / PA-...-03 / PA-...-05 / PA-...-06 / PA-...-07)

-	Länge frei wählbar (-xxx) (Mindestlänge = Standardlänge) (immer 3-stellig).

-	Lackierung (Frontrahmen und Lamellen):

-	naturfarben eloxiert (-ELOX, E6/EV1) (Standard)

-	lackiert im Farbton RAL 9010 (weiß) (-9010)

-	lackiert in einem RAL-Farbton, frei wählbar (-xxxx) (immer 4-stellig).

-	Montage:

-	Schraubmontage (-SM) (nur für PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c)

-	verdeckte Montage (-VM) (nur für PA-...-03 / PA-…- 05 / PA-…-06 / PA-…-07)

-	verdeckte Schraubmontage (-VS) (nur für PA-...-10) (nur mit Gegentraverse [bauseits] möglich)

-	Einbaurahmen (-ER0 / -ER1 / -ER2)

-	ohne Einbaurahmen (-ER0)

-	mit Einbaurahmen aus Stahlblech verzinkt (nur für PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c, nur ohne Anschlusskasten möglich):

-	ohne Mauerfahnen (-ER1)

-	mit Mauerfahnen (-ER2)