Grille de ventilation PA

Textes de soumission

Grille de ventilation PA, pour air soufflé et air extrait, pour montage dans des murs / plafonds / conduits d'aération et pour montage au sol, consiste d'un cadre frontale et des ailettes en profilé d'aluminium extrudé. Le jet d'air est orienté à l'aide d'ailettes profilées.

Ailettes (version) :

-	Montage dans des murs, plafonds et conduits d'aération. Avec profilé de cadre large (24 mm).

Avec des ailettes profilées, horizontales fixes sur la face avant.

SCHAKO type PA-…-01-…

-	Comme PA-...-01, avec en plus ailettes verticales en forme de goutte réglables individuellement.

SCHAKO type PA-…-2a-…

-	Comme PA-…-01, avec en plus registre à glissière.

SCHAKO type PA-…-2b-…

-	Comme PA-...-01, avec en plus ailettes verticales en forme de goutte réglables individuellement et registre à glissière.

SCHAKO type PA-…-2c-…

-	Montage dans des murs, plafonds et conduits d'aération. Avec profilé de cadre étroit (10 mm).

Avec des ailettes profilées, horizontales fixes sur la face avant, avec un profilé de cadre étroit.

SCHAKO type PA-…-10-…

-	Montage mural et au sol Avec profilé de cadre large (25 mm).

Avec insert d'ailettes démontable constitué d'ailettes horizontales fixes.

SCHAKO type PA-…-03-…

-	Comme PA-...-03, avec en plus ailettes verticales en forme de goutte réglables individuellement.

SCHAKO type PA-…-05-…

-	Comme PA-...-03, avec en plus ailettes verticales en forme de goutte réglables individuellement et registre à glissière.

SCHAKO type PA-…-06-…

-	Comme PA-…-03, avec en plus registre à glissière.

SCHAKO type PA-…-07-…

Profilé des ailettes:

-	Profilé des ailettes Z (-Z), version légère, soufflage oblique (standard).

-	Profilé des ailettes G (-G), version compacte, soufflage droit.

-	Profilé des ailettes S (-S), version compacte, soufflage oblique.

Distance entre les ailettes:

-	8 mm (-08)

-	13 mm (-13) (standard)

Longueur :

-	longueur de grille L= 225 mm (-00225) (uniquement pour PA-…-10-…)

-	longueur de grille L= 325 mm (-00325)

-	longueur de grille L= 425 mm (-00425)

-	longueur de grille L= 525 mm (-00525)

-	longueur de grille L= 625 mm (-00625)

-	longueur de grille L= 825 mm (-00825)

-	longueur de grille L= 1025 mm (-01025)

-	longueur de grille L= 1225 mm (-01225)

-	longueur (BL) en mm, au choix, pour version en bande

(-xxxxx, toujours à 5 chiffres) (en 2 parties ou en plusieurs parties selon standard SCHAKO).

Hauteur :

-	hauteur de grille H= 75 mm (-075)

-	hauteur de grille H= 125 mm (-125)

-	hauteur de grille H= 225 mm (-225)

-	hauteur de grille H= 325 mm (-325)

Version individuelle / en bande :

-	Version individuelle (-N) (standard)

-	Version en bande (-B) (division en longueurs selon standard SCHAKO pour version en bande)

Matériau :

-	Aluminium (-AL).

Peinture (cadre frontal et ailettes) :

-	Anodisé couleur naturelle (-ELOX, E6/EV1) (standard)

-	Peinte en couleur RAL 9010 (blanc) (-9010)

-	Peinte dans une couleur RAL au choix (-xxxx) (toujours à 4 chiffres).

Montage:

--	pour PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c :

-	montage à vis apparentes (-SM)

-	équipement standard pour la version en bande

-	version en bande uniquement disponible avec -SM.

-	vis à fournir par le client.

-	Montage à vis cachées (-VM)

-	possible uniquement avec plénum de raccordement ni cadre de montage, moyennant supplément.

-	Fixation par serrage (-KB)

-	montage standard pour version individuelle

-	possible uniquement sans plénum de raccordement ni cadre de montage.

--	pour PA-...-10 :

-	Montage à vis cachées (-VS)

-	pour version individuelle / en bande.

-	uniquement possible avec plénum de raccordement ou traverse opposée (à fournir par le client).

--	pour PA-...-03 / PA-...-05 / PA-...-06 / PA-...-07 :

-	Montage à vis cachées (-VM)

-	pour version individuelle / en bande.

-	possible uniquement avec plénum de raccordement ni cadre de montage, moyennant supplément.

Accessoires :

-	Plénum de raccordement (-AK-...), modèle rectangulaire, en tôle d'acier galvanisée (-SV, standard), boîtier avec manchon de raccordement rond et pattes de suspension.

-	Diffuseur d'air :

-	pour grille de ventilation PA-…-1 / PA-…-2a / PA-…-2b / PA-…-2c (-AK-34)

-	pour grille de ventilation PA-…-10 (-AK-35)

-	pour grille de ventilation PA-…-03 / PA-…-05 / PA-…-06 / PA-…-07 (-AK-54) (face intérieure peinte en couleur RAL 9005)

-	Longueur :

-	longueur de grille L = 225 mm (-00225) (uniquement PA-…-10-…)

-	longueur de grille L= 325 mm (-00325)

-	longueur de grille L= 425 mm (-00425)

-	longueur de grille L= 525 mm (-00525)

-	longueur de grille L= 625 mm (-00625)

-	longueur de grille L= 825 mm (-00825)

-	longueur de grille L= 1025 mm (-01025)

-	longueur de grille L= 1225 mm (-01225)

-	longueur (BL) en mm, au choix, pour version en bande (-xxxxx, toujours à 5 chiffres) (en 2 parties ou en plusieurs parties selon standard SCHAKO).

-	Hauteur :

-	hauteur de grille H= 75 mm (-075)

-	hauteur de grille H= 125 mm (-125)

-	hauteur de grille H= 225 mm (-225)

-	hauteur de grille H= 325 mm (-325)

-	Version individuelle / en bande :

-	Version individuelle (-N) (standard)

-	Version en bande (-B) (pour longueur de grille BL > 1225 mm, division en longueurs standard SCHAKO pour la version en bande)

-	Montage:

-	Montage à vis apparentes (-SM, vis à fournir par le client, seulement disponible pour AK-34)

-	Montage à vis cachées (-VS, standard pour -AK-35, pas disponible pour AK-34 et AK-54)

-	Montage invisible (-VM, standard pour AK-34 et-AK-54, pas disponible pour AK-35)

-	Clapet d'étranglement :

-	Sans clapet d'étranglement (-DK0) (standard)

-	Avec clapet d'étranglement (-DK1), en tôle d'acier galvanisée, dans le boîtier du plénum de raccordement, ajustable, pour une régulation facile du débit d'air (standard pour position de manchon -S1).

-	Avec clapet d'étranglement (-DK2), comme DK1 mais avec réglage par câble de commande (standard pour les positions de manchon-S0 / -S4).

-	Joint à lèvres en caoutchouc :

-	Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard)

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) en caoutchouc spécial, sur le manchon de raccordement.

-	Isolation :

-	Sans isolation (-I0) (standard)

-	Avec isolation à l'intérieur (-Ii), isolation thermique à l'intérieur du plénum de raccordement.

-	Avec isolation à l'extérieur (-Ia), isolation thermique à l'extérieur du plénum de raccordement.

-	Hauteur du plénum :

-	Hauteur standard du plénum (-KHS)

-	Hauteur du plénum en mm, au choix (-xxx) (hauteur minimale [KHS] pour les positions de manchon -S1 + -S4 = diamètre du manchon øD + 87 mm, mais au minimum 200 mm) (toujours à 3 chiffres).

-	Diamètre du manchon :

-	Diamètre standard du manchon (-SDS)

-	Diamètre du manchon (øD) en mm, au choix (-xxx, toujours à 3 chiffres) (si le diamètre du manchon pour les positions de manchon -S0 et -S4 est plus grand, seul un plénum de raccordement étagé est disponible).

-	Position de manchon :

-	Manchon sur le dessus (-S0)

-	Manchon sur la face latérale du plénum (-S1) (standard)

-	Manchon sur la face avant (-S4, impossible pour version en bande)

-	Cornières d'angle 90° (-EWPA) avec cadre frontal et ailettes en profilé d'aluminium extrudé (-AL), angle entre les côtés : 90°. Avec plaque d'obturation en tôle d'acier galvanisée peinte en couleur noir RAL 9005, en tôle d'acier galvanisée (uniquement pour PA-...-03 / PA-...-05 / PA-...-06 / PA-...-07) ou en Zincor (uniquement pour PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c / PA-...-10).

-	Profilé des ailettes :

-	Profilé des ailettes Z (-Z), version légère, soufflage oblique.

-	Profilé des ailettes G (-G), version compacte, soufflage droit.

-	Profilé des ailettes S (-S), version compacte, soufflage oblique.

-	Ailettes (version) :

-	compatibles avec la grille de ventilation en bande PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c (-01)

-	compatibles avec la grille de ventilation en bande PA-...-10 (-10)

-	compatibles avec la grille de ventilation en bande PA-...-03 / PA-…-05 / PA-…-06 / PA-…-07 (-03)

-	Distance entre les ailettes :

-	8 mm (-08)

-	13 mm (-13) (standard)

-	Hauteur :

-	hauteur de grille 75 mm (-075)

-	hauteur de grille 125 mm (-125)

-	hauteur de grille 225 mm (-225)

-	hauteur de grille 325 mm (-325)

-	Longueur côté gauche (a) :

-	Longueur standard (-000) (a= 436 pour PA-...-10, a= 450 mm pour PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c / PA-...-03 / PA-...-05 / PA-...-06 / PA-...-07)

-	Longueur au choix (-xxx) (longueur minimale = longueur standard) (toujours à 3 chiffres).

-	Longueur côté droit (b ):

-	Longueur standard (-000) (b= 436 pour PA-...-10, b= 450 mm pour PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c / PA-...-03 / PA-...-05 / PA-...-06 / PA-...-07)

-	Longueur au choix (-xxx) (longueur minimale = longueur standard) (toujours à 3 chiffres).

-	Peinture (cadre frontal et ailettes) :

-	Anodisé couleur naturelle (-ELOX, E6/EV1) (standard)

-	Peinte en couleur RAL 9010 (blanc) (-9010)

-	Peinte dans une couleur RAL au choix (-xxxx) (toujours à 4 chiffres).

-	Montage:

-	Montage à vis apparentes (-SM) (uniquement disponible pour PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA...-2c)

-	Montage invisible (-VM) (uniquement disponible pour PA-...-03 / PA-…05 / PA-…-06 / PA-…-07)

-	Montage à vis cachées (-VS) (uniquement pour PA-...-10) (seulement possible avec contre-traverse [à fournir par le client])

-	Cadre de montage (-ER0 / -ER1 / -ER2)

-	Sans cadre de montage (-ER0)

-	Avec cadre de montage en tôle d'acier galvanisée (uniquement pour PA-...-01 / PA-...-2a / PA-...-2b / PA-...-2c, uniquement possible sans plénum de raccordement) :

-	sans pattes de scellement (-ER1)

-	avec pattes de scellement (-ER2)