Decken-Impulsauslass PIL

Ausschreibungstext

Quadratischer Decken-Impulsauslass zum Einsatz in Zu- und Abluftanlagen von Reinräumen, OP-Räumen und Komforträumen bis 4 m Höhe.

Bestehend aus einer einfach zu reinigenden quadratischen Frontplatte, mit Ausstanzung versetzt, aus perforiertem Stahlblech lackiert RAL 9010 (weiß) oder Aluminium naturfarben eloxiert (Aluminium naturfarben eloxiert nicht in Ausführung -S lieferbar). Zuluftausführung zusätzlich mit einer Prallplatte und einem Luftführungstrichter aus Stahlblech lackiert RAL 9005 (schwarz). Die Befestigung erfolgt mittels verdeckter Montage (-VM) über eine zentrale Befestigungsschraube. TÜV geprüft nach VDI 6022 Blatt 1+2, sowie DIN 1946 Blatt 2

Fabrikat: SCHAKO Typ PIL-N-QV-Z-...

-  für große Luftmengen: Fabrikat: SCHAKO Typ PIL-G-QV-Z-...

-	Ausstanzung sternförmig (nicht in Aluminium möglich)

Fabrikat: SCHAKO Typ PIL-N-QS-Z-...

-  für große Luftmengen

Fabrikat: SCHAKO Typ PIL-G-QS-Z-...

-	Ausstanzung kreisförmig (nicht in Aluminium möglich)

Fabrikat: SCHAKO Typ PIL-N-QK-Z-...

-  für große Luftmengen

Fabrikat: SCHAKO Typ PIL-G-QK-Z-...

-	Abluftausführung ohne Prallplatte und ohne Luftführungstrichter. Ausstanzung versetzt

Fabrikat: SCHAKO Typ PIL-N-QV-A-...

-	Abluftausführung ohne Prallplatte und ohne Luftführungstrichter. Ausstanzung sternförmig (nicht in Aluminium möglich)

Fabrikat: SCHAKO Typ PIL-N-QS-A-...

-	Abluftausführung ohne Prallplatte und ohne Luftführungstrichter. Ausstanzung kreisförmig (nicht in Aluminium möglich)

Fabrikat: SCHAKO Typ PIL-N-QK-A-...

-	mit Schraubmontage (-SM), nur für Ausführung mit Ballschutz (-BS) und in Verbindung mit

Reduzierung (-RF)

Runder Decken-Impulsauslass zum Einsatz in Zu- und Abluftanlagen von Reinräumen, OP-Räumen und Komforträumen bis 4 m Höhe.

Bestehend aus einer einfach zu reinigenden runden Frontplatte, mit Ausstanzung versetzt, aus perforiertem Stahlblech lackiert RAL 9010 (weiß). Zuluftausführung zusätzlich mit einer Prallplatte und einem Luftführungstrichter aus Stahlblech lackiert RAL 9005 (schwarz). Die Befestigung erfolgt mittels verdeckter Montage (-VM) über eine zentrale Befestigungsschraube. TÜV geprüft nach VDI 6022 Blatt 1+2, sowie DIN 1946 Blatt 2

Fabrikat: SCHAKO Typ PIL-N-R...-Z-...

-  für große Luftmengen: Farbikat: SCHAKO Typ PIL-G-QV-Z-...

-	Ausstanzung sternförmig. (nicht in Aluminium möglich)

Fabrikat: SCHAKO Typ PIL-N-RS-Z-...

-  für große Luftmengen

Fabrikat: SCHAKO Typ PIL-G-RS-Z-...

-	Ausstanzung kreisförmig. (nicht in Aluminium möglich)

Fabrikat: SCHAKO Typ PIL-N-RK-Z-...

-  für große Luftmengen

Fabrikat: SCHAKO Typ PIL-G-RK-Z-...

-	Abluftausführung ohne Prallplatte und ohne Luftführungstrichter. Ausstanzung versetzt.

Fabrikat: SCHAKO Typ PIL-N-RV-A-...

-	Abluftausführung ohne Prallplatte und ohne Luftführungstrichter. Ausstanzung sternförmig. (nicht in Aluminium möglich)

Fabrikat: SCHAKO Typ PIL-N-RS-A-...

-	Abluftausführung ohne Prallplatte und ohne Luftführungstrichter. Ausstanzung kreisförmig. (nicht in Aluminium möglich)

Fabrikat: SCHAKO Typ PIL-N-RK-A-...

Zubehör:

-	Anschlusskasten (SK-Q-... und SK-R-...), aus verzinktem Stahlblech, mit Aufhängeösen.

-	Zuluftausführung mit integriertem Gleichrichterlochblech.

-	Abluftausführung innen lackiert in RAL 9005 (schwarz)

-	mit Drosselklappe (-DK1) im Anschlusskasten, von unten verstellbar, zur einfachen Luftmengenregulierung ohne Demontage der Frontplatte.

-	mit Seilzug von unten verstellbar (-DK2)

-	mit Volumenstrommesseinrichtung (-VME1).

-	mit ROB-Ausführung (-ROB1), Verteilblech, Drosselklappe und Volumenstrommesseinrichtung entnehmbar (nur SK-Q-...)

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), am Anschlussstutzen aus Spezialgummi.

-	mit thermischer Isolierung

-	innen (-Ii)

-	außen (-Ia)

-	Kastenhöhe frei wählbar, xxx in mm, Mindesthöhe = Stutzendurchmesser + 102 mm bei SK-Q-... und Stutzendurchmesser +137 mm bei SK-R-..., jedoch mindestens 235 mm)

-	Stutzendurchmesser frei wählbar, xxx in mm

-	Stutzenlage:

-	S0= Stutzen von oben

-	S1= 1 Stutzen seitlich am Kasten (Standard)

-	S2= 2 Stutzen 90° versetzt

-	S3= 2 Stutzen 180° versetzt

-	S5= 2 Stutzen seitlich nebeneinander

-	Reduzierung aus verzinktem Stahlblech im Anschluss an Rohrleitungen (-RF), nur für Zuluftausführung ohne Anschlusskasten