Plafondimpulsrooster PIL

Aanbestedingsteksten

Vierkant plafondimpulsrooster om te worden gebruikt in luchttoevoer- en luchtafvoersystemen van ultrareine zones, operatiekamers en comfortruimten tot 4 m hoogte.

Bestaand uit een vierkant, eenvoudig te reinigen frontpaneel, met scheve uitsnijding, uit geperforeerd gelakt plaatstaal RAL 9010 (wit) of uit geanodiseerd aluminium met natuurlijke tint (geanodiseerd aluminium met natuurlijke tint niet in uitvoering -S leverbaar). Uitvoering voor luchttoevoer aangevuld met een leiplaat en een ventilatietrechter uit gelakt plaatstaal RAL 9005 (zwart). De bevestiging gebeurt met behulp van verdekte montage (-VM) via een centrale bevestigingsschroef. TÜV getest overeenkomstig VDI 6022 blad 1+2, alsook DIN 1946 blad 2

Product: SCHAKO type PIL-N-QV-Z-...

-   voor grote luchthoeveelheden: product: SCHAKO type PIL-G-QV-Z-...

-  uitsnijding stervormig (niet in aluminium mogelijk)

Product: SCHAKO type PIL-N-QS-Z-...

-   voor grote luchthoeveelheden

Product: SCHAKO type PIL-G-QS-Z-...

-   Kruisvormige uitsnijding (niet in aluminium mogelijk)

Product: SCHAKO type PIL-N-QK-Z-...

-   voor grote luchthoeveelheden

Product: SCHAKO type PIL-G-QK-Z-...

-   Uitvoering voor luchafvoer zonder leiplaat en zonder ventilatietrechter. Scheve uitsnijding.

Product: SCHAKO type PIL-N-QV-A-...

-  Uitvoering voor luchafvoer zonder leiplaat en zonder ventilatietrechter. uitsnijding stervormig (niet in

aluminium mogelijk)

Product: SCHAKO type PIL-N-QS-A-...

-  Uitvoering voor luchafvoer zonder leiplaat en zonder ventilatietrechter. Kruisvormige uitsnijding (niet in

aluminium mogelijk)

Product: SCHAKO type PIL-N-QK-A-...

-	met schroefmontage (-SM), alleen voor uitvoering met balbescherming (-BS) of in combinatie met reductie

(-RF)

Rond plafondimpulsrooster om te worden gebruikt in luchttoevoer- en luchtafvoersystemen van ultrareine zones, operatiekamers en comfortruimten tot 4 m hoogte.

Bestaand uit een eenvoudig te reinigen rond frontpaneel, met scheve uitsnijding, uit geperforeerd gelakt plaatstaal RAL 9010 (wit). Uitvoering voor luchttoevoer aangevuld met een leiplaat en een ventilatietrechter uit gelakt plaatstaal RAL 9005 (zwart). De bevestiging gebeurt met behulp van verdekte montage (-VM) via een centrale bevestigingsschroef. TÜV getest overeenkomstig VDI 6022 blad 1+2, alsook DIN 1946 blad 2

Product: SCHAKO type PIL-N-R...-Z-...

-  voor grote luchthoeveelheden: product: SCHAKO type PIL-G-QV-Z-...

-   stervormige uitsnijding. (niet in aluminium mogelijk)

Product: SCHAKO type PIL-N-RS-Z-...

-   voor grote luchthoeveelheden

Product: SCHAKO type PIL-G-RS-Z-...

-   Kruisvormige uitsnijding. (niet in aluminium mogelijk)

Product: SCHAKO type PIL-N-RK-Z-...

-   voor grote luchthoeveelheden

Product: SCHAKO type PIL-G-RK-Z-...

-   Uitvoering voor luchafvoer zonder leiplaat en zonder ventilatietrechter. Scheve uitsnijding.

Product: SCHAKO type PIL-N-RV-A-...

-  Uitvoering voor luchafvoer zonder leiplaat en zonder ventilatietrechter. stervormige uitsnijding. (niet in

aluminium mogelijk)

Product: SCHAKO type PIL-N-RS-A-...

-  Uitvoering voor luchafvoer zonder leiplaat en zonder ventilatietrechter. Kruisvormige uitsnijding. (niet in

aluminium mogelijk)

Product: SCHAKO type PIL-N-RK-A-...

Toebehoren:

-	aansluitkast (SK-Q-... en SK-R-...), uit verzinkt plaatstaal, met ophangogen.

-	Uitvoering voor luchttoevoer met geïntegreerde geperforeerde gelijkrichtplaat.

-	uitvoering voor luchtafvoer binnenkant gelakt in RAL 9005 (zwart)

-	met regelklep (-DK1) in de aansluitkast, van onder af verstelbaar, voor de eenvoudige regeling van de luchthoeveelheid zonder demontage van het frontpaneel.

-	met trekkabel van onderen verstelbaar (-DK2)

-	met luchtvolumemeetsysteem (-VME1).

-	met ROB-uitvoering (-ROB1), verdeelplaat, regelklep en luchtvolumemeetsysteem afneembaar (alleen SK-Q-...)

-	met rubberen lippendichting (-GD1), aan de aansluitaftakking uit speciaal rubber.

-	met thermische isolatie

-	binnenkant (-Ii)

-	buiten (-Ia)

-	Kasthoogte vrij te kiezen, xxx in mm, minimale hoogte = aftakkingsdiameter + 102 mm bij SK-Q-... en aftakkingsdiameter +137 mm bij SK-R-...), maar minstens 235 mm

-	Aftakkingsdiameter vrij te kiezen, xxx in mm

-	Aftakkingspositie:

-	S0= aftakking aan de bovenkant

-	S1= 1 aftakking zijdelings aan de kast (standaard)

-	S2= 2 aftakkingen 90° verplaatst

-	S3= 2 aftakkingen 180° verplaatst

-	S5 = 2 aftakkingen zijdelings naast elkaar

-	Verloopstuk uit verzinkt plaatstaal in de aansluiting op buisleidingen (-RF) (alleen voor luchttoevoeruitvoering) zonder aansluitkast