Diffuseur plafonnier à impulsion PIL

Textes d´appels d´offre

Diffuseur plafonnier à impulsion carré pour utilisation dans des systèmes à air soufflé et extrait pour salles blanches et salles d'opérations et pour les locaux où le bien-être des occupants joue un grand rôle, d'une hauteur maximale de 4 m.

Composé d'une plaque frontale carrée, aisément nettoyable, avec perforation décalée, en tôle d'acier perforée peinte en couleur RAL 9010 (blanc) ou en aluminium anodisé en couleur naturelle (aluminium anodisé en couleur naturelle non disponible avec le modèle -S). Version pour air soufflé, équipée également d'une plaque de déflexion et d'un cône guidant l'air en tôle d'acier peinte en couleur RAL 9005 (noir). Fixation au moyen d'une vis cachée (-VM), à l'aide d'une vis de fixation centrale. Testé par TÜV selon VDI 6022 feuille 1 + 2 et DIN 1946 feuille 2

Modèle : SCHAKO type PIL-N-QV-Z-...

-  pour les grands volumes d'air : Modèle : SCHAKO type PIL-G-QV-Z-...

| - | Perforation en étoile (pas en combinaison avec aluminium) Modèle : SCHAKO type PIL-N-QS-Z-... |
| --- | --- |
|  | - pour les grands volumes d'air Modèle : SCHAKO type PIL-G-QS-Z-... |

| - | Découpe en forme de cercle (impossible en aluminium) Modèle : SCHAKO type PIL-N-QK-Z-... |
| --- | --- |
|  | - pour les grands volumes d'air Modèle : SCHAKO type PIL-G-QK-Z-... |

| - | Version à air extrait sans plaque de déflexion et sans cône de guidage d'air. Perforation décalée Modèle : SCHAKO type PIL-N-QV-A-... |
| --- | --- |

| - | Version à air extrait sans plaque de déflexion et sans cône de guidage d'air. Perforation en étoile (pas en combinaison avec aluminium) Modèle : SCHAKO type PIL-N-QS-A-... |
| --- | --- |
| - | Version à air extrait sans plaque de déflexion et sans cône de guidage d'air. Découpe en forme de cercle (impossible en aluminium) Modèle : SCHAKO type PIL-N-QK-A-... |
| - | avec montage à vis apparente (-SM), uniquement pour version avec protection pare-ballons (-BS) ou en combinaison avec une réduction (-RF) |

Diffuseur plafonnier à impulsion rond pour utilisation dans des systèmes à air soufflé et extrait pour salles blanches et salles d'opérations et pour les locaux où le bien-être des occupants joue un grand rôle, d'une hauteur maximale de 4 m.

Composé d'une plaque frontale ronde, facile à nettoyer, avec perforation décalée, en tôle d'acier perforée peinte RAL 9010 (blanc). Version pour air soufflé, équipée également d'une plaque de déflexion et d'un cône guidant l'air en tôle d'acier peinte, couleur RAL 9005 (noir). Fixation au moyen d'une vis cachée (-VM), à l'aide d'une vis de fixation centrale. Testé par TÜV selon VDI 6022 feuille 1 + 2 et DIN 1946 feuille 2

Modèle : SCHAKO type PIL-N-R-Z-...

-  pour les grands volumes d'air : Modèle : SCHAKO type PIL-G-QV-Z-...

| - | Perforation en étoile. (impossible en aluminium) Modèle : SCHAKO type PIL-N-RS-Z-... |
| --- | --- |
|  | - pour les grands volumes d'air Modèle : SCHAKO type PIL-G-RS-Z-... |

| - | Découpe en forme de cercle. (impossible en aluminium) Modèle : SCHAKO type PIL-N-RK-Z-... |
| --- | --- |
|  | - pour les grands volumes d'air Modèle : SCHAKO type PIL-G-RK-Z-... |

| - | Version à air extrait sans plaque de déflexion et sans cône de guidage d'air. Perforation décalée. Modèle : SCHAKO type PIL-N-RV-A-... |
| --- | --- |

| - | Version à air extrait sans plaque de déflexion et sans cône de guidage d'air. Perforation en étoile. (impossible en aluminium) Modèle : SCHAKO type PIL-N-RS-A-... |
| --- | --- |

| - | Version à air extrait sans plaque de déflexion et sans cône de guidage d'air. Découpe en forme de cercle. (impossible en aluminium) Modèle : SCHAKO type PIL-N-RK-A-... |
| --- | --- |

Accessoires :

-	Plénum de raccordement (SK-Q-... et SK-R-...) en tôle d'acier galvanisée, avec œillets de suspension.

-	Version à air soufflé avec tôle perforée déflectrice intégrée.

-	Version à air extrait, face intérieure peinte en couleur RAL 9005 (noir)

-	Avec clapet d'étranglement (-DK1) dans le plénum de raccordement, ajustable par le bas, pour régulation facile du volume d'air sans démontage de la plaque frontale.

-	Avec câble de commande réglable par le bas (-DK2)

-	Avec dispositif de mesure du débit d'air (-VME1).

-	Version ROB (-ROB1), tôle de répartition d'air, clapet d'étranglement et dispositif de mesure du débit d'air démontables (seulement SK-Q...)

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) sur le manchon de raccordement en caoutchouc spécial.

-	Avec isolation thermique

-	Intérieure (-li)

-	extérieure (-Ia)

-	Hauteur du plénum à choisir librement, xxx en mm, hauteur minimale = diamètre du manchon + 102 mm pour SK-Q-... et diamètre du manchon +137 mm pour SK-R-..., mais au moins 235 mm

-	Diamètre du manchon au choix, xxx en mm

-	Position de manchon :

-	S0 = Manchon situé au-dessus

-	S1 = 1 manchon sur la face latérale du plénum (standard)

-	S2 = 2 manchons décalés de 90°

-	S3 = 2 manchons décalés de 180°

-	S5 = 2 manchons côte à côte sur la face latérale

-	Réduction en tôle d'acier galvanisée pour raccordement à des conduites (-RF), seulement pour version à air soufflé sans plénum de raccordement