Diffusori a soffitto ad impulsi PIL

Testo per capitolato

Diffusore a soffitto ad impulsi quadrato per il montaggio in impianti di mandata e ripresa d'aria (ambienti sterili, sale operatorie e locali ad elevato livello di comfort) fino a 4 m di altezza.

Costituito da una piastra frontale quadrata facile da pulire e con stampaggio sfalsato in lamiera d'acciaio perforata verniciata in tonalità RAL 9010 (bianco) o in alluminio naturale anodizzato (alluminio naturale anodizzato non disponibile nella versione S). La mandata dell'aria viene alimentata inoltre tramite un deflettore e un cono di alimentazione in lamiera d'acciaio verniciato (RAL 9005 nero). Montaggio viti nascoste (VM) tramite vite di ancoraggio centrale. TÜV testato secondo VDI 6022 pag. 1+2, e DIN 1946 pag.  2

Marca: SCHAKO tipo PIL-N-QV-Z-...

- per grandi portate: Marca: SCHAKO tipo PIL-G-QV-Z-...

- Foratura a stella (non possibile in alluminio)

Marca: SCHAKO tipo PIL-N-QS-Z-...

  - per grandi portate

Marca: SCHAKO tipo PIL-G-QS-Z-...

- Foratura a cerchio (non possibile in alluminio)

Marca: SCHAKO Tipo PIL-N-QK-Z-...

  - per grandi portate

Marca: SCHAKO Tipo PIL-G-QK-Z-...

- Esecuzione di ripresa senza deflettore e senza coni di alimentazione. Foratura sfalsata

Marca: SCHAKO tipo PIL-N-QV-A-...

- Esecuzione di ripresa senza deflettore e senza coni di alimentazione. Foratura a stella (non possibile in alluminio)

Marca: SCHAKO tipo PIL-N-QS-A-...

- Esecuzione di ripresa senza deflettore e senza coni di alimentazione. Foratura a cerchio (non possibile in alluminio)

Marca: SCHAKO Tipo PIL-N-QK-A-...

- con montaggio viti a vista (SM) solo per esecuzione con protezione antiurto (-BS) o in collegamento con una riduzione (-RF)

Diffusore a soffitto ad impulsi quadrato per il montaggio in impianti di ripresa d'aria (ambienti sterili, sale operatorie e locali ad elevato livello di comfort) fino a 4 m di altezza.

Costituito da una piastra frontale circolare facile da pulire, con foratura sfalsata, in lamiera perforata d'acciaio zincato con verniciatura RAL 9010 (bianco).  La mandata dell'aria viene alimentata inoltre tramite piastra impulsiva e coni di alimentazione in lamiera d'acciaio verniciato (RAL 9005 nero). Montaggio viti nascoste (VM) tramite vite di ancoraggio centrale. TÜV testato secondo VDI 6022 pag. 1+2, e DIN 1946 pag. 2

Marca: SCHAKO Tipo PIL-N-R...-Z-...

- per grandi portate: Marca: SCHAKO tipo PIL-G-QV-Z-...

- Foratura a forma di stella. (non fornibile in alluminio!)

Marca: SCHAKO tipo PIL-N-RS-Z-...

  - per grandi portate

Marca: SCHAKO tipo PIL-G-RS-Z-...

- Foratura a cerchio (non fornibile in alluminio!)

Marca: SCHAKO Tipo PIL-N-RK-Z-...

  - per grandi portate

Marca: SCHAKO Tipo PIL-G-RK-Z-...

- Esecuzione di ripresa senza deflettore e senza coni di alimentazione. Foratura sfalsata.

Marca: SCHAKO tipo PIL-N-RV-A-...

- Esecuzione di ripresa senza deflettore e senza coni di alimentazione. Foratura a forma di stella. (non fornibile in alluminio!)

Marca: SCHAKO tipo PIL-N-RS-A-...

- Esecuzione di ripresa senza deflettore e senza coni di alimentazione. Foratura a cerchio (non fornibile in alluminio!)

Marca: SCHAKO Tipo PIL-N-RK-A-...

Accessori:

-	Camera di raccordo (SK-Q-... e SK-R-...) in lamiera d'acciaio zincato e asole di sospensione.

-	esecuzione di mandata con lamiera equalizzatrice integrata.

-	esecuzione di ripresa verniciata internamente RAL 9005 (nero)

-	con serranda di taratura (-DK1) all'interno della camera di raccordo, regolabile dal basso per una facile regolazione della portata d'aria senza smontare la piastra frontale.

-	con cavetto di regolazione per regolazione dal basso (-DK2)

-	con misuratore della portata (-VME1).

-	in esecuzione ROB (-ROB1), lamiera di distribuzione, serranda di taratura e misuratore della portata aria removibili (solo SK-Q-...)

-	con guarnizione di tenuta in gomma speciale (-GD1) applicata al manicotto di raccordo.

-	con isolamento termico

-	interno (-li)

-	esterno (-Ia)

-	Altezza camera di raccordo liberamente selezionabile, xxx in mm (altezza minima = diametro manicotto 102 mm per SK-Q-... e diametro del manicotto + +137 mm per SK-R-...), ma almeno 235 mm)

-	diametro manicotto liberamente selezionabile, xxx in mm

-	Posizione manicotto:

-	S0 = manicotto dall´alto

-	S1 = 1 manicotto laterale alla camera di raccordo (standard)

-	S2 = 2 manicotti sfalsati di 90°

-	S3 = 2 manicotti sfalsati di 180°

-	S5 = 2 manicotti laterali affiancati

-	Riduttore in lamiera d'acciaio zincato per collegamento a canale (-RF) solo per l´esecuzione per mandata senza camera di raccordo.