Fußbodenquellluftdurchlass PILB

Ausschreibungstexte

Fußbodenquellluftdurchlass, in eckiger Bauform, zum Einbau in Doppelböden, bestehend aus eckiger Frontplatte mit Stanzung und hintergebautem Auflagegestell aus Stahlblech lackiert RAL 9005 (schwarz).

Fabrikat: SCHAKO Typ PILB-...

-	Bauform:

-	quadratische Ausführung (-Q)

-	rechteckige Ausführung (-E)

-	Luftführung:

-	einseitig ausblasend (-1)

-	zweiseitig ausblasend (-2)

-	Ausführung:

-	Frontplatte mit Lochung d=5 mm (-A) (Standard)

-	Frontplatte mit Lochung 8x8 mm (-B)

-	Frontplatte mit Lochung 12x5 mm (-C)

-	Frontplatte mit Lochung 18x6 mm (-D)

-	Länge:

-	Länge 300 mm (-0300) (nur für PILB-Q-...)

(nur kombinierbar mit Breite 300mm)

-	Länge 400 mm (-0400) (nur für PILB-Q-...)

(nur kombinierbar mit Breite 400mm)

-	Länge 500 mm (-0500) (nur für PILB-Q-...)

(nur kombinierbar mit Breite 500mm)

-	Länge 600 mm (-0600) (nur für PILB-Q-...)

(nur kombinierbar mit Breite 600mm)

-	Länge 1000 mm (-1000) (nur für PILB-E-...)

(kombinierbar mit allen Breiten)

-	Breite:

-	150 mm (-150) (nur für PILB-E-...)

-	300 mm (-300)

-	400 mm (-400)

-	500 mm (-500)

-	600 mm (-600)

-	Einzel- /Bandausführung:

-	Einzelausführung (-N)

-	Material:

-	Edelstahl (V2A) (-V2)

-	Lackierung:

-	ohne Lackierung (-0000)

-	Montage:

-	ohne Befestigung (-00) (Standard)

Zubehör:

Schmutzfangkorb (-SFK0 / -SFK1)

-	ohne Schmutzfangkorb (-SFK0) (Standard).

-	mit Schmutzfangkorb (-SFK1), aus Stahlblech verzinkt (nicht in Verbindung mit Anschlusskasten möglich).

Einbaurahmen (-ER0 / -ER1), ohne Rand

-	ohne Einbaurahmen (-ER0) (Standard).

-	mit Einbaurahmen (-ER1), aus Edelstahl 1.4301 (V2A) sandsilber lackiert.

Anschlusskasten (-SK-...-73) (nur für PILB-Q-...)

-	quadratische Ausführung, für Zuluft (-Z) (nicht in Verbindung mit Schmutzfangkorb möglich).

-	Nenngröße:

-	NW 300 (-300) (für Durchlass LxB = 0300x300)

-	NW 400 (-400) (für Durchlass LxB = 0400x400)

-	NW 500 (-500) (für Durchlass LxB = 0500x500)

-	NW 600 (-600) (für Durchlass LxB = 0600x600)

-	Montage:

-	ohne Befestigung (-00) (Standard)

-	Material:

-	aus Stahlblech verzinkt (-SV) (Standard)

-	Drosselklappe

-	ohne Drosselklappe (-DK0) (Standard)

-	mit Drosselklappe (-DK1), aus Stahlblech verzinkt, Drosselbefestigung aus Kunststoff, verstellbar, im Anschlusskastengehäuse, zur einfachen Luftmengenregulierung.

-	Gummilippendichtung:

-	ohne Gummilippendichtung (-GD0) (Standard)

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), aus Spezialgummi, am Anschlussstutzen.

-	Volumenstrommesseinrichtung:

-	ohne Volumenstrommesseinrichtung (-VME0) (Standard)

-	ROB-Ausführung:

-	ohne ROB-Ausführung (-ROB0) (Standard)

-	Isolierung:

-	ohne Isolierung (-I0) (Standard)

-	mit Isolierung innen (-Ii), thermische Isolierung im Anschlusskasten innen.

-	mit Isolierung außen (-Ia), thermische Isolierung an der Anschlusskasten Außenseite.

-	Kastenhöhe:

-	Kastenhöhe Standard (-KHS)

-	Kastenhöhe in mm, frei wählbar (-xxx) (Mindesthöhe [KHS] = Stutzendurchmesser øD + 72 mm, jedoch mind. 170 mm, immer 3-stellig)

-	Stutzendurchmesser:

-	Stutzendurchmesser Standard (-SDS)

-	Stutzendurchmesser in mm, frei wählbar (-xxx, immer 3-stellig).

-	Stutzenlage:

-	1 Stutzen seitlich am Kasten (-S1) (Standard)

-	2 Stutzen 90° versetzt (-S2)

-	2 Stutzen 180° versetzt (-S3)

-	2 Stutzen seitlich nebeneinander (-S5)

Anschlusskasten (-AK-...-52) ( nur für PILB-E-...)

-	rechteckige Ausführung, für Zuluft (-Z), in Einzelausführung (-N), Montage ohne Befestigung (-00) (nicht in Verbindung mit Schmutzfangkorb möglich).

-	Länge:

-	Länge 1000 mm (-1000)

(kombinierbar mit allen Breiten)

-	Breite:

-	Breite: 150 mm (-150) / 300 mm (-300) / 400 mm (-400) / 500 mm (-500) / 600 mm (-600)

-	Material:

-	aus Stahlblech verzinkt (-SV) (Standard)

-	Drosselklappe

-	ohne Drosselklappe (-DK0) (Standard)

-	mit Drosselklappe (-DK1), aus Stahlblech verzinkt, Drosselbefestigung aus Kunststoff, verstellbar, im Anschlusskastengehäuse, zur einfachen Luftmengenregulierung.

-	Gummilippendichtung:

-	ohne Gummilippendichtung (-GD0) (Standard)

-	mit Gummilippendichtung (-GD1), aus Spezialgummi, am Anschlussstutzen.

-	Isolierung:

-	ohne Isolierung (-I0) (Standard)

-	mit Isolierung innen (-Ii), thermische Isolierung im Anschlusskasten innen.

-	mit Isolierung außen (-Ia), thermische Isolierung an der Anschlusskasten Außenseite.

-	Kastenhöhe:

-	Kastenhöhe Standard (-KHS)

-	Kastenhöhe in mm, frei wählbar (-xxx) (Mindesthöhe [KHS] = Stutzendurchmesser øD +62 mm, jedoch mind. 200 mm,  immer 3-stellig)

-	Stutzendurchmesser:

-	Stutzendurchmesser Standard (-SDS)

-	Stutzendurchmesser in mm, frei wählbar (-xxx, immer 3-stellig).

-	Stutzenlage:

-	1 Stutzen seitlich am Kasten (-S1) (Standard)

-	1 Stutzen stirnseitig (nur auf Anfrage möglich)