Difusor de desplazamiento de suelo PILB

Textos de especificación

Difusor de desplazamiento de suelo, forma rectangular, para montaje en suelos técnicos, compuesto por placa frontal rectangular con punzonado y bastidor posterior fabricado en chapa de acero lacado RAL 9005 (negro).

Modelo: SCHAKO tipo PILB-...

-	Diseño:

-   ejecución cuadrada (-Q)

-   ejecución rectangular (-E)

-	Conducción de aire:

-   Impulsión unilateral (-1)

-   Impulsión bilateral (-2)

-	Ejecución:

-   Placa frontal con perforación d=5 mm (-A) (estándar)

-   Placa frontal con perforación 8x8 mm (-B)

-   Placa frontal con perforación 12x5 mm (-C)

-   Placa frontal con perforación 18x6 mm (-D)

-	Longitud:

-   Longitud 300 mm (-0300) (solo para PILB-Q-...)

(solo combinable con una anchura de 300mm)

-   Longitud 400 mm (-0400) (solo para PILB-Q-...)

(solo combinable con una anchura de 400mm)

-   Longitud 500 mm (-0500) (solo para PILB-Q-...)

(solo combinable con una anchura de 500mm)

-   Longitud 600 mm (-0600) (solo para PILB-Q-...)

(solo combinable con una anchura de 600mm)

-   Longitud 1000 mm (-1000) (solo para PILB-E-...)

(combinable con todas las anchuras)

-	Anchura:

-   150 mm (-150) (solo para PILB-E-...)

-   300 mm (-300)

-   400 mm (-400)

-   500 mm (-500)

-   600 mm (-600)

-	Ejecución individual/en línea continua:

-   Ejecución individual (-N)

-	Material:

-   Acero inoxidable (V2A) (-V2)

-	Barniz:

-   Sin barniz (-0000)

-	Montaje:

-   Sin fijación (-00) (estándar)

Accesorios:

Canasta colectora de suciedad (-SFK0 / -SFK1)

-   Sin canasta colectora de suciedad (-SFK0) (estándar).

-   Con canasta colectora de suciedad (-SFK1), fabricada en chapa de acero galvanizado (no

disponible en combinación con plénum).

Marco de montaje (-ER0 / -ER1), sin borde

-   Sin marco de montaje (-ER0) (estándar).

-   Con marco de montaje (-ER1), de acero inoxidable 1.4301 (V2A) pintado en plata arena.

Plénum (-SK-...-73) (solo para PILB-Q-...)

-   Ejecución cuadrada, para aire entrante (-Z) (opción no disponible con canasta colectora de suciedad).	-	Tamaño nominal:

-   NW 300 (-300) (para difusor LxB = 0300x300)

-   NW 400 (-400) (para difusor LxB = 0400x400)

-   NW 500 (-500) (para difusor LxB = 0500x500)

-   NW 600 (-600) (para difusor LxB = 0600x600)

-	Montaje:

-   Sin fijación (-00) (estándar)

-	Material:

-   De chapa de acero galvanizado (-SV) (estándar)

-	Compuerta reguladora

-   Sin compuerta reguladora (-DK0) (estándar).

-   con compuerta reguladora (-DK1), de chapa de acero galvanizado, fijación del elemento

de regulación de plástico, ajustable, en la carcasa del plénum, para una regulación del

caudal de aire sencilla.

-	Junta labial de goma:

-   Sin junta labial de goma (-GD0) (estándar)

-   Con junta labial de goma (-GD1), de goma especial, en la boca de conexión.

-	Caudalímetro:

-   Sin caudalímetro (-VME0) (estándar)

-	Ejecución ROB:

-   Sin ejecución ROB (-ROB0) (estándar)

-	Aislamiento:

-   Sin aislamiento (-I0) (estándar)

-   Con aislamiento interior (-Ii), aislamiento térmico en el interior del plénum.

-   Con aislamiento exterior (-Ia), aislamiento térmico en el exterior del plénum.

-	Altura del plénum:

-   Altura del plénum estándar (-KHS)

-   Altura del plénum en mm, de libre elección (-xxx) (altura mínima [KHS] = diámetro de la

boca øD + 72 mm, pero mín. 170 mm, siempre de 3 caracteres)

-	Diámetro de la boca:

-   Diámetro de la boca estándar (-SDS)

-   Diámetro de la boca en mm, de libre elección (-xxx, siempre 3 caracteres).

-	Posición de la boca:

-   1 boca lateral en el plénum (-S1) (estándar)

-   2 bocas desplazadas en 90° (-S2)

-   2 bocas desplazadas en 180° (-S3)

-   2 bocas laterales una junto a la otra (-S5)

Plénum (-AK-...-52) (solo para PILB-E-...)

-	ejecución rectangular, para aire entrante (-Z), como ejecución individual (-N), montaje sin fijación (-00) (opción no disponible con canasta colectora de suciedad).

-	Longitud:

-   Longitud 1000 mm (-1000)

(combinable con todas las anchuras)

-	Anchura:

-   Anchura: 150 mm (-150) / 300 mm (-300) / 400 mm (-400) / 500 mm (-500) / 600 mm (-600)

-	Material:

-   De chapa de acero galvanizado (-SV) (estándar)

-	Compuerta reguladora

-   Sin compuerta reguladora (-DK0) (estándar).

-   con compuerta reguladora (-DK1), de chapa de acero galvanizado, fijación del elemento

de regulación de plástico, ajustable, en la carcasa del plénum, para una regulación del

caudal de aire sencilla.

-	Junta labial de goma:

-   Sin junta labial de goma (-GD0) (estándar)

-   Con junta labial de goma (-GD1), de goma especial, en la boca de conexión.

-	Aislamiento:

-   Sin aislamiento (-I0) (estándar)

-   Con aislamiento interior (-Ii), aislamiento térmico en el interior del plénum.

-   Con aislamiento exterior (-Ia), aislamiento térmico en el exterior del plénum.

-	Altura del plénum:

-   Altura del plénum estándar (-KHS)

-   Altura del plénum en mm, de libre elección (-xxx) (altura mínima [KHS] = diámetro de la

boca øD + +62 mm, pero mín. 200 mm, siempre de 3 caracteres)

-	Diámetro de la boca:

-   Diámetro de la boca estándar (-SDS)

-   Diámetro de la boca en mm, de libre elección (-xxx, siempre 3 caracteres).

-	Posición de la boca:

-   1 boca lateral en el plénum (-S1) (estándar)

-   1 Boca de conexión frontal (solo posible bajo pedido)