Vloerwerveldoorlaat PILB

Aanbestedingsteksten

Vloerwerveldoorlaat, in hoekige bouwvorm, voor de inbouw in dubbele bodems, bestaande uit een hoekig frontpaneel met stansing en achteraan gebouwd montagekader uit gelakt plaatstaal RAL 9005 (zwart).

Product: SCHAKO type PILB-...

-	Bouwvorm:

-	vierkante uitvoering (-Q)

-	rechthoekige uitvoering (-E)

-	Luchtstroom:

-	eenzijdig uitblazend (-1)

-	tweezijdig uitblazend (-2)

-	Uitvoering:

-	Frontpaneel met perforatie d=5 mm (-A) (standaard)

-	Frontpaneel met perforatie 8x8 mm (-B)

-	Frontpaneel met perforatie 12x5 mm (-C)

-	Frontpaneel met perforatie 18x6 mm (-D)

-	Lengte:

-	Lengte 300 mm (-0300) (alleen voor PILB-Q-...)

(alleen combineerbaar met breedte 300 mm)

-	Lengte 400 mm (-0400) (alleen voor PILB-Q-...)

(alleen combineerbaar met breedte 400 mm)

-	Lengte 500 mm (-0500) (alleen voor PILB-Q-...)

(alleen combineerbaar met breedte 500 mm)

-	Lengte 600 mm (-0600) (alleen voor PILB-Q-...)

(alleen combineerbaar met breedte 600 mm)

-	Lengte 1000 mm (-1000) (alleen voor PILB-E-...)

(combineerbaar met alle breedten)

-	Breedte:

-	150 mm (-150) (alleen voor PILB-E-...)

-	300 mm (-300)

-	400 mm (-400)

-	500 mm (-500)

-	600 mm (-600)

-	Enkele/banduitvoering:

-	Enkele uitvoering (-N)

-	Materiaal:

-	Roestvrij staal (V2A) (-V2)

-	Lak:

-	zonder lak (-0000)

-	Montage:

-	zonder bevestiging (-00) (standaard)

Toebehoren:

Opvangbak voor vuil (-SFK0/-SFK1)

-	zonder opvangbak voor vuil (-SFK0) (standaard).

-	met opvangbak voor vuil (-SFK1), uit verzinkt plaatstaal (niet mogelijk in combinatie met aansluitkast).

Inbouwframe (-ER0/-ER1), zonder rand

-	zonder inbouwframe (-ER0) (standaard).

-	met inbouwframe (-ER1), uit roestvrij staal 1.4301 (V2A) gelakt in zandzilver.

Aansluitkast (-SK-...-73) (alleen voor PILB-Q-...)

-	vierkante uitvoering, voor luchttoevoer (-Z) (niet mogelijk in combinatie met opvangbak voor vuil).

-	Nominale grootte:

-	NW 300 (-300) (voor doorlaat LxB = 0300x300)

-	NW 400 (-400) (voor doorlaat LxB = 0400x400)

-	NW 500 (-500) (voor doorlaat LxB = 0500x500)

-	NW 600 (-600) (voor doorlaat LxB = 0600x600)

-	Montage:

-	zonder bevestiging (-00) (standaard)

-	Materiaal:

-	uit verzinkt plaatstaal (-SV) (standaard)

-	Regelklep

-	zonder regelklep (-DK0) (standaard)

-	met smoorklep (-DK1), uit verzinkt plaatstaal, klepbevestiging uit kunststof, verstelbaar, in de aansluitkastbehuizing, voor de eenvoudige regeling van de luchthoeveelheid.

-	Rubberen lippendichting

-	zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard)

-	met rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal rubber aan de aansluitaftakking.

-	Luchtvolumemeetsysteem

-	zonder luchtvolumemeetsysteem (-VME0) (standaard)

-	ROB-uitvoering:

-	zonder ROB-uitvoering (-ROB0) (standaard)

-	Isolatie:

-	zonder isolatie (-I0) (standaard)

-	met isolatie binnen (-Ii), thermische isolatie aan de binnenkant van de aansluitkast.

-	met isolatie buiten (-Ia), thermische isolatie aan de buitenkant van de aansluitkast.

-	Kasthoogte:

-	Kasthoogte standaard (-KHS)

-	Kasthoogte in mm, vrij te kiezen (-xxx) (minimale hoogte [KHS] = aftakkingsdiameter øD + 72 mm, echter min. 170 mm, altijd 3 cijfers)

-	Aftakkingsdiameter:

-	Diameter aftakkingen standaard (-SDS)

-	Aftakkingsdiameter in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 cijfers).

-	Aftakkingspositie:

-	1 aftakking zijdelings aan de kast (-S1) (standaard)

-	2 aftakkingen 90° verplaatst (-S2)

-	2 aftakkingen 180° verplaatst (-S3)

-	2 aftakkingen zijdelings naast elkaar (-S5)

Aansluitkast (-AK-...-52) (alleen voor PILB-E-...)

-	rechthoekige uitvoering, voor luchttoevoer (-Z), in enkele uitvoering (-N), montage zonder bevestiging (-00) (niet mogelijk in combinatie met opvangbak voor vuil).

-	Lengte:

-	Lengte 1000 mm (-1000)

(combineerbaar met alle breedten)

-	Breedte:

-	Breedte: 150 mm (-150)/300 mm (-300)/400 mm (-400)/500 mm (-500)/600 mm (-600)

-	Materiaal:

-	uit verzinkt plaatstaal (-SV) (standaard)

-	Regelklep

-	zonder regelklep (-DK0) (standaard)

-	met smoorklep (-DK1), uit verzinkt plaatstaal, klepbevestiging uit kunststof, verstelbaar, in de aansluitkastbehuizing, voor de eenvoudige regeling van de luchthoeveelheid.

-	Rubberen lippendichting

-	zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard)

-	met rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal rubber aan de aansluitaftakking.

-	Isolatie:

-	zonder isolatie (-I0) (standaard)

-	met isolatie binnen (-Ii), thermische isolatie aan de binnenkant van de aansluitkast.

-	met isolatie buiten (-Ia), thermische isolatie aan de buitenkant van de aansluitkast.

-	Kasthoogte:

-	Kasthoogte standaard (-KHS)

-	Kasthoogte in mm, vrij te kiezen (-xxx) (minimale hoogte [KHS] = aftakkingsdiameter øD +62 mm, echter min. 200 mm, altijd 3 cijfers)

-	Aftakkingsdiameter:

-	Diameter aftakkingen standaard (-SDS)

-	Aftakkingsdiameter in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 cijfers).

-	Aftakkingspositie:

-	1 aftakking zijdelings aan de kast (-S1) (standaard)

-	1 aftakking aan de voorkant (alleen mogelijk op aanvraag)