Diffuseur de sol à déplacement d'air PILB

Textes d'appels d'offre

Diffuseur de sol à déplacement d'air, forme carré, pour montage dans les faux planchers, se compose d'une

plaque frontale carrée avec perforation et d'une base d'appui monté derrière en tôle d'acier peinte en RAL

9005 (noir).

Modèle : SCHAKO Type PILB-...

-	Forme de construction :

-	Version carrée (-Q)

-	Version rectangulaire (-E)

-	Guidage d'air :

-	soufflage d'un côté (-1)

-	soufflage des deux côtés (-2)

-	Version :

-	Plaque frontale avec perforation d=5 mm (-A) (standard)

-	Plaque frontale avec perforation 8x8 mm (-B)

-	Plaque frontale avec perforation 12x5 mm (-C)

-	Plaque frontale avec perforation 18x6 mm (-D)

-	Longueur :

-	Longueur 300 mm (-0300) (uniquement pour PILB-Q-...)

(uniquement en combinaison avec une largeur de 300 mm)

-	Longueur 400 mm (-0400) (uniquement pour PILB-Q-...)

(uniquement en combinaison avec une largeur de 400 mm)

-	Longueur 500 mm (-0500) (uniquement pour PILB-Q-...)

(uniquement en combinaison avec une largeur de 500 mm)

-	Longueur 600 mm (-0600) (uniquement pour PILB-Q-...)

(uniquement en combinaison avec une largeur de 600 mm)

-	Longueur 1000 mm (-1000) (uniquement pour PILB-E-...)

(peut être combinée avec toutes les largeurs)

-	Largeur :

-	150 mm (-150) (uniquement pour PILB-E-...)

-	300 mm (-300)

-	400 mm (-400)

-	500 mm (-500)

-	600 mm (-600)

-	Version individuelle / en bande :

-	Version individuelle (-N)

-	Matériau :

-	Acier inoxydable (V2A) (-V2)

-	Peinture :

-	Sans peinture (-0000)

-	Montage :

-	Sans fixation (-00) (standard)

Accessoires :

Panier de récupération des salissures (-SFK0 / -SFK1)

-	Sans panier de récupération des salissures (-SFK0) (standard).

-	Avec panier de récupération des salissures (-SFK1), en tôle d’acier galvanisée (impossible en combinaison avec plénum de raccordement).

Cadre de montage (-ER0 / -ER1), sans bord

-	Sans cadre de montage (-ER0) (standard).

-	Avec cadre de montage (-ER1) en acier inoxydable 1.4301 (V2A), peint en argent sablé.

Plénum de raccordement (-SK-...-73) (uniquement pour PILB-Q-...)

-	Version carrée, pour air soufflé (-Z) (impossible en combinaison avec panier de récupération de salissures).

-	Valeur nominale :

-	NW 300 (-300) (pour diffuseur L x l = 0300 x 300)

-	NW 400 (-400) (pour diffuseur L x l = 0400 x 400)

-	NW 500 (-500) (pour diffuseur L x l = 0500 x 500)

-	NW 600 (-600) (pour diffuseur L x l = 0600 x 600)

-	Montage :

-	Sans fixation (-00) (standard)

-	Matériau :

-	En tôle d'acier galvanisée (-SV) (standard)

-	Clapet d'étranglement

-	Sans clapet d'étranglement (-DK0) (standard)

-	Avec clapet d'étranglement (-DK1), en tôle d’acier galvanisée, fixation de l'élément d'étranglement en matière plastique, ajustable, dans le boîtier du plénum de raccordement, pour une régulation aisée du débit d'air.

-	Joint à lèvres en caoutchouc :

-	Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard)

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) sur le manchon de raccordement en caoutchouc spécial.

-	Dispositif de mesure du débit d'air :

-	Sans dispositif de mesure du débit d'air (-VME0) (standard)

-	Version ROB :

-	Sans version ROB (-ROB0) (standard)

-	Isolation :

-	Sans isolation (-I0) (standard)

-	Avec Isolation à l'intérieur (-Ii), isolation thermique à l'intérieur du plénum de raccordement.

-	Avec isolation à l'extérieur (-Ia), isolation thermique à l'extérieur du plénum de raccordement.

-	Hauteur du plénum :

-	Hauteur standard du caisson (-KHS)

-	Hauteur du plénum en mm, au choix (-xxx) (hauteur minimale [KHS] = diamètre du manchon øD + 72 mm, mais au moins 170 mm, toujours à 3 chiffres)

-	Diamètre du manchon :

-	Diamètre standard du manchon (-SDS)

-	Diamètre du manchon en mm, au choix (-xxx, toujours à 3 chiffres).

-	Position de manchon :

-	1 manchon sur la face latérale du plénum (-S1) (standard)

-	2 manchons décalés de 90° (-S2)

-	2 manchons décalés de 180° (-S3)

-	2 manchons côte à côte sur la face latérale (-S5)

Plénum de raccordement (-AK-...-52) (uniquement pour PILB-E-...)

-	Version rectangulaire, pour air soufflé (-Z), version individuelle (-N), montage sans fixation (-00) (impossible en combinaison avec panier de récupération de salissures).

-	Longueur :

-	Longueur 1000 mm (-1000)

(peut être combinée avec toutes les largeurs)

-	Largeur :

-	Largeur : 150 mm (-150) / 300 mm (-300) / 400 mm (-400) / 500 mm (-500) / 600 mm (-600)

-	Matériau :

-	En tôle d'acier galvanisée (-SV) (standard)

-	Clapet d'étranglement

-	Sans clapet d'étranglement (-DK0) (standard)

-	Avec clapet d'étranglement (-DK1), en tôle d’acier galvanisée, fixation de l'élément d'étranglement en matière plastique, ajustable, dans le boîtier du plénum de raccordement, pour une régulation aisée du débit d'air.

-	Joint à lèvres en caoutchouc :

-	Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard)

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) sur le manchon de raccordement en caoutchouc spécial.

-	Isolation :

-	Sans isolation (-I0) (standard)

-	Avec Isolation à l'intérieur (-Ii), isolation thermique à l'intérieur du plénum de raccordement.

-	Avec isolation à l'extérieur (-Ia), isolation thermique à l'extérieur du plénum de raccordement.

-	Hauteur du plénum :

-	Hauteur standard du caisson (-KHS)

-	Hauteur du plénum en mm, au choix (-xxx) (hauteur minimale [KHS] = diamètre du manchon øD + +62 mm, mais au moins 200 mm, toujours à 3 chiffres)

-	Diamètre du manchon :

-	Diamètre standard du manchon (-SDS)

-	Diamètre du manchon en mm, au choix (-xxx, toujours à 3 chiffres).

-	Position de manchon :

-	1 manchon sur la face latérale du plénum (-S1) (standard)

-	1 manchon sur la face avant (uniquement sur demande)