Diffusore a dislocamento a pavimento PILB

Testi per capitolato

Diffusore a dislocamento per pavimento di forma rettangolare per il montaggio in pavimenti galleggianti, costituito da piastra frontale rettangolare con foratura e struttura di supporto posteriore in lamiera d'acciaio verniciato RAL 9005 (nero).

Prodotto: SCHAKO Tipo PILB-...

-	Forma:

-	esecuzione quadrata (-Q)

-	esecuzione rettangolare (-E)

-	Tipo di lancio:

-	lancio unilaterale (-1)

-	lancio bilaterale (-2)

-	Esecuzione:

-	piastra frontale con forometria d=5 mm (-A) (standard)

-	piastra frontale con forometria 8x8 mm (-B)

-	piastra frontale con forometria 12x5 mm (-C)

-	piastra frontale con forometria 18x6 mm (-D)

-	Lunghezza:

-	Lunghezza 300 mm (-0300) (solo per PILB-Q-...)

(combinabile solo con larghezza 300mm)

-	Lunghezza 400 mm (-0400) (solo per PILB-Q-...)

(combinabile solo con larghezza 400mm)

-	Lunghezza 500 mm (-0500) (solo per PILB-Q-...)

(combinabile solo con larghezza 500mm)

-	Lunghezza 600 mm (-0600) (solo per PILB-Q-...)

(combinabile solo con larghezza 600mm)

-	Lunghezza 1000 mm (-1000) (solo per PILB-E-...)

(combinabile con tutte le larghezze)

-	Larghezza:

-	150 mm (-150) (solo per PILB-E-...)

-	300 mm (-300)

-	400 mm (-400)

-	500 mm (-500)

-	600 mm (-600)

-	Esecuzione singola / a nastro:

-	Diffusore singolo (-N)

-	Materiale:

-	acciaio inox (V2A) (-V2)

-	Verniciatura:

-	senza verniciatura (-0000)

-	Montaggio:

-	senza fissaggio (-00) (standard)

Accessori:

Cestello raccogli polvere (-SFK0/-SFK1)

-	senza cestello raccogli polvere (-SFK0) (standard).

-	con cestello raccogli polvere (-SFK1) in lamiera d´acciaio zincata (non possibile in combinazione con la camera di raccordo).

Controtelaio (-ER0 / -ER1), senza bordo

-	senza controtelaio (-ER0) (standard)

-	con controtelaio (-ER1) in acciaio inox 1.4301 (V2A) verniciato in colore grigio sabbia.

Camera di raccordo (-SK-...-73) (solo per PILB-Q-...)

-	esecuzione quadrata per mandata (-Z) (non possibile in collegamento con il cestello raccogli polvere).

-	Grandezza nominale:

-	NW 300 (-300) (per diffusore LxB = 0300x300)

-	NW 400 (-400) (per diffusore LxB = 0400x400)

-	NW 500 (-500) (per diffusore LxB = 0500x500)

-	NW 600 (-600) (per diffusore LxB = 0600x600)

-	Montaggio:

-	senza fissaggio (-00) (standard)

-	Materiale:

-	in lamiera d´acciaio zincato (-SV) (standard)

-	Serranda di taratura

-	senza serranda di taratura (-DK0) (standard)

-	con serranda di taratura (-DK1) in lamiera d´acciaio zincato, fissaggio in plastica, regolabile, per la facile regolazione della portata dell´aria nell´involucro della camera di raccordo.

-	Guarnizione di tenuta in gomma:

-	senza guarnizione di tenuta in gomma (-GD0) (standard)

-	con guarnizione di tenuta in gomma (-GD1), in gomma speciale, sul manicotto di raccordo.

-	Misuratore di portata aria:

-	senza misuratore di portata (-VME0) (standard)

-	Esecuzione ROB:

-	senza esecuzione ROB (-ROB0) (standard)

-	Isolamento:

-	senza isolamento (-I0, standard)

-	con isolamento interno (-li), isolamento termico all'interno della camera di raccordo.

-	con isolamento esterno (-Ia), isolamento termico sulla parte esterna della camera di raccordo.

-	Altezza della camera di raccordo:

-	altezza standard (-KHS)

-	altezza della camera di raccordo in mm, liberamente selezionabile (-xxx) (altezza minima [KHS] = diametro manicotto øD + 72 mm, ma almeno 170 mm, codice a 3 posizioni)

-	Diametro manicotto:

-	diametro manicotto standard (-SDS)

-	diametro manicotto in mm, liberamente selezionabile (-xxx, codice sempre a 3 posizioni).

-	Posizione manicotto:

-	1 manicotto laterale sulla camera (-S1) (standard)

-	2 manicotti, sfalsati di 90° (-S2)

-	2 manicotti, sfalsati di 180° (-S3)

-	2 manicotti laterali affiancati (-S5)

Camera di raccordo (-AK-...-52) (solo per PILB-E-...)

-	esecuzione rettangolare, per mandata (-Z), in esecuzione singola (-N), montaggio senza fissaggio (-00), (non possibile in collegamento con il cestello raccogli polvere).

-	Lunghezza:

-	lunghezza 1000 mm (-1000)

(combinabile con tutte le larghezze)

-	Larghezza:

-	Larghezza: 150 mm (-150) / 300 mm (-300) / 400 mm (-400) / 500 mm (-500) / 600 mm (-600)

-	Materiale:

-	in lamiera d´acciaio zincato (-SV) (standard)

-	Serranda di taratura

-	senza serranda di taratura (-DK0) (standard)

-	con serranda di taratura (-DK1) in lamiera d´acciaio zincato, fissaggio in plastica, regolabile, per la facile regolazione della portata dell´aria nell´involucro della camera di raccordo.

-	Guarnizione di tenuta in gomma:

-	senza guarnizione di tenuta in gomma (-GD0) (standard)

-	con guarnizione di tenuta in gomma (-GD1), in gomma speciale, sul manicotto di raccordo.

-	Isolamento:

-	senza isolamento (-I0, standard)

-	con isolamento interno (-li), isolamento termico all'interno della camera di raccordo.

-	con isolamento esterno (-Ia), isolamento termico sulla parte esterna della camera di raccordo.

-	Altezza della camera di raccordo:

-	altezza standard (-KHS)

-	altezza della camera di raccordo in mm, liberamente selezionabile (-xxx) (altezza minima [KHS] = diametro manicotto øD +62 mm, ma almeno 200 mm, codice a 3 posizioni)

-	Diametro manicotto:

-	diametro manicotto standard (-SDS)

-	diametro manicotto in mm, liberamente selezionabile (-xxx, codice sempre a 3 posizioni).

-	Posizione manicotto:

-	1 manicotto laterale sulla camera (-S1) (standard)

-	1 manicotto frontale (possibile solo su richiesta)