Difusor de desplazamiento de suelo PILBR

Textos de especificación

Difusor de desplazamiento de suelo, diseño redondo, para montaje en suelos técnicos, compuesto por placa frontal circular de acero inoxidable  (V2A), sin barniz (-V2-0000), con perforación radial y tolva de impulsión posterior. Tolva de impulsión compuesta por chapa de acero lacado en RAL 9005 (negro) para PILBR-200 y de plástico con color similar a RAL 9005 (negro) para PILBR-250.

Modelo: SCHAKO tipo PILBR

- Tamaño nominal:

-	NW 200 (-200)

-	NW 250 (-250)

- Montaje:

-	Sin fijación (-00)

-	Con garra de fijación (-BK) (estándar), de chapa de acero galvanizado.

-	Montaje oculto (-VM) (con coste adicional), fijado en el plénum por medio de tornillo central M6x120 (según DIN EN ISO 4762) (solo disponible con plénum (-SK))

Accesorios:

Canasta colectora de suciedad (-SFK0 / -SFK1)

-	Sin canasta colectora de suciedad (-SFK0) (estándar).

-	Con canasta colectora de suciedad (-SFK1), fabricada en chapa de acero galvanizado (no disponible en combinación con plénum).

Aro de montaje (-ER0 / -ER1) con borde

-	Sin aro de montaje (-ER0) (estándar).

-	Con aro de montaje (-ER1), de acero inoxidable 1.4301 (V2A) pintado en plata arena.

Plénum (-SK... -53)

-	Ejecución cuadrada (-Q), para aire entrante (-Z) (opción no disponible con canasta colectora de suciedad).

-	Tamaño nominal:

-	NW 200 (-200)

-	NW 250 (-250)

-	Montaje:

-	Sin fijación (-00) (estándar)

-	Montaje oculto (-VM) (con precio adicional)

-	Material:

-	De chapa de acero galvanizado (-SV) (estándar)

-	Compuerta reguladora

-	Sin compuerta reguladora (-DK0) (estándar).

-	con compuerta reguladora (-DK1), de chapa de acero galvanizado, fijación del elemento de regulación de plástico, ajustable, en la carcasa del plénum, para una regulación del caudal de aire sencilla.

-	Junta labial de goma:

-	Sin junta labial de goma (-GD0) (estándar)

-	Con junta labial de goma (-GD1), de goma especial, en la boca de conexión.

-	Caudalímetro:

-	Sin caudalímetro (-VME0) (estándar)

-	Ejecución ROB:

-	Sin ejecución ROB (-ROB0) (estándar)

-	Aislamiento:

-	Sin aislamiento (-I0) (estándar)

-	Con aislamiento del plénum interior (-Ii), aislamiento térmico en el interior del plénum.

-	Con aislamiento del plénum exterior (-Ia), aislamiento térmico en el exterior del plénum.

-	Altura del plénum:

-	Altura del plénum estándar (-KHS)

-	Altura del plénum en mm, de libre elección (-xxx) (altura mínima [KHS] = diámetro de la boca øD + 57 mm, pero mín. 180 mm, siempre de 3 caracteres)

-	Diámetro de la boca:

-	Diámetro de la boca estándar (-SDS)

-	Diámetro de la boca en mm, de libre elección (-xxx, siempre 3 caracteres).

-	Posición de la boca:

-	1 boca lateral en el plénum (-S1) (estándar)