Vloerwerveldoorlaat PILBR

Aanbestedingsteksten

Vloerwerveldoorlaat, in ronde bouwvorm, voor de inbouw in dubbele bodems, bestaande uit een rond frontpaneel uit roestvrij staal (V2A) zonder lak (-V2-0000), met radiale perforatie en achteraan gebouwde aanstroomtrechter. Aanstroomtrechter bestaand uit gelakt plaatstaal RAL 9005 (zwart) voor PILBR-200 en uit kunststof gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart) voor PILBR-250.

Product: SCHAKO type PILBR

-	Nominale grootte:

-	NW 200 (-200)

-	NW 250 (-250)

-	Montage:

-	zonder bevestiging (-00)

-	met bevestigingsklauw (-BK) (standaard), uit verzinkt plaatstaal.

-	Verdekte montage (-VM) (tegen meerprijs), (via centrale schroef M6x120 (volgens DIN EN ISO 4762) aan de aansluitkast bevestigd (alleen leverbaar met aansluitkast -SK))

Toebehoren:

Opvangbak voor vuil (-SFK0/-SFK1)

-	zonder opvangbak voor vuil (-SFK0) (standaard).

-	met opvangbak voor vuil (-SFK1), uit verzinkt plaatstaal (niet mogelijk in combinatie met aansluitkast).

Inbouwring (-ER0/-ER1) met rand

-	zonder inbouwring (-ER0) (standaard).

-	met inbouwring (-ER1), uit roestvrij staal 1.4301 (V2A) gelakt in zandzilver.

Aansluitkast (-SK-...-53)

-	vierkante uitvoering (-Q), voor luchttoevoer (-Z) (niet mogelijk in combinatie met opvangbak voor vuil).

-	Nominale grootte:

-	NW 200 (-200)

-	NW 250 (-250)

-	Montage:

-	zonder bevestiging (-00) (standaard)

-	Verdekte montage (-VM) (tegen meerprijs)

-	Materiaal:

-	uit verzinkt plaatstaal (-SV) (standaard)

-	Regelklep

-	zonder regelklep (-DK0) (standaard)

-	met smoorklep (-DK1), uit verzinkt plaatstaal, klepbevestiging uit kunststof, verstelbaar, in de aansluitkastbehuizing, voor de eenvoudige regeling van de luchthoeveelheid.

-	Rubberen lippendichting

-	zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard)

-	met rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal rubber aan de aansluitaftakking.

-	Luchtvolumemeetsysteem:

-	zonder luchtvolumemeetsysteem (-VME0) (standaard)

-	ROB-uitvoering:

-	zonder ROB-uitvoering (-ROB0) (standaard)

-	Isolatie:

-	zonder isolatie (-I0) (standaard)

-	met kastisolatie aan de binnenkant (-Ii), thermische isolatie in de aansluitkast aan de binnenkant.

-	met kastisolatie buiten (-Ia), thermische isolatie aan de buitenkant van de aansluitkast.

-	Kasthoogte:

-	Kasthoogte standaard (-KHS)

-	Kasthoogte in mm, vrij te kiezen (-xxx) (minimale hoogte [KHS] = aftakkingsdiameter øD + 57 mm, echter min. 180 mm, altijd 3 cijfers)

-	Aftakkingsdiameter:

-	Diameter aftakkingen standaard (-SDS)

-	Aftakkingsdiameter in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 cijfers).

-	Aftakkingspositie:

-	1 aftakking zijdelings aan de kast (-S1) (standaard)