Diffuseur de sol à déplacement d'air PILBR

Textes d'appels d'offre

Diffuseur de sol à déplacement d'air, en forme ronde, pour montage dans les faux planchers, se compose

d'une plaque frontale ronde en acier inoxydable (V2A), sans peinture (-V2-0000), avec perforation radiale et

entonnoir d'admission d'air montée derrière. Entonnoir d'admission d'air en tôle d'acier peinte en RAL 9005

(noir) pour PILBR-200 et en matière plastique de couleur similaire à RAL 9005 (noir) pour PILBR-250.

Modèle : SCHAKO type PILBR

-	Valeur nominale :

-	NW 200 (-200)

-	NW 250 (-250)

-	Montage :

-	Sans fixation (-00)

-	Avec griffe de fixation (-BK) (standard), en tôle d’acier galvanisée.

-	Montage à vis cachées (-VM) (moyennant supplément), (fixé au plénum de raccordement à l'aide de la vis centrale M6x120 (selon DIN EN ISO 4762) (uniquement disponible avec plénum de raccordement -SK))

Accessoires :

Panier de récupération des salissures (-SFK0 / -SFK1)

-	Sans panier de récupération des salissures (-SFK0) (standard).

-	Avec panier de récupération des salissures (-SFK1), en tôle d’acier galvanisée (impossible en combinaison avec plénum de raccordement).

Collerette de montage (-ER0 / -ER1), avec bord

-	Sans collerette de montage (-ER0) (standard).

-	Avec collerette de montage (-ER1), en acier inoxydable 1.4301 (V2A), peint en argent sablé.

Plénum de raccordement (-SK-...-53)

-	Version carrée (-Q), pour air soufflé (-Z) (impossible en combinaison avec panier de récupération de salissures).

-	Valeur nominale :

-	NW 200 (-200)

-	NW 250 (-250)

-	Montage :

-	Sans fixation (-00) (standard)

-	Montage à vis cachées (-VM) (moyennant supplément)

-	Matériau :

-	En tôle d'acier galvanisée (-SV) (standard)

-	Clapet d'étranglement

-	Sans clapet d'étranglement (-DK0) (standard)

-	Avec clapet d'étranglement (-DK1), en tôle d’acier galvanisée, fixation de l'élément d'étranglement en matière plastique, ajustable, dans le boîtier du plénum de raccordement, pour une régulation aisée du débit d'air.

-	Joint à lèvres en caoutchouc :

-	Sans joint à lèvres en caoutchouc (-GD0) (standard)

-	Avec joint à lèvres en caoutchouc (-GD1) sur le manchon de raccordement en caoutchouc spécial.

-	Dispositif de mesure du débit d'air :

-	Sans dispositif de mesure du débit d'air (-VME0) (standard)

-	Version ROB :

-	Sans version ROB (-ROB0) (standard)

-	Isolation :

-	Sans isolation (-I0) (standard)

-	Avec isolation à l'intérieur du plénum (-Ii), isolation thermique à l'intérieur du plénum de raccordement.

-	Avec isolation à l'extérieur du plénum (-Ia), isolation thermique à l'extérieur du plénum de raccordement.

-	Hauteur du plénum :

-	Hauteur standard du caisson (-KHS)

-	Hauteur du plénum en mm, au choix (-xxx) (hauteur minimale [KHS] = diamètre du manchon øD + 57 mm, mais au moins 180 mm, toujours à 3 chiffres)

-	Diamètre du manchon :

-	Diamètre standard du manchon (-SDS)

-	Diamètre du manchon en mm, au choix (-xxx, toujours à 3 chiffres).

-	Position de manchon :

-	1 manchon sur la face latérale du plénum (-S1) (standard)