Verdrängungsauslass PUSH

Ausschreibungstext

Verdrängungsauslass Typ PUSH geeignet zur Belüftung und Klimatisierung von Industrie- und Montagehallen. Zur optimalen Raumnutzung empfiehlt sich eine Einbauhöhe von 3-4 m. Ein Einbau im Bodenbereich ist möglich. Der Auslass kann freihängend im Raum oder an Wänden und Säulen montiert werden. Der Verdrängungsauslass kann bei isothermer Zuluftführung ebenso verwendet werden wie zum Kühlen bei einer Temperaturdifferenz von max. -10 K und zum Heizen bei einer Temperaturdifferenz von max. +25 K. Im Kühlfall und bei isothermer Luftstrahlführung arbeitet der Auslass mit geringen Austrittsgeschwindigkeiten und zeichnet sich durch eine laminare Verdrängungsströmung aus. Im Heizfall gewährleistet der Auslass bei geöffneter Bodenplatte eine effektive Aufheizphase. Durch das Verstellen der aerodynamisch ausgeformten Prallscheibe sowie optionales Verstellen der Bodenplatte kann die Ausblasrichtung individuell den Anforderungen angepasst werden. Luftstrahlführungen von schräg nach oben, horizontal, schräg nach unten bis vertikal sind möglich.

Die optional verstellbare Bodenplatte mit Klappenblattdichtung aus PUR kann luftdicht geschlossen werden, um im Kühlfall das vertikale Ausblasen kalter Zuluft zu verhindern. Der Auslass kann direkt am Rundrohr angeschlossen werden.

Bestehend aus perforiertem Auslassmantel, verstellbarer Prall- und Bodenplatte aus Stahlblech verzinkt.

Ausführungen:

PUSH-1A:	obere Prallplatte mit Kette verstellbar, Boden geschlossen.

PUSH-1B:	obere Prallplatte mit auf Prallringachse montiertem Magurahebel verstellbar, Boden 					geschlossen.

PUSH-02:	obere Prallplatte und Bodenplatte mit Klappenblattdichtung einzeln mit Kette verstellbar.

PUSH-03:	obere Prallplatte und Bodenplatte mit Klappenblattdichtung gemeinsam mit Kette verstellbar.

PUSH-04:	obere Prallplatte mit Kette, Bodenplatte mit Klappenblattdichtung mit elektr. Stellantrieb 					verstellbar (3-Pkt.-Ansteuerung).

-E048: 230 V AC

-E047: 24 V AC

PUSH-5B:	Bodenplatte mit Klappenblattdichtung über Thermoelement verstellbar, obere Prallplatte fixiert. 				Thermoelement für Zulufttemperaturen von ca. 15°C bis max. 40°C geeignet.

PUSH-06:	obere Prallplatte und Bodenplatte mit Klappenblattdichtung einzeln mit Stellstange verstellbar.

Luftaustrittseinstellung (für PUSH-1A/-02/-03/-04):

-	am Auslassmantel mit Arretierung (-AA)

-	an Wände / Säulen:

-	mit Arretierplatte (-AW)

-	mit selbsthemmendem Bowdenzug (-BZ)

Einbausituation:

-	Freihängender Einbau (-F), 360° ausblasend, Standard

-	Wand- / Säulenanbau (-W)

-	360° ausblasend (-360)

-	270° ausblasend (-270)

Fabrikat: SCHAKO Typ PUSH

Zubehör:

-	verstellbare Drossel (-DV1) zur Luftmengenregulierung mit seitlichem Verstellhebel, aus Stahlblech 		verzinkt

-	verstellbare Drossel (-DV2) mit Wabengleichrichter zur Luftmengenregulierung mit seitlichem 			Verstellhebel, aus Stahlblech verzinkt

-	Wabengleichrichter (-WG1), aus Kunststoff

-	Gummilippendichtung (-GD1), aus Spezialgummi.

-	Metu Flansch Rohrflansch UF mit Spannring SR (-MF1/-MF2)

-	Spannring, zum Verbinden von Metu-Flansch und Gegenflansch, lose.

- aus Stahl verzinkt (-SR1)

- aus Edelstahl V2A / 1.4301 (SR2)

-	Gegenflansch, zu Metu-Flansch, lose.

- aus Stahl verzinkt (-GF1)

- aus Edelstahl V2A / 1.4301 (GF2)

-	Flachflansch nach DIN 24154 / 5 (-FF1/-FF2)

-	¼-Abdeckung (-AD1/-AD2) zur nachträglichen Änderung des Ausblaswinkels von 360° auf 270° (nur 		für PUSH-...-360 ausblasend)

Bitte beachten!

Spannring und Gegenflansch sind separat zu bestellen und werden lose geliefert!