Verdringingsrooster PUSH

Aanbestedingsteksten

Verdringingsrooster van het type PUSH geschikt voor de ventilatie en klimaatregeling van industrie- en montagehallen. Voor optimaal ruimtegebruik wordt een inbouwhoogte van 3-4 m aanbevolen. Inbouw in de bodem is mogelijk. Het rooster kan vrijhangend in de ruimte of aan muren en pilaren worden gemonteerd. Het verdringingsrooster kan bij isothermische luchttoevoer net zo worden gebruikt zoals om te koelen bij een temperatuurverschil van max. -10 K en om te verwarmen bij een temperatuurverschil van max. +25 K. Bij koeling en bij isotherme luchtstroomgeleiding werkt het rooster met geringe uitstroomsnelheden en onderscheidt het zich door een gelaagde verdringingsstroming. Bij verwarming garandeert het rooster als de bodemplaat geopend is een effectieve opwarmingsfase. Door het verstellen van de aerodynamisch gevormde leiplaat alsook het optioneel verstellen van de bodemplaat kan de uitblaasrichting individueel aan de vereisten worden aangepast. Luchtstroomgeleidingen van schuin naar boven, horizontaal, schuin naar beneden tot verticaal zijn mogelijk.

De optioneel verstelbare bodemplaat met klepbladafdichting uit PUR kan luchtdicht worden gesloten, om bij koeling het verticale uitblazen van koude toevoerlucht te voorkomen. Het rooster kan direct aan de ronde buis worden aangesloten.

Bestaand uit geperforeerde roostermantel, verstelbare lei- en bodemplaat uit verzinkt plaatstaal.

Uitvoeringen:

PUSH-1A:	bovenste leiplaat met ketting verstelbaar, bodem gesloten.

PUSH-1B:	bovenste leiplaat met op as van de stootring gemonteerde magurahendel, verstelbaar, bodem gesloten.

PUSH-02:	Bovenste leiplaat en bodemplaat met klepbladafdichting afzonderlijk met ketting verstelbaar.

PUSH-03:	bovenste leiplaat en bodemplaat met klepbladafdichting samen met ketting verstelbaar.

PUSH-04:	bovenste leiplaat met ketting, bodemplaat met klepbladafdichting met elektrische stelaandrijving verstelbaar (3-puntsaansturing).

-E048: 230 V AC

-E047: 24 V AC

PUSH-5B:	Bodemplaat met klepbladafdichting boven thermo-element verstelbaar, bovenste leiplaat vastgemaakt Thermo-element geschikt voor luchttoevoertemperaturen van ca. 15 °C tot max. 40 °C.

PUSH-06:	bovenste leiplaat en bodemplaat met klepbladafdichting afzonderlijk met trekstang verstelbaar.

Luchtstroomregeling (voor PUSH-1A/-02/-03/-04):

-	aan de roostermantel met grendelinrichting (-AA)

-	aan muren / pilaren:

-	met grendelplaat (-AW)

-	met zelfremmende bowdenkabel (-BZ)

Inbouwsituatie:

-	Vrijhangende inbouw (-F), 360° uitblazend, standaard

-	muur / pilareninbouw (-W)

-	360° uitblazend (-360)

-	270° uitblazend (-270)

Product: SCHAKO type PUSH

Toebehoren:

-	verstelbare klep (-DV1) voor de regeling van de luchthoeveelheid met zijdelingse verstelbare hendel, uit verzinkt plaatstaal

-	verstelbare klep (-DV2) met honingraatgelijkrichter voor de regeling van de luchthoeveelheid met zijdelingse verstelbare hendel, uit verzinkt plaatstaal

-	honingraatgelijkrichter (-WG1), uit kunststof

-	Rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal rubber.

-	Metu-flens buisflens UF met spanring SR (-MF1/-MF2)

-	Spanring voor het verbinden van de Metu-flens en de tegenflens, los.

- uit verzinkt staal (-SR1)

- uit roestvrij staal V2A / 1.4301 (SR2)

-	Tegenflens, voor de Metu-flens, los.

- uit verzinkt staal (-GF1)

- uit roestvrij staal V2A / 1.4301 (GF2)

-	Vlakke flens conform DIN 24154 / 5 (-FF1/-FF2)

-	¼-afdekking (-AD1/-AD2) voor de latere wijziging van de uitblaashoek van 360° tot 270° (alleen voor PUSH-...-360 uitblazend)

Let op!

Spanring en tegenflens