Diffuseur de refoulement PUSH

Textes de soumission

Le diffuseur de refoulement de type PUSH est adapté pour la ventilation et la climatistion des halls industriels et de montage. Afin de garantir une ventilation optimale, une hauteur de montage de 3-4 m est recommandée. Il est également possible de le monter près du sol. Un montage à suspension libre, mural ou sur pilier du diffuseur est réalisable. Le diffuseur de refoulement peut être aussi utilisé pour refroidir l'air si la température atteint -10 K et de le chauffer si la température atteint +25 K, il fonctionne à des vitesses de sortie faibles et refoule l'air de manière laminaire lors du refroidissement isotherme. Lors du chauffage, le diffuseur garantit un chauffage efficace si la plaque de sol est ouverte. Le réglage de la plaque de déflexion aérodynamique et le réglage optionnel de la plaque inférieure permettent d'adapter de manière individuelle la direction de pulsion aux besoins. Il est possible d'avoir les directions de pulsion suivantes : oblique vers le haut, horizontale, oblique vers le bas et verticale.

La plaque de sol ajustable avec joint du volet de clapet en PUR disponible en option peut être fermée et rendue étanche à l'air pour empêcher que l'air froid soit soufflé verticalement lors du refroidissement. Le diffuseur à déplacement d'air peut être raccordé directement à un conduit rond.

Le diffuseur est constitué d'une enveloppe et d'une plaque de déflexion et une plaque de sol réglables, en tôle d'acier galvanisée.

Versions :

PUSH-1A:	Plaque de déflexion supérieure réglable à l'aide d'une chaîne, fond fermé.

PUSH-1B:	plaque de déflexion supérieure réglable à l'aide d'un levier Magura (monté sur l'axe de déflexion), fond fermé.

PUSH-02:	Plaque de déflexion supérieure et plaque inférieure avec joint du volet de clapet réglables individuellement au moyen d'une chaîne

PUSH-03:	Plaque de déflexion supérieure et plaque inférieure avec joint du volet de clapet réglables ensemble au moyen d'une chaîne.

PUSH-04:	Plaque de déflexion supérieure réglable à l'aide d'une chaîne, plaque inférieure avec joint du volet de clapet réglable à l'aide d'un servomoteur électrique (commande à trois points).

-E048: 230 V AC

-E047: 24 V AC

PUSH-5B:	plaque inférieure avec joint du volet de clapet réglable au moyen d'un thermocouple et plaque de déflexion supérieure fixe. Le thermocouple convient à des températures de 15°C à max. 40°C.

PUSH-06:	Plaque de déflexion supérieure et plaque inférieure avec joint du volet de clapet réglables individuellement à l'aide d'une tringle de réglage.

Réglage de la direction de soufflage (pour PUSH-1A/-02/-03/-04) :

-	sur l’enveloppe du diffuseur, avec arrêt (-AA)

-	mural /sur pilier :

-	avec plaque d’arrêt (-AW)

-	avec câble Bowden autobloquant (-BZ)

Position de montage :

-	montage en suspension (-F), angle de soufflage 360°, standard

-	montage mural /sur pilier (-W)

-	Soufflage à 360° (-360)

-	Soufflage à 270° (-270)

Modèle : SCHAKO, type PUSH

Accessoires :

-	Élément d'étranglement ajustable (-DV1) pour la régulation du débit d'air avec levier de commande latéral, en tôle d'acier galvanisée

-	Élément d'étranglement ajustable (-DV2) avec filtre nid d'abeilles pour la régulation du débit d'air avec levier de commande latéral, en tôle d'acier galvanisée

-	Filtre nid d'abeilles (-WG1), en matière plastique

-	Joint à lèvres en caoutchouc spécial (-GD1).

-	Bride Metu bride de tuyau UF avec collier de serrage SR (-MF1/-MF2)

-	Collier de serrage pour raccorder la bride Metu et la contre-bride, non monté

- en acier galvanisé (-SR1)

- en acier inoxydable V2A / 1.4301 (SR2)

-	Contre-bride pour bride Metu, non montée

- en acier galvanisé (-GF1)

- en acier inoxydable V2A / 1.4301 (GF2)

-	Bride lisse selon DIN 24154 / 5 (-FF1/-FF2)

-	Dispositif d'obturation ¼ (-AD1/-AD2) pour réduire l'angle de soufflage ultérieurement de 360° 		à 270° (seulement pour PUSH-...-360)

Veuillez noter !

La contre-bride et le collier de serrage doivent être commandés séparément et sont livrés non montés !